С. А. Ваксман, И. Н. Пугачёв, Ю. И. Куликов

Транспортные системы городов

Терминологический словарь

Хабаровск

2013

УДК 656.1 (03)

ББК О801я21

В 147

Ваксман, С. А.

В147 Транспортные системы городов : терминологический словарь / С. А. Ваксман, 
 И. Н. Пугачев, Ю. И. Куликов. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2013. 
 –  151 с.

ISBN 978-5-7389-1150-7

Словарь содержит около 900 толкований понятий и ключевых терминов, связанных с тематикой транспортных систем городов, а также используемых в смежных отраслях знаний – градостроительных, экономических, правовых, экологических, кадастровых.

Цель издания – раскрыть содержание основных категорий данной тематики, помочь сориентироваться в многообразии понятий, необходимых для решения транспортных проблем городов и зон их влияния.

Словарь предназначен для студентов технических, строительных, экономических специальностей вузов. Может быть использован градостроителями, транспортниками, экологами, работниками городского хозяйства и органов местного самоуправления.

УДК 656.1 (03)

ББК О801я21

©  Ваксман С. А., Пугачев И. Н., 
     Куликов Ю. И., 2013

ISBN 978-5-7389-1150-7                                         ©  Тихоокеанский государственный

университет, 2013

Предисловие

Цель настоящего словаря терминов – помочь преодолеть противоречия в толковании основополагающих понятий и терминов, характеризующих транспортные системы городов, а также привести отечественный научный понятийный аппарат в соответствие с международной   терминологией. По мнению авторов, данное издание приведет к росту взаимопонимания специалистов, причастных к рассматриваемой тематике. При этом авторы надеются на советы и пожелания специалистов, что в дальнейшем позволит улучшить терминологическую базу в области транспортных систем городов.

В ходе работы над словарем были изучены, проработаны и частично использованы наиболее представительные, с точки зрения авторов, источники. Используя различные издания, авторы стремились по возможности учесть имеющиеся в них неточности. Первоначально планировалось указывать источник получения информации в каждой словарной статье. Однако когда перечень таких источников – причем только книг специалистов! – перевалил за третью сотню, от этой мысли пришлось отказаться. Вместе с тем надо упомянуть, что при подготовке этой работы были использованы не только специальные издания, но и энциклопедические словари, словари русского языка и иностранных слов. Понятно, что ряд общих определений адаптирован к понятийной среде транспортных систем городов.

Практически весь XX в. города сначала СССР, потом России и стран СНГ ориентировались на развитие общественного пассажирского транспорта. В 90-х гг. прошлого века развитие автомобилизации в России приобрело рыночный характер, вследствие чего резко изменились формы собственности и ассортимент транспортных услуг. Как ни печально, но именно  в этот период отмечается резкий спад  не только исследований в области  транспортных систем городов  и зон их влияния, но и проектных работ, издания нормативной и учебно-методической литературы. К этому же периоду относится ясное осознание немногочисленным сообществом ученых и  специалистов этой области знания несовершенства понятийно-терминологического аппарата. Засорение терминологии синонимами – явление массовое и очень вредное. Это не просто запутывает читателя: использование новых названий под видом новых знаний искажает восприятие реальности. Отсюда возникает актуальная задача: стандартизировать терминологию по транспортным системам городов путем выявления, регистрации и систематизации синонимов. Именно исходя из этого, а также в расчете на последующие поколения ученых и специалистов был разработан данный терминологический словарь.

С целью расширения возможностей настоящего издания в случае, когда термин имеет иноязычное происхождение, словарная статья сопровождается краткой этимологической справкой. В отдельных случаях даются эквивалентные термины или прямой перевод на английском языке. Словарь снабжен алфавитным указателем, облегчающим поиск нужного термина.

Дадим определение таким словам как «термин» и «понятие».

Термин [лат.  terminus – предел, граница] – слово или сочетание слов, точно обозначающее определенное понятие.

Понятие – логически оформленная общая мысль о классе предметов, явлений; идея чего-нибудь.

Термины и понятия дополняют друг друга: чем точнее понятие, тем читателю легче ориентироваться в терминах. В ряде случаев в словаре приводится несколько определений одного и того же термина.

В терминах, представляющих сочетание двух слов, слова расположены в порядке, при котором первое слово является ключевым, более общим, чаще всего существительным, а второе слово, детализирующее его, выражено прилагательным, например «Дороги внутризаводские». Однако в отдельных случаях слова располагаются в порядке, соответствующем их естественному употреблению, например «Общественный транспорт». В связи с возможностью прямого и обратного расположения слов в таких словосочетаниях в наиболее типичных случаях даны соответствующие ссылки. Курсивом выделены слова, содержащиеся в объяснении терминов, словарных статьях, которые либо наиболее значимы, либо сами образуют содержащиеся в словаре другие термины. Поэтому многие из них включены в алфавитный указатель. Как правило, приведены не все значения термина, а только имеющие непосредственное отношение к тематике данного словаря.

Термин дается преимущественно в единственном числе.

В словаре принята обычная для данного типа изданий система сокращений: если слова, составляющие название статьи, повторяются в ней, они обозначаются начальными буквами. Например, в статье «Мегаполис» – «М.», в статье «Транспортные потоки» – «Т. п.».

Отдельные термины профессиональной и специальной лексики, жаргонные, сленговые выражения, приводятся в работе в кавычках.

Словарь содержит около 900 понятий, напрямую связанных как с тематикой транспортных систем городов, так и со смежными направлениями знаний – градостроительных, экономических, правовых, экологических, кадастровых.

Поскольку такой словарь выходит в стране впервые, авторы призывают коллег принять активное участие в его обсуждении, внесении дополнений и изменений. Любые предложения с благодарностью будут приняты по адресам: vaks@mail.ur.ru, IPugachev@mail.khstu.ru.

Принятые сокращения

АТС – автотранспортное средство

ГОТ – городской общественный транспорт

ГПТ – городской пассажирский транспорт

ДТП – дорожно-транспортное происшествие

ж.-д.– железнодорожный

КСОД – комплексная схема организации дорожного движения

КТС – комплексная транспортная схема

ОПТ – общественный пассажирский транспорт

ПОД – проект организации движения

ТП – транспортный поток

ТС – транспортное средство

ТСГ – транспортные системы городов

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения (светофоры, знаки, разметка, ограждения и пр.)

УДС – улично-дорожная сеть

А

Аварийная ситуация – цепь разрозненных событий (повреждения, отказы), возникающих в результате действия множества факторов, взаимодействующих друг с другом.

Аварийное торможение – торможение ТС с максимально допустимым по условиям сцепления шин с дорогой замедлением, обычно связанное с возникновением аварийной ситуации: опасности наезда или столкновения.

Аварийность – показатель безопасности дорожного движения. Определяется количеством ДТП, числом погибших и раненых или в виде социального риска (числом погибших в ДТП на 100 тыс. населения), или транспортного риска (числом погибших в ДТП на 10 тыс. ТС).

Авария – технический отказ транспортного средства.

Автобан – широкая магистраль для скоростного движения автомобилей.

Автобус – 1) Пассажирский вид транспорта. 2) Пассажирский автомобиль, предназначенный для перевозки 9 и более человек, не считая водителя. А. классифицируют: по конструктивной схеме кузова – одиночные, сочлененные, автобусные поезда; по размеру (габаритной длине) – особо малые (до 5,5 м) (мини-автобусы), малые (6,0–7,5 м), средние (8,0–9,5 м), большие (10–12 м), особо большие (13,5 м и более); по назначению – общего назначения, специализированные (туристские, экскурсионные, школьные), специальные; по виду сообщения – городские, пригородные, междугородные, международные.

Автобусная остановка – специально оборудованная площадка на автомобильной дороге (улице) для кратковременной остановки автобусов, с посадочной площадкой и навесом или павильоном для пассажиров, с переходно-скоростными полосами (карманами).

Автобусные линии – участки дорог, обеспечивающие непосредственную транспортную связь между отдельными районами и пассажирообразующими пунктами. Основные автобусные линии в зависимости от положения на плане города подразделяются на внутренние (в границах города) и вылетные. Имеют длину, соответствующую маршрутам движения.

Автобусный павильон – сооружение открытого или закрытого типа на остановочных пунктах автобусных линий, предназначенное для ожидания пассажирами автобусов или других маршрутных ТС в местах остановок, без кассовой продажи билетов.

Автобусный парк  – транспортное предприятие, обеспечивающее перевозки пассажиров маршрутными автобусами, поддержание автобусов в работоспособном состоянии путем технического обслуживания и ремонтов, организующее их хранение на отведенных площадках.

Автовокзал – комплекс сооружений, обеспечивающих обслуживание пассажиров, автобусных бригад и автобусов. А. строят на конечных пунктах автомобильных линий междугородных сообщений и в крупных транспортных узлах. А. проектируют в виде изолированного от городского движения комплекса сооружений, включающего: здание вокзала, (зал(ы) ожидания, билетные кассы, камеры хранения багажа и ручной клади, помещения для приема и выдачи багажа, буфеты, комнаты матери и ребенка, служебные помещения и комнаты отдыха и другие бытовые помещения); перроны и проезды, организующие движение пассажиров и автобусов при посадке и высадке; площадки для стоянки автобусов, ожидающих выхода в рейс; посты уборки, мойки и осмотра автобусов. А. располагают в крупных городах в местах, наилучшим образом связанных маршрутами городского общественного транспорта с жилыми районами, вокзалами других видов транспорта.

Автодорожные обходы городов – автомобильные дороги, построенные в обход районов города.

Автозаправочная станция (АЗС) – сооружение, предназначенное для заправки автомобилей бензином, дизельным топливом, сжатым и сжиженным газом (для газобаллонных автомобилей), а также для продажи расфасованных нефтепродуктов и технических жидкостей для автомобиля.

Автомагистраль – автомобильная дорога большой протяженности с высокой пропускной способностью, не имеющая одноуровневых пересечений с другими дорогами и предназначенная для скоростного движения.

Автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД) – программно-аппаратный комплекс средств измерительной и вычислительной техники, а также средств связи с территориально распределенной структурой составляющих ее элементов и автотранспортными средствами, оборудованными соответствующими терминалами, предназначенный для мониторинга и управления дорожным движением в реальном режиме времени.

Автомобиле-дни – сумма всех дней (эксплуатации, ремонта или простоя) по каждой единице подвижного состава (автомобиле-дни в эксплуатации, инвентарные,  годные к эксплуатации).

Автомобилизация – число собственных легковых автомобилей на 1000 чел. населения административно-территориальной единицы.

Автомобиль грузовой – вид транспорта для перевозки грузов. По назначению подразделяется на универсальный для перевозки различных грузов и специализированный, конструктивно приспособленный к транспортным характеристикам видов перевозимых грузов. К универсальным относятся автомобили и автопоезда с бортовыми платформами и универсальными фургонами. К специализированным относятся автомобили и автопоезда, которые сводятся к четырем группам: автомобили-самосвалы; автомобили-цистерны; автомобили-фургоны по видам грузов; специализированные платформы. Грузовые автомобили общего назначения с универсальной бортовой платформой различаются по следующим конструктивным признакам: с откидными бортами; с надставными бортами; с высокими решетчатыми бортами; со съемными бортами; с грузоподъемными бортами; с гидравлическим стреловым (консольным) поворотным краном (гидроманипулятором) между кабиной и кузовом; с гидравлическим самопогрузчиком портального типа, шарнирно соединенным с полом кузова автомобиля; со съемными кузовами. Автомобили-самосвалы и самосвальные автопоезда предназначены для перевозки и механизированной разгрузки навалочных грузов. В зависимости от условий перевозки автомобили-самосвалы подразделяют на следующие типы: строительный, обеспечивающий разгрузку назад навалочных, сыпучих и полужидких (раствор, бетон) грузов; сельскохозяйственный, обеспечивающий разгрузку грузов на две или три стороны; карьерный – внедорожный большегрузный самосвал с разгрузкой назад, используемый на открытых горных разработках; думпер – короткобазовый автомобиль-самосвал с малым радиусом поворота для перевозки навалочных грузов на короткие расстояния (до 2 км) в особо стесненных условиях, может работать без разворота челноком, для чего имеет поворотное (на 180º) сиденье водителя, дублированные органы управления и реверсивную коробку передач, обеспечивающую одинаковые скорости в обоих направлениях. Автомобили и автопоезда-цистерны предназначены для перевозки жидких (наливных), сыпучих (в том числе порошкообразных и пылевидных) грузов и сжиженных газов, а также полужидких (раствор, бетон) и густеющих (гудрон, битум, патока и т. п.) грузов. Конструкции цистерн определяются видом перевозимых грузов и способом загрузки-выгрузки. Называются в соответствии с перевозимым грузом, например, бензовоз, водовоз, молоковоз, цементовоз, муковоз, газовоз, битумовоз и др. Автомобили и автопоезда-фургоны (в просторечии «фуры») имеют закрытые кузова, предназначены в основном для перевозки промышленных и продовольственных товаров народного потребления. В городских условиях используют одиночные автомобили-фургоны. Для магистральных (междугородных и международных) перевозок больших партий грузов используют большегрузные седельные автопоезда-фургоны. По назначению все фургоны делятся на универсальные и специализированные. Универсальные фургоны предназначены для перевозки широкой номенклатуры штучных грузов, не требующих особых условий при перевозках. Специализированные фургоны подразделяют по видам грузов и условиям перевозок. В соответствии с названием грузов выделяют фургоны для перевозки мебели, белья, тканей, почты, хлебобулочных изделий и др. Для перевозки скоропортящихся продовольственных грузов используют изотермические фургоны, оборудованные установками для принудительного охлаждения или замораживания (рефрижераторы) или обогрева внутреннего пространства в зависимости от требуемых температурных условий перевозки грузов. Специализированные платформы предназначены для перевозки тяжелых и неделимых грузов в основном седельными и прицепными автопоездами. Называются в соответствии с перевозимым грузом, например, фермовоз, панелевоз, блоковоз, балковоз, лесовоз, трубовоз и др. По номинальной грузоподъемности, устанавливаемой предприятием-изготовителем, подвижной состав подразделяют на следующие классы: особо малой грузоподъемности – до 0,5 т; малой грузоподъемности – свыше 0,5 до 2 т; средней грузоподъемности – свыше 2 до 8 т; большой грузоподъемности – свыше 8 до 16 т; особо большой грузоподъемности – свыше 16 т. По дорожным регламентациям грузовой подвижной состав подразделяют на три группы: группа А – автомобили и автопоезда дорожного типа с осевой нагрузкой наиболее нагруженной оси свыше 6 до 10 тс и с полным максимальным весом до 38 т, предназначенные для эксплуатации на дорогах с усовершенствованным капитальным покрытием; группа Б – автомобили и автопоезда дорожного типа с осевой нагрузкой наиболее нагруженной оси до 6 тс и с полным максимальным весом до 28,5 т, предназначенные для эксплуатации на всех дорогах; группа В – внедорожные (карьерные) автомобили-самосвалы с максимальной осевой нагрузкой свыше 10 тс и с полным весом свыше 38 т, не допускаемые к эксплуатации на дорогах общего пользования. По проходимости грузовой подвижной состав подразделяют на три категории: ограниченной (дорожной), повышенной и высокой проходимости. По роду топлива (типу двигателя) грузовой подвижной состав подразделяют на автомобили с бензиновым двигателем, с дизельным двигателем и газобаллонные автомобили, работающие на сжатых и сжиженных газах. В настоящее время основной парк отечественных и импортных грузовых автомобилей составляют бензиновые и дизельные автомобили дорожной и повышенной проходимости.

Автомобиль легковой – пассажирский вид транспорта. Легковые автомобили общего назначения обладают универсальностью в использовании. К ним относятся автомобили личного, служебного (ведомственного) пользования, легковые автомобили-такси и прокатные. Специализированные легковые автомобили в отличие от универсальных легковых автомобилей общего назначения имеют конструктивные особенности, определяющие специфику их использования. К ним относятся  грузопассажирские легковые автомобили; легковые автомобили повышенной проходимости (в просторечии «джипы»), спортивные легковые автомобили, предназначенные для туризма. Это высокоскоростные автомобили с двухдверными кузовами, рассчитанными либо на два взрослых места, либо на два взрослых и два детских места (посадочная формула 2+2). Отличаются хорошими динамическими качествами, высоким уровнем комфорта и пригодны для эксплуатации на дорогах с усовершенствованным покрытием. Специальные легковые автомобили предназначены для пассажирских перевозок, связанных с выполнением определенных функций, для которых требуется наличие специального кузова и (или) специального оборудования. К ним относятся автомобиль-дом,  бронированное транспортное средство, транспортное средство медицинской помощи, автомобиль для ритуальных услуг (катафалк). Кузова легковых автомобилей подразделяются на закрытые, открытые и открывающиеся и грузопассажирские кузова, с двумя или четырьмя боковыми дверями, с задней дверью или без нее. По числу объемов кузова выполняются трехобъемными, двухобъемными и однообъемными. Трехобъемный кузов состоит из моторного отсека, салона и багажника, разделенных перегородками. Двухобъемный кузов включает моторный отсек и салон, объемы салона и багажника  объединены. В однообъемном кузове объединены все три объема. Легковые автомобили с закрытыми кузовами имеют множество разновидностей и модификаций в зависимости от конструктивных особенностей кузова. Все разнообразие кузовов этой категории легковых автомобилей отражено в названиях, требующих толкования. Седан – легковой автомобиль нормальной базы, имеющий закрытый кузов с центральной стойкой между боковыми окнами или  без нее, с двумя или четырьмя боковыми дверями, с одним, двумя или тремя рядами сидений. Крыша кузова жесткая, несъемная (часть ее может открываться). Разновидности – купе и лимузин. Купе – легковой автомобиль укороченной базы с закрытым кузовом, с двумя боковыми дверями, с одним или двумя рядами сидений. Лимузин – легковой автомобиль высшего класса удлиненной базы с закрытым кузовом, с четырьмя боковыми дверями, с двумя или тремя рядами сидений с остекленной перегородкой за первым рядом. Фастбек – двухобъемный кузов седана или купе с плавно спускающейся назад (покатой) крышей. Нотчбек – двухобъемный кузов седана или купе с четко выраженным на крыше выступающим (ступенькой) багажником. Брогам – закрытый кузов легкового автомобиля с открывающейся частью крыши над передним рядом сидений. Ландо – закрытый кузов легкового автомобиля с открывающейся частью крыши над задним рядом сидений. Тарга – закрытый кузов легкового автомобиля со съемной средней частью крыши. Хардтоп-седан (купе) – закрытый кузов легкового автомобиля без средней боковой стойки при опущенных боковых стеклах. Модификациями седанов являются грузопассажирские кузова типа хэтчбек (русский синоним «комби») и универсал. Хэтчбек – двухобъемный седан с открывающейся вверх задней дверью. Универсал – двухобъемный седан повышенной вместимости с более высоким расположением крыши, продленной до крутого свеса. Разновидностью универсалов являются мини-вэны. Мини-вэн – двухобъемный седан укороченной базы с четырьмя боковыми дверями, с небольшой грузовой площадкой, высокой крышей крутого свеса и задней дверью. Автомобили с открытыми и открывающимися кузовами подразделяются на два вида – фаэтон и кабриолет. Фаэтон – легковой автомобиль с полностью открытой верхней частью кузова, с двумя или четырьмя боковыми дверями, с одним, двумя или тремя рядами сидений. Имеют ограниченное применение из-за низкой безопасности и комфорта, тяжеловесности кузова. Кабриолет – легковой автомобиль, имеющий кузов со съемной или убирающейся крышей. Крыша (мягкая или жесткая) устанавливается не менее чем в двух положениях: в одном закрывает кузов, в другом – отводится (откидывается) назад. Верхняя часть кузова жесткая, с двумя и более опускающимися боковыми окнами. Кузов имеет две или четыре боковые двери. Эти автомобили распространены в районах с жарким климатом. Разновидностями кабриолета являются кабриолет-хардтоп, родстер и др. Кабриолет-хардтоп – кузов легкового автомобиля со съемной жесткой крышей. Родстер – двухместный кузов со складывающимся мягким тентом. Легковые автомобили с грузопассажирскими кузовами предназначены для перевозки пассажиров, багажа и грузов. Для этого задний ряд сидений в кузовах типа хэтчбек и универсал складывается и откидывается вперед (или снимается), образуя грузовую площадку. Разновидностью грузопассажирского легкового автомобиля является пикап. Пикап – грузопассажирский легковой автомобиль грузоподъемностью до 0,5 т с кузовом, установленным на шасси легкового автомобиля. Кузов открытый или закрытый (тент, фургон), с откидными сиденьями вдоль бортов и входом сзади. Кабина водителя отделена от грузовой платформы стационарной перегородкой. Классифицируют: по конструктивной схеме кузова – седан, фаэтон, купе, спорт-купе, универсал (комби), лимузин и др.; по рабочему объему двигателя – особо малые (до 1,2 л), малые (1,2–1,8 л), средние (1,8–3,5 л), большие (более 3,5 л); по виду перевозок – личные, служебные, такси, прокатные; по виду двигателей – карбюраторные, газовые, дизельные, газотурбинные, электрические; по проходимости – дорожные (с ограниченной проходимостью), вседорожные (с повышенной и высокой проходимостью).

Автомобильная дорога – обустроенная или приспособленная и используемая  для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Городская автомобильная дорога – полоса земли либо поверхность искусственного сооружения на территории населенного пункта (путь сообщения), обустроенная или приспособленная для обслуживания застройки и используемая для движения транспортных средств и пешеходов; включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии (скорость движения ≤ 60 км/ч). Автомобильная дорога (вне города) – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для изолированного движения смешанного потока транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства (скорость движения ≤ 90 км/ч).

Автомобильная дорога обходная – дорога, расположенная с внешней стороны территории города или другого населенного пункта на некотором отдалении от него, предназначенная для обеспечения беспрепятственного пропуска транзитного движения автомобилей с минимальными затратами времени и разгрузки от него городской уличной сети.

Автомобильный транспорт – 1) Транспортно-технологический комплекс, обеспечивающий системное перемещение грузов и людей с помощью автомобилей. 2) Специализированная отрасль материального производства, осуществляющая перевозки людей и грузов посредством автомобилей. 3) Один из важнейших видов транспорта единой транспортной системы страны, являющийся совокупностью наиболее мобильных и универсальных транспортных средств и сети автомобильных дорог.

Авторемонтное предприятие – предприятие промышленного типа для выполнения капитального ремонта автомобилей, автобусов и их агрегатов и восстановления изношенных деталей.

Автостанция –  комплекс сооружений, обеспечивающих обслуживание пассажиров, автобусных бригад и автобусов на маршрутах пригородных и междугородных сообщений. В отличие от автовокзала имеет лишь здание (зал ожидания, билетные кассы, буфет, комната для пассажиров с детьми и др.) с залом ожидания вместимостью 25–75 пассажиров и помещения для работы служебного персонала и отдыха водителей.

Автостоянка (другие названия: стоянка, гараж, паркинг, парковка, карман) – здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные для хранения (парковки) транспортных средств, преимущественно автомобилей. Классифицируется по ряду признаков. По размещению в городской застройке: в зоне объектов общегородского значения городской застройки (общественные, спортивные, культурные, торговые центры, вокзалы, аэропорты и др.), в коммунальных и других нежилых зонах, в жилой зоне, в т. ч. районные, внутриквартальные, дворовые, в зоне городского транспорта (площади, улицы, транспортные развязки, мосты). По размещению в плане: уличные (околотротуарные), внеуличные. По длительности хранения: постоянное, временное, сезонное хранение. По размещению относительно объектов другого назначения: отдельно стоящие, пристроенные, встроенные, комбинированные. По размещению относительно уровня земли: надземные, подземные, комбинированные. По этажности: одноэтажные, многоэтажные. По способу междуэтажного перемещения: рамповые, механизированные, автоматизированные. По организации хранения: манежные, боксовые, ячейковые, комбинированные. По типу ограждающих конструкций: закрытые, открытые, комбинированные. По условиям хранения: неотапливаемые, отапливаемые, комбинированные. По системе оплаты: платные (с ручным и автоматизированым сбором платы) и бесплатные. По режиму работы: с неограниченным временем работы, с ограничением продолжительности пребывания автомобиля, с ограниченным (в течение суток) временем работы.

Автостоянка открытого типа –  автостоянка без наружных стеновых ограждений. Автостоянкой открытого типа считается также такое сооружение,  которое открыто по крайней мере с двух противоположных сторон наибольшей протяженности.  Сторона считается открытой, если общая площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет не менее 50 % наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже).

Автостоянка с пандусом (рампой) –  автостоянка,  которая имеет ряд постоянно повышающихся  (понижающихся)  полов или ряд соединительных пандусов между полами, которые позволяют автомашине на своей тяге перемещаться от земли и на ее уровень.

Автострада (итал. autostrada) – то же, что Автомагистраль.

Автотранспортное предприятие (АТП) – предприятие, обеспечивающие перевозки грузов или пассажиров,  выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту, хранение и материально-техническое обеспечение автотранспортных средств.

Автоцентр – предприятие, где сконцентрированы различные виды ремонта, содержания и диагностики транспортных средств.

Агломерация – 1) Группа населенных мест различной величины, планировочной структуры и народно-хозяйственного профиля с относительно малыми разрывами между застроенными территориями и высокой средней плотностью населения, объединенная  интенсивными функциональными связями. 2) Группа населенных мест, объединенных социально-экономическими связями в сфере труда, быта и отдыха населения в пределах единой территории (городской регион).

Акведук – сооружение в виде каменного или бетонного моста, служащее для перевода водопроводных труб, оросительных и гидроэлектрических каналов через глубокие овраги, ущелья, долины рек, железные и шоссейные дороги.

Аллея (аллеи) – регулярные линейные посадки деревьев, образующие узкое пространство, направленное на фокус или доминанту композиции.

Архитектурно-строительный контроль и надзор – вид государственного контроля за использованием и охраной земель в городах и других поселениях. Соответствующие органы по архитектуре и градостроительству осуществляют государственный контроль: а) за соблюдением осуществления всех видов градостроительной деятельности в городах и других поселениях в соответствии с градостроительной документацией; б) соблюдением нормативов и правил планировки и застройки городов и других поселений, соблюдением установленного порядка использования территорий с особым режимом градостроительной деятельности; в) предотвращением сноса зданий и сооружений, вырубки зеленых насаждений общего пользования в городах и других поселениях; г) предоставлением земельных участков в городах и других поселениях в соответствии с их целевым назначением и градостроительными требованиями.

###### Асфальтобетон – бетон, в котором вяжущим компонентом служат битумы. В состав также входят минеральный порошок, мелкий и крупный заполнители (щебень и песок).

Аудит безопасности дорожного движения – анализ безопасности дорожного движения на участке УДС с позиции ее восприятия всеми категориями участников дорожного движения. А. б. – это инспектирование существующего или строящегося участка УДС (имеющегося или планируемого дорожного проекта), в рамках которого команда независимых квалифицированных специалистов дает заключение о потенциальном риске ДТП и общем уровне безопасности, имея целью предупреждение возникновения аварийно-опасных ситуаций. По сути, аудит безопасности дорожного движения – это  анализ соответствия фактического состояния нормам, стандартам и правилам при проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог, улиц и транспортных средств. Однако даже их соблюдение не всегда служит гарантией безаварийного дорожного движения, т. к. необходим  учет «человеческого фактора», который пока не поддается нормированию.

Аудит организации дорожного движения – оценка результатов деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт, содержание и эксплуатацию автомобильных дорог, улиц, прилегающих территорий и иных объектов УДС и инженерных коммуникаций, а также установку, демонтаж, модернизацию, капитальный и текущий ремонт и содержание технических средств организации дорожного движения на соответствие действующим нормативно-правовым и нормативно-техническим требованиям по организации и безопасности дорожного движения, утвержденной документации по организации дорожного движения.

Аэровокзал – здание для обслуживания пассажиров воздушного транспорта и проведения багажных операций в аэропортах.

Аэропорт – авиатранспортное предприятие гражданской авиации для осуществления регулярных воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов, почты и организации технического обслуживания и безопасности полетов воздушных судов.

# Б

Багаж – имущество, отправляемое пассажиром на основании публичного договора (багажной квитанции) с перевозчиком и следующее в том же направлении, что и пассажир.

Базовые принципы развития транспортных систем городов –приоритетность интересов городского сообщества перед частными интересами, пешеходного движения перед транспортным, общественного транспорта перед индивидуальным, безопасности движения перед эффективностью УДС и др.

Банк данных (транспортно-градостроительных) – многолетний свод численных показателей состояния транспортной системы города.

Безопасность дорожного движения – состояние данного процесса, отражающее степень защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

Безопасность транспортной инфраструктуры – комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности всех пользователей; состояние процесса, отражающее степень защищенности пользователей от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

Безопасность УДС – отношение количества ДТП с пострадавшими в очаге аварийности к интенсивности движения.

Безопасный город – обеспечение безопасности людей, жилого фонда, безопасного и бесперебойного функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры, промышленных предприятий.

Бесперебойное движение – состояние транспортных потоков на автомобильных дорогах и улицах, которое обеспечивает среднюю скорость сообщения на рассматриваемой территории  не менее 20 км/ч.

Беспересадочное сообщение – способ организации пассажирских перевозок, исключающий транзитные пересадки. Организуется при достаточно высоком среднесуточном объеме пассажирских перевозок и осуществляется прямым назначением следования ТС до конечного пункта (маршрутное такси).

Благоустройство УДС – комплекс проектных решений, направленных в части благоустройства.

Боковой проезд – разновидность примыканий городской автомобильной дороги, которая служит для пропуска транспортного потока при ограниченной пропускной способности центральных проезжих частей магистральных улиц.

Бокс – отдельное отгороженное место для автомобиля в коллективном гараже.

Бордюр  – полоска, обрамляющая края, кайма, кромка; бортовые камни, отделяющие проезжую часть улицы (дороги) от тротуара, а также тротуар от газонов, клумб и пр. Высота бордюра – расстояние от покрытия проезжей части улицы (дороги) до верхней плоскости бордюра.

Брусчатка – 1) Камни в форме брусков для мощения улиц. 
2) Мостовая, вымощенная такими камнями.

Булыжный камень – мелкий валунный камень размером 120–125 мм, применяемый для мощения улиц, дорог и укрепительных работ.

Бульвар – озелененные полосы вдоль проспектов, улиц или набережных городов с аллеями и дорожками для пешеходного движения и кратковременного отдыха.

В

Велодорожка – дорожка, обычно асфальтированная, шириной 2–3 м, предназначенная для велосипедного движения и не рассчитанная на нагрузки от тяжелых ТС.

Вид транспортной услуги – наименование услуги из ассортимента транспортных услуг (перевозка, техническое обслуживание, ремонт, установка сигнализации и т. д.).

Владельцы автомобильных дорог, улиц, прилегающих территорий и иных объектов УДС – исполнительные органы государственной власти, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), физические или юридические лица, владеющие автомобильными дорогами, улицами, прилегающими территориями и иными объектами УДС на вещном или ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Влияние автомобильного транспорта на окружающую среду – система действий, направленных на максимально возможное снижение и предупреждение вредного воздействия автомобильного транспорта на здоровье населения и состояние окружающей среды.

Вместимость транспортного средства – количество предоставляемых пассажирам мест по техническому паспорту ТС завода-изготовителя.

Внегородской транспорт – транспорт, функционирующий вне установленных границ городского поселения.

Внешние транспортные связи – транспортные связи между двумя и более пунктами (зонами), один и более из которых находятся вне рассматриваемой территории (города, района и т. п.)

Внутренние автобусные линии – разновидность основных автобусных линий в границах муниципальных образований.

Внутрисистемный транспорт – транспорт, функционирующий в пределах локальной системы расселения  (района города, города, групповой системы населенных мест).

Вокзал – здание (комплекс зданий), сооружения и устройства для обслуживания пассажиров, управления движением транспорта и размещения служебного персонала. Различают автовокзалы, железнодорожные, морские, речные, а также объединенные или комплексные (например железнодорожно-автобусные) вокзалы.

Вредное вещество – вещество, вызывающее нарушение в росте, развитии или состоянии здоровья организмов, а также способное повлиять на эти показатели со временем.

Время движения и отдыха водителя – официально установленная продолжительность рабочего времени и времени отдыха водителя.

Время доставки – важнейший показатель уровня качества перевозок пассажиров и грузов. Определяется отношением расстояния к скорости доставки.

Время сообщения – продолжительность движения по рассматриваемому маршруту (дороге) без учета отстоя на конечных остановках в пути.

Выбросы – выделение вредных веществ в атмосферу

Выделенная полоса движения для городского пассажирского транспорта – полоса, предназначенная для придания приоритета общественному транспорту в общем движении. Полоса может находиться в любом месте дороги, а не только у бордюра со стороны основного движения (справа при правостороннем).

Вылетные автобусные линии – разновидность основных автобусных линий, связывающих город с пригородной зоной и имеющих, таким образом, один конечный пункт за границей города. Достигают весьма большой длины в зависимости от размеров зоны тяготения и для крупнейших городов могут составлять 50 км и более.

Вынос трассы в натуру – полевые геодезические работы по прокладке на местности оси трассы.

Высшие учебные заведения по подготовке специалистов в области ТСГ или их подсистем: в РФ: ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» (МГСУ); ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный технологический университет имени В. Г. Шухова» (БГТУ им. В. Г. Шухова); ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет» (ВолГАСУ); ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный архитектурно-строитель-ный университет» (ВГАСУ); ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный архитектурно-строительный университет» (ИГАСУ); ФГБОУ ВПО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» (КГАСУ); ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» (НГГАСУ); ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет» (НГАСУ); ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» (ПТУАС); ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный строительный университет» (РГСУ); ФГБОУ ВПО «Самарский государственный архитектурно-строительный университет» (СГАСУ); ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» (СПбГАСУ); ФГБОУ ВПО «Томский государственный архитектурно-строительный университет» (ТГАСУ); ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный архитектурно-строительный университет» (ТюмГАСУ); ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет» (КубГТУ); ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ); ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» (СВФУ); ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет» (ТОГУ); ФГБОУ ВПО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет» (МАДИ (ГТУ)); ФГБОУ ВПО «Кузбасский государственный технический университет»; ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет»; ФГБОУ ВПО «Камский государственный  политехнический институт»; ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет»; ФГБОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический университет»; ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный  индустриальный университет»; ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет»; ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный технический университет»; ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия»; ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет»; ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет»; ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный технический университет»; ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия»; ФГБОУ ВПО «Орловский государственный технический университет»; ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»; в республиках бывшего СССР (СНГ):  Белорусский национальный технический университет (г. Минск); Киевский национальный университет строительства и архитектуры; Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет (Украина, г. Харьков).

Выявление «узких мест» на УДС – процесс выявления очаговых ограничений в пропускной способности дороги (улицы), которые снижают пропускную способность всей сети.

Г

Габарит приближения строений – предельное поперечное перпендикулярное оси пути очертание, внутрь которого не должны входить никакие части сооружений и устройств (кроме подвижного состава). Исключение составляют устройства, предназначенные для непосредственного взаимодействия с подвижным составом (вагонные замедлители, контактные провода и др.).

Габаритные размеры подвижного состава, основные – основные виды размерных параметров внешнего контура автомобиля. К ним относятся длина, ширина, высота.

Гараж – здание, сооружение для хранения, технического обслуживания и текущего ремонта автотранспортных средств: многоэтажный, одноэтажный, наземный и подземный.

Гаражно-строительный кооператив (ГСК) – добровольное объединение граждан, создаваемое на основании решения местных органов власти и управления в целях строительства и эксплуатации коллективных гаражей-стоянок для принадлежащих этим гражданам АТС.

Гармонизация билетной системы – основанный на математическом методе расчет гармонических величин, используемых для сравнения средних скоростей на различных расстояниях и для решения тарифных проблем на транспорте.

Гармоническая величина – среднее, полученное от сложения вместе обратных величин  отдельных значений, деленное на число значений, и получение обратной величины результата.

Генеральный план (англ. master plan) – 1) Градостроительная документация о планировании развития территорий городских и сельских поселений. Г. п. разрабатывается в соответствии с утвержденной в установленном порядке градостроительной документацией федерального уровня и уровня субъекта РФ. Г. п. является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий. 2) Официально утвержденный местными властями действующий план функционального зонирования территории.

Геоинформационная система (ГИС) – система сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных (географических) данных и связанной с ними информации о необходимых объектах.

Главная автомобильная дорога – дорога, которая по своему значению, объемам перевозок или техническим решениям приоритетней другой дороги, пересекающей ее или примыкающей к ней.

Город – муниципальное образование (городское поселение), один из видов социальной и пространственной организации населения, возникающий и развивающийся на основе концентрации промышленных, научных, культурных, административных  и  других  функций;   населенный пункт, как   правило,   величиной   свыше   10 тыс. чел., преобладающее большинство населения которого занято в отраслях, не связанных с сельским хозяйством.

Городская агломерация — то же, что Агломерация.

Городская площадь – расширенная проезжая часть автомобильных дорог (улиц). В зависимости от назначения, расположения и окружающей застройки различают: главную площадь города или городского района, площадь жилого района, площадь перед общественными или торговыми зданиями, транспортную площадь, привокзальную площадь, подмостную площадь.

Городские земли – земли населенных пунктов в пределах городской черты.

Городские коммуникации – УДС и инженерные сети города.

Городское население – население, проживающие в городских поселениях.

Городское хозяйство – комплекс служб, предприятий, инженерных сооружений и сетей, призванных удовлетворять повседневные коммунальные, транспортные, бытовые, культурные, социальные нужды жителей городов и поселков городского типа.

Городской мост – мост для движения городского транспорта и пешеходов, расположенный в городской черте. На ездовом полотне прокладывают автомобильные проезды, рельсовые пути для трамвая и поездов метрополитена. Отличается обычно значимой шириной, необходимой для интенсивного движения. См. Путепровод.

Городской округ – город или (и) муниципальное образование, не входящее в состав типичных административных единиц местного значения (районов в России, округов в США и т. п.)

Городской пассажирский транспорт – составная часть (подсистема) транспортной системы города, которая обеспечивает его территориальную целостность в виде реализации регулярных, периодических или эпизодических потребностей человека в поездках с различными целями. По назначению и вместимости делится на массовый (общественный) и индивидуальный пассажирский транспорт. ГПТ представляет собой совокупность транспорта общего и индивидуального пользования. Является одной из важнейших структурных подсистем города.

Городской пассажирский транспорт общего пользования – составная часть транспортной системы, предназначенная для перевозки пассажиров на территории города. Включает в себя автомобильный (маршрутные такси), автобусный и электротранспорт (трамвай, троллейбус, метрополитен).

Городской транспорт – материально-технические средства, осуществляющие все виды перевозок пассажиров и грузов на урбанизированной территории. Г. т. подразделяется: а) на наземный, воздушный, надземный, подземный, водный; б) пассажирский и грузовой; в) массовый (метрополитен, городские железные дороги, трамвай, автобус, троллейбус) и индивидуальный. Выделяют Г. т. общего, необщего (ведомственного) и личного пользования.

Городской транспортный тоннель – тоннель, расположенный в границах города и предназначенный для движения пассажирского и грузового городского транспорта. К Г. т. т. относятся: тоннели метрополитенов, расположенные обычно на глубине от 5 до 50 м от поверхности земли; городские транспортные тоннели, предназначенные для движения автомобилей, скоростного трамвая, поездов пригородных электрифицированных железных дорог. Строятся для внеуличных развязок городского транспорта на пересечении особо напряженных городских магистралей.

Городской электрический транспорт – пассажирский транспорт общего пользования с применением электрического двигателя. В зависимости от расположения транспортных линий относительно улиц подразделяется на уличный (трамвай, троллейбус) и внеуличный (метрополитен, подземный трамвай, монорельсовый транспорт). По характеру путевых устройств различают рельсовый (метрополитен, трамвай, скоростной подземный трамвай) и безрельсовый (троллейбус).

Градостроительная ценность территории – мера способности территории удовлетворять определенные общественные требования к ее состоянию и использованию (местоположение в системе расселения, городе, ином поселении, наличие социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, техническое состояние и историко-культурная ценность застройки, экологическое и санитарное состояние среды, безопасность от неблагоприятных техногенных и природных воздействий и явлений, эстетические качества ландшафта и др.).

Градостроительное планирование – определение целей, стратегии и плана развития населенного пункта.

Градостроительный аспект безопасности дорожного движения – градостроительные и «неградостроительные» методы повышения безопасности движения. При рассмотрении  «дорожного» движения все методы – неградостроительные, «внедорожного», все – градостроительные.  Причины ДТП и сопутствующие им факторы разбиты на пять групп: водители (велосипедисты, возчики), пешеходы, пассажиры, транспортные средства, улица (дорога улица ()ассажиры; транспортнынспортные средства им факторы, мы видим, что они разбиты на пять групп: водители (велосипеды, во). В середине ХХ в. французский архитектор Робер Ле Риколе утверждал, что ни одно государство не в состоянии обеспечить полноценно действующую систему уличного движения и необходимое количество паркингов с учетом неумолимо растущего числа автомобилей.

Градостроительный кадастр – государственная информационная система сведений, необходимых для осуществления градостроительной деятельности.

Градостроительный регламент – документ определяющий правовой режим земельных участков и всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства. Г. р. устанавливается с учётом: 1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны; 2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства; 3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального планирования муниципальных образований; 4) видов территориальных зон; 5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов. Г. р. – совокупность установленных правилами застройки параметров и видов использования земельных участков и иных объектов недвижимости в городских и сельских поселениях, других муниципальных образованиях, а также допустимых изменений объектов недвижимости при градостроительной деятельности в пределах каждой зоны. Г. р. содержит текстовую и картографическую части. Текст включает юридические нормы и процедуры, связанные с использованием существующих объектов недвижимости, а также подготовкой и осуществлением строительных изменений на земельных участках. Так, в жилой территориальной зоне могут располагаться дома малой этажности (1–2 этажа), средней этажности (до 5 этажей) и многоэтажные дома. Например, для жилой зоны с домами малой этажности в перечень параметров разрешенных градостроительных изменений на земельном участке могут входить: теплицы; оранжереи; надворные туалеты; небольшие индивидуальные мастерские; сараи, бани и иные надворные постройки; резервуары для хранения воды; отдельно стоящие гаражи или стоянки на одну машину и т.д.

Градостроительство – теория и практика планирования и застройки городов, расселения во всех его формах и на всех уровнях систем: на высшем (страна в целом и экономический район), среднем (область, край) и низшем (город, рабочий поселок, село). Все эти уровни пространственной организации взаимосвязаны, и при проектировании должна соблюдаться строгая преемственность в переходе от одного уровня к другому

Граница города (городская черта) – условная линия, отделяющая территорию, находящуюся в пользовании городских властей, от  территории, принадлежащей другим землепользователям.

График движения — сведения о месте и временных интервалах обслуживания маршрута по периодам суток. См. Расписание движения.

Грузовой автомобильный транспорт – транспорт для перевозки грузов, имеющий кузов общего назначения (бортовая платформа) или специализированный кузов (цистерна, фургон и т. д.).

Грузовой транспорт — транспортно-технологический комплекс, обеспечивающий перевозки разнообразных грузов.

Грузонапряженность дороги – характеристика интенсивности грузовых перевозок на сети путей сообщения (т∙км/км). Определяется отношением годового грузооборота (транспортной работы) в тонно-километрах к эксплуатационной длине дороги (участка сети) в километрах.

Грузоподъемность моста – величина подвижной нагрузки, допускаемая при движении АТС по мосту с соблюдением условий безопасности, регулярности и расчетной скорости.

Грузопотоки – направленность перемещения грузов по территории.

Групповая система населенных мест — взаимоувязанная в народно-хозяйственном и структурно-планировочном отношении группа городских и сельских населенных пунктов.

Д

Дальность корреспонденции между районами города – расстояние между центрами корреспондирующих районов по транспортной сети.

Дальность передвижения пешеходного – расстояние, преодолеваемое жителем при передвижении от объекта отправления до объекта прибытия.

Дальность передвижения транспортного – расстояние, преодолеваемое жителем при передвижении от объекта отправления до объекта прибытия с использованием транспортных средств.

Дальность поездки маршрутная – расстояние между остановочными пунктами посадки и высадки пассажира при передвижении в транспортном средстве на одном маршруте ГОТ.

Дальность поездки полная – расстояние, преодолеваемое жителем города при передвижении по транспортной сети в транспортных средствах ГОТ от пункта посадки в районе объекта отправления до пункта высадки в районе объекта прибытия.

Движение городское – процесс взаимодействия и перемещения потоков пешеходов и транспорта на городских путях сообщения.

Двор грузовой – 1) Территория, служащая для приема груза от отправителей и выдачи его получателям. 2) Часть железнодорожной станции, предназначенная для выполнения грузовых операций.

Дежурный план землепользования города – планово-картографичесий материал масштаба 1:2000, на котором отображены границы города, районов, кварталов, красные линии перспективной застройки по генеральному плану, границы земельных участков и их кадастровые номера, границы природных, санитарных, экологических зон.

Депо – 1) Предприятие для стоянки и ремонта подвижного ж.-д. состава (вагоны, локомотивы, трамваи и т. п.), а также пожарных машин. Для подвижного состава городского общественного транспорта употребляют также название парк (напр., троллейбусный парк). 2) Комплекс зданий и сооружений, предназначенных для хранения, технического обслуживания и мелкого ремонта подвижного состава транспорта.

Депо метрополитена — предприятие, осуществляющее отстой, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава метрополитена.

Дигитализация — перевод информации в цифровую форму

Диспетчеризация — централизация (концентрация) оперативного контроля и управления энергетическими, транспортными, технологическими и другими процессами, основанная на применении современных средств передачи и обработки информации.

Диспетчерский пункт – центр системы диспетчерского управления, в котором сосредотачивается информация о состоянии производственного процесса, движении транспортных средств.

Длина одиночного эксплуатационного пути (длина эксплуатационной одиночной троллейбусной линии) – протяженность линий городского электротранспорта по оси улиц, находящихся в эксплуатации.

Договор перевозки транспортом общего пользования – разновидность гражданско-правового акта (публичного договора), подтверждением которого является при пассажирских перевозках – билет пассажира и багажная квитанция (в случае оплаты провоза багажа), а при грузовых перевозках – товаротранспортная накладная.

Документация по организации дорожного движения – предпроектная и проектная документация, необходимая для реализации организационно-технических мероприятий по организации дорожного движения, разрабатываемая с учетом документов территориального и территориального транспортного планирования (концептуальные предложения по организации дорожного движения, генеральная схема организации дорожного движения, комплексная схема организации дорожного движения, проект организации дорожного движения).

Доля перевозок на виде транспорта – отношение объема перевозок на данном виде транспорта к общему объему перевозок.

Дополнительная полоса движения – полоса движения, устраиваемая путем уширения проезжей части и используемая как полоса отвода движения на затяжных участках подъемов при смешанном составе ТП, а также как полоса разгона  и торможения автомобилей, полоса слияния потоков и полоса разделения потоков на пересечениях и примыканиях дорог.

Дорога – то же, что Автомобильная дорога.

Дорожная обстановка – дорожные условия в определенный отрезок времени с учетом ТП и погодных факторов.

Дорожная одежда – многослойная конструкция, воспринимающая нагрузки от транспортных средств, распределяющая и передающая их на грунтовую основу или подстилающий грунт.

Дорожная разметка – 1) Линии, надписи и др. обозначения на проезжей части дороги, бордюрах, элементах дорожных сооружений и обстановки дороги, применяемые самостоятельно, в сочетании с дорожными знаками или светофорами для лучшей ориентации участников дорожного движения. 2) Нанесение линий и символов на проезжую часть дороги с целью направить участников дорожного движения по безопасной траектории движения. Различают дорожную разметку вертикальную, наносимую на элементы обустройств и обстановки дороги, и горизонтальную, наносимую на проезжую часть дороги.

Дорожное движение – процесс перемещения транспортных средств и (или) пешеходов в пределах автомобильных дорог, улиц, прилегающих территорий и иных объектов улично-дорожной сети, используемых для движения и стоянки транспортных средств.

Дорожное хозяйство – часть отрасли материального производства, призванная совместно с автомобилями наиболее полно удовлетворять потребности экономики страны и населения в автомобильных перевозках. Включает сеть автомобильных дорог общего пользования со всеми сооружениями, необходимыми для ее нормальной эксплуатации, а также предприятия и организации по ремонту и содержанию этих дорог.

Дорожно-мостовое хозяйство города – система служб города, осуществляющих содержание и ремонт дорожно-мостовых сооружений.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.

Дорожно-транспортные сооружения – улицы (дороги), их перекрестки вместе с размещенными на них искусственными сооружениями (мосты, путепроводы, пешеходные подземные и надземные переходы), автозаправочными станциями (комплексами), автостоянками, павильонами на остановках общественного пассажирского транспорта и пр.

Дорожно-транспортный комплекс – предприятия, учреждения и организации, независимо от форм собственности осуществляющие транспортную и транспортно-экспедиционную деятельность, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, проектирование, строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог, связанных с судоходством гидротехнических сооружений, водных, воздушных и других путей сообщения, научные исследования и подготовку кадров, а также входящие в этот комплекс предприятия, изготавливающие транспортные средства, гаражное и другое оборудование, выполняющие иную, связанную с транспортным процессом деятельность.

Дорожные ограждения – приспособления, препятствующие съезду ТС с дороги, переезду через разделительную полосу или движению по направлению к препятствию. Строятся из алюминия, стали или бетона.

Дорожные условия – число полос, ширина проезжей части, рельеф дороги (высота над уровнем моря, крутизна и длина отдельных участков), извилистость дороги (углы и радиусы поворота), типы дорожного покрытия, пропускная способность полосы движения (удельная интенсивность), влияющие на транспортный поток.

Доступ – право выезда на дорогу или улицу с граничащего с дорогой земельного участка и въезда на него.

#### Е

Единая транспортная система – согласованное развитие и функционирование всех видов транспорта с целью максимального удовлетворения транспортных потребностей при минимальных затратах.

Единый тариф – то же, что Тариф единый.

# ж

Железная дорога – 1) Проложенный на местности рельсовый путь, предназначенный для движения специального подвижного состава. 
2) Транспортное предприятие с комплексом технических средств и сооружений (подвижной состав, станции, устройства автоматики и телемеханики, диспетчерская централизация) для перевозки пассажиров и грузов. Выделяют железные дороги общего пользования (магистральные), подъездные (в т. ч. лесовозные, рудничные и др.) и городские (трамвайные, метрополитена).

Железнодорожный переезд – пересечение автомобильной дороги или городской улицы с железной дорогой в одном уровне, устраиваемое, как правило, вне пределов железнодорожных станций и маневровых путей. Оборудован соответствующими устройствами. Ж.-д. п. бывают регулируемые и нерегулируемые, охраняемые и неохраняемые.

Железнодорожный узел – комплекс технологически связанных между собой железнодорожных станций, главных путей, соединительных и обходных путей, подъездных путей, постов в пунктах примыкания, путепроводных развязок железнодорожных линий (между собой и с городскими магистралями и автодорогами), вокзалов, депо, тяговых подстанций, находящийся в пункте пересечения или примыкания не менее трех ж.-д. линий. Как правило, является составной частью транспортного узла.

# З

Загрязнение населенных мест – поступление в атмосферный воздух, воду, почву биологических, физических, химических агентов, неблагоприятно изменяющих характеристики окружающей человека среды.

Задание на проектирование – то же, что Техническое задание.

Задачи органов местного самоуправления города в области транспортного планирования и организации дорожного движения – установление системы приоритетов и выработка механизмов, позволяющих эффективно развивать и рационально распределять общественный ресурс ТСГ. Основные приоритеты: интересы городского сообщества выше частных интересов; приоритет  пешеходного движения перед транспортным; приоритет общественного транспорта перед индивидуальным.

Заказчик пассажирских перевозок – орган государственной власти, местного самоуправления или уполномоченное ими юридическое лицо, любое юридическое или физическое лицо, заключившее с перевозчиком договор перевозки пассажиров или государственный (муниципальный) контракт.

Закон трудового тяготения – закон, сущностью которого является стремление трудящихся расселяться по возможности ближе к месту приложения труда. Из всех передвижений трудовые передвижения к месту работы отличаются наибольшей частотой, максимальной регулярностью и обязательностью.

Законодательный уровень транспортной политики – повышение количества управленческих воздействий в области транспортного планирования и организации движения на УДС города. Критерий оценки – скорость принятия управленческих решений, т. е. время подготовки проектов в области транспортного планирования и организации дорожного движения. Одновременно с совершенствованием системы управления, развитием дорожно-транспортного комплекса города предусматривается совершенствование законодательных основ деятельности муниципальных управленческих структур в отношении объектов ТСГ, а также наполнение и развитие существующей нормативной базы, регламентирующей их деятельность: разработка и утверждение нормативов градостроительного проектирования при регулировании градостроительной деятельности на территориях города; разработка и утверждение градостроительных регламентов и предельных параметров в части обеспеченности объектов нового строительства и реконструкции мест для паркования автотранспорта; разработка и утверждение положения по упорядочению выдачи согласований проектной документации в границах красных линий улиц и дорог, положения о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектов планировки улично-дорожной сети, требований к составу и порядку разработки обосновывающих материалов проектов планировок территорий в части развития УДС, ГОТ и организации движения транспорта.

Закономерность тяготения – часть передвижений, заканчивающихся в центре тяготения в функции от дальности или затрат времени на передвижения. З. т. характеризует в городе тяготение населения селитебной зоны к центру через затраты времени на передвижения, уровень транспортного комфорта, стоимость проезда и др. Все это выражается функцией тяготения, которая определяется как количество передвижений из селитебной зоны в центр, отнесенных к емкости селитебной зоны по направлениям к емкости зоны по прибытиям. Она имеет падающий характер и отражает тенденцию населения расселяться вблизи интересующих его центров тяготения.

Закономерность тяготения населения – зависимость размеров корреспонденции населения от фактора времени, используемая для анализа причин возникновения и прогноза корреспонденции. Выделяются функции тяготения и относительная густота тяготения: функция тяготения – закономерность, выражающая комфортную оценку населением фактора времени при установлении корреспонденции в городе и извлекаемая из матриц корреспонденции для расчетов по гравитационной модели; относительная густота тяготения – закономерность, выражающая снижение частоты передвижений при росте затрат времени и извлекаемая из сравнения полигонов фактических передвижений с полигонами емкости объектов отправления. Относительная густота служит для анализа формирования корреспонденции и является оценкой функции тяготения.

Затраты времени – на корреспонденцию – время передвижения населения между центрами корреспондирующих районов по транспортной сети города; на передвижение – время, затраченное жителем при передвижении от объекта отправления до объекта прибытия; время на преодоление всего пути от «двери» места отправления до «двери» места назначения только пешком или с использованием транспорта (включая время поездки, пересадки и подходы-отходы). Затраты времени соотносятся с различными способами и целями передвижений: на транспортное передвижение – время, затраченное жителем при передвижении от объекта отправления до объекта прибытия с использованием транспортных средств; на полную поездку – время, затраченное жителем при передвижении по транспортной сети в транспортных средствах от пункта посадки в районе отправления до пункта высадки в районе прибытия; накладные – часть времени транспортного передвижения, затраченная на подход к остановочным пунктам, отход от них и время ожидания.

«Зеленая волна» — система автоматического регулирования движения, позволяющая ТС двигаться с заданной этой системой скоростью, проезжать все перекрестки на зеленый свет светофоров.

Земельные участки гаражного строительства – земельные участки, предоставленные для возведения построек, необходимых для хранения и обслуживания автомобилей, других транспортных средств.

Земельный кадастр – совокупность достоверных сведений о природном, хозяйственном и правовом положении земель.

Земли железнодорожного транспорта – земли, отведенные под ж.-д. пути и станции (включая полосу отвода), а также под защитные и укрепительные насаждения, строения, здания, сооружения и иные объекты, необходимые для эксплуатации и реконструкции железных дорог с учетом перспективы их развития.

Земли общего пользования – земли городов и поселков городского типа, используемые под площади, улицы, проезды и для удовлетворения бытовых потребностей населения.

Земли поселений – земли, предоставленные для размещения и развития городов, поселков и сельских поселений.

Земли пригородной зоны – земли, находящиеся за пределами черты городских поселений, составляющие с городом единую социальную, природную и хозяйственную территорию и не входящие в состав земель иных поселений. В пригородных зонах выделяются территории сельскохозяйственного производства, зоны отдыха населения, резервные земли для развития города.

Земли транспорта – земли несельскохозяйственного назначения, предоставленные в установленном порядке для строительства, размещения, эксплуатации и обслуживания железных и автомобильных дорог, средств внутреннего водного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта

Земляное полотно – грунтовая основа проезжей части, тротуаров, местных проездов и других элементов улицы (дороги), проектируемая во взаимосвязи с вертикальной планировкой прилегающих к улице (дороге) территорий.

Зона активного влияния города – зона, в которой осуществляется большая часть регулярных связей с данным городом

Зона групповой системы населенных мест (городского региона) по удаленности от главного города-центра – 1) Центральная зона, включающая город-центр с прилегающим районом. 2) Средняя (внутренняя) зона; 3) Внешняя зона. Границы зон определяются интенсивностью транспортных связей и пространственно-временной доступностью города – центра системы расселения.

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры – территория, предназначенная для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций ж.-д., автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования. Для предотвращения вредного воздействия сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний от таких объектов до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и др. требований в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, а также со специальными нормативами, правилами застройки. Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций.

Зона тяготения – зона, население которой тяготеет к определенным местам приложения труда или к объектам массового посещения.

Зона функциональная – зона города, выделяемая по доминирующему признаку интенсивного развития в ее пределах какой-либо одной народно-хозяйственной функции, напр., жилая, промышленная.

Зонная станция – станция, где часть поездов заканчивает свое следование и возвращается в обратный рейс.

И

Иерархия – расположение элементов системного объекта (напр., УДС населенного пункта) в порядке от высшего элемента к низшему.

Иерархия улично-дорожной сети - специализация отдельных связей (улиц, дорог) УДС по функциональному назначению.

Извоз – перевозка пассажиров физическими лицами на принадлежащих им автомобилях при отсутствии патента или лицензии.

Издержки транспорта – часть общественных издержек, выражающая в денежной форме затраты предприятий транспорта на удовлетворение потребностей в перевозках. Включают два элемента: стоимость израсходованных средств производства (топливо, износ основных фондов и др.) и стоимость, созданную необходимым трудом (оплата труда).

Изыскания транспортно-градостроительные – совокупность экономических, топографических, геологических, гидрологических, климатических и прочих обследований района проектирования, преследующих цель сбора данных, необходимых для проектирования, выработки общих концепций решения задач строительства.

Имитационное моделирование (ситуационное моделирование) – 1) Метод, позволяющий строить модели, описывающие процессы так, как они проходили бы в действительности. Такую модель можно «проиграть» во времени как для одного испытания, так и заданного их множества. При этом результаты будут определяться случайным характером процессов. По этим данным можно получить достаточно устойчивую статистику. 2) Метод исследования, при котором изучаемая система заменяется моделью с достаточной точностью описывающей реальную систему, с которой проводятся эксперименты с целью получения информации об этой системе. Экспериментирование с моделью называют имитацией (имитация – это постижение сути явления без экспериментов на реальном объекте). 3) Частный случай математического моделирования. Существует класс объектов, для которых по различным причинам не разработаны аналитические модели, либо не разработаны методы решения полученной модели. В этом случае аналитическая модель заменяется имитатором или имитационной моделью.

Индивидуальный транспорт – транспортные средства, находящиеся в личной собственности граждан. По назначению разделяется на транспорт личного и общего пользования.

Индикаторы затрат времени на передвижение – среднее время на одно передвижение (28–30 мин); среднее время поездки на ГОТ и личном индивидуальном транспорте; средняя скорость транспортного потока на УДС; средняя скорость сообщения различных видов транспорта; плотность УДС и ГОТ (в целом и по видам); провозная способность транспортных подсистем ГОТ по видам.

Индикаторы себестоимости перевозок (по видам транспорта) – тарифы на ГОТ; доля затрат на поездки в бюджете жителя города; розничные цены на топливо и автомасла; удельный вес затрат на топливо; энергозатраты на перемещение одного пассажира и тонну груза в расчете на 1 км пути; тарифы на парковку по зонам города.

Индикаторы удобства передвижения и комфортности поездок – частота движения ТС (по видам ГОТ) на маршрутах; регулярность движения; наполняемость салона ТС ГОТ (по видам и периодам суток); коэффициент пересадочности; среднее время ожидания ТС (по видам и часам суток); плотность маршрутной сети (общая и по видам ГОТ); частота, протяженность и длительность заторов; уровень информирования пассажиров внутри и вне ТС (изменение пути следования, расписания, время ожидания изменения ситуации); доступность различных территорий и объектов города с использованием систем ГЛОНАСС/JPS на сайтах города; количество вредных выбросов; шумовое загрязнение; среднее время на поиск и организацию парковки автомобиля.

Инженерная инфраструктура – инфраструктура, обеспечивающая водоснабжение, канализацию, электро-, тепло-, газо- и хладоснабжение, а также телефонную связь и транспортные сообщения в пределах определенной территории.

Инженерное оборудование города – совокупность инженерных сетей и сооружений, обеспечивающих жизнедеятельность населенного пункта.

Инновация – новый или улучшенный метод производства. Любое изменение в методах производства, которое дает производителю, его применившему, преимущества над конкурентами. При использовании инновационного подхода планирование городской транспортной системы превращается в обширную исследовательско-консультативную программу, в рамках которой  пересекается несколько дисциплин.

Интегральная оценка качества обслуживания пассажиров – оценка качества обслуживания пассажиров, производимая по суммарному влиянию на коэффициент качества обслуживания, наполнения автобусов, затрат времени на поездку, регулярности движения подвижного состава и безопасности движения при перевозке пассажиров.

Интеграция – понятие, означающее состояние связанности отдельных частей и функций системы в единое целое, а также процесс, ведущий к такому состоянию.

Интенсивность движения – число транспортных средств или пешеходов, проходящих  в единицу времени в сечении городских путей сообщения.

Интенсивность движения транспорта (дорожного движения) – 1) Общее количество транспортных средств, проходящих через некоторое сечение дороги в единицу времени. 2) Количество транспортных средств, проходящих за определенный промежуток времени через сечение транспортной сети (по полосе движения, по всей проезжей части в одном или двух направлениях) или в пересечениях. Для двухполосных дорог со встречным движением интенсивность движения обычно характеризуют суммарной величиной встречных потоков, т. к. условия движения и, в частности, возможность обгона определяется загрузкой обеих полос. Если дорога имеет разделительную полосу и встречные потоки изолированы друг от друга, то суммарная интенсивность встречных направлений не определяет условия движения, а характеризует лишь суммарную работу дороги как сооружения. Для таких дорог интенсивность движения имеет самостоятельное значение в каждом направлении.

Интервал движения — интервал времени между транспортными средствами, следующими одно за другим через определенную точку пути.

Интервал движения автобусов на маршруте – время между проездом какого-либо пункта маршрута двумя следующими друг за другом по единому маршруту единицами подвижного состава. Выражается отношением времени, затрачиваемым на оборот движущихся автобусов, к числу автобусов, работающих на маршруте. С уменьшением интервала движения сокращается время, затрачиваемое пассажиром в ожидании прибытия подвижной единицы, но одновременно сокращается и наполнение автобуса пассажирами.

Интермодальная перевозка – смешанная перевозка контейнерных грузов двумя и более видами транспорта в международном сообщении.

Интермодальные терминалы — пункты, связывающие несколько видов транспорта и позволяющие осуществлять прямые смешанные перевозки грузов и пассажиров в международных сообщениях.

Информационное обеспечение общественного транспорта – в крупных городах развитие информационного обеспечения общественного транспорта за последние 10 лет шло следующим путем: централизованное управление информацией по расписанию, печать буклетов с расписаниями, расписание движения отдельных маршрутов на остановках; расписание движения отдельных маршрутов для каждой остановки; табло с расписаниями движения транспорта на вокзалах и основных пересадочных узлах; создание интернет-портала с информацией о маршрутах; создание системы транспортной информации; услуги мобильной связи. Информация по пассажирскому транспорту предоставляется в целях увеличения или сохранения на прежнем уровне количества пассажиров. Наличие и доступность информации значительно облегчает использование общественного транспорта, оно становится возможным и для незапланированных поездок.

Информационное обеспечение планирования и проектирования ТСГ – совокупность единой системы информации, унифицированных систем документации и массивов информации, используемых в планировании и проектировании ТСГ.

Инфраструктура – совокупность объектов, необходимых для функционирования отраслей материального производства и обеспечения условий жизнедеятельности общества.

Инфраструктура городская дорожная – включает сооружения, системы и службы, связанные с обслуживанием транспортных операций в городе. Если транспортная инфраструктура позволяет осуществлять транспортные перевозки между пунктами отправления и назначения путем перемещения с одного вида транспорта на другой, то такая транспортная инфраструктура становится мультимодальной и позволяет осуществлять мультимодальные (комбинированные) перевозки.

Инфраструктура системы – сводное понятие, включающее техническую и социальную инфраструктуру системы населенных мест.

Инфраструктура социальная – комплекс сооружений, предприятий и учреждений, обеспечивающих необходимые жилищно-бытовые и социально-культурные условия для населения района, агломерации, города.

Инфраструктура техническая – комплекс инженерно-технических сооружений и объектов, обеспечивающих необходимые материально-технические условия для размещения и функционирования общественного производства в пределах определенной территории.

Инфраструктура транспортная – система транспортных коммуникаций, транспортных средств и устройств, обеспечивающих грузо- и пассажироперевозки на определенных территориях; совокупность сооружений, зданий, систем и служб, необходимых для поддержания деятельности всех видов транспорта.

Искусственные сооружения – мосты, путепроводы, эстакады, туннели, предназначенные для наземно-подземного транспорта и пешеходов, подпорные стенки, трубы, лестницы и пр.

Исследование аварийности в населенных пунктах – расследование и экспертиза всех ДТП на УДС населенных пунктов.

Исходные данные для расчета пассажиропотоков – информация для расчета корреспонденций, которая включает в себя характеристику транспортных районов, путей сообщения и закономерностей формирования передвижений населения. Транспортная сеть изображается в виде графа, у которого пронумерованными вершинами служат дорожные узлы, центр транспортных районов и объекты  массового тяготения населения, в которых пассажиропотоки могут менять направления и величину. Информация по сети передается  в виде набора координат  вершин графа, дуг и путей следования между центрами зарождения и погашения пассажиропотоков. Основой информации являются анкетные обследования и спутниковый мониторинг.

К

Кадастр (фр. сadastre – лист, реестр) – запись, оценка, систематизированный свод сведений, составляемый периодически или путем непрерывных наблюдений над соответствующим объектом (например, земельный кадастр, водный кадастр), подлежащим налоговому обложению. Городской кадастр (кадастр населенных пунктов) – систематизированный свод сведений о правовом, природном и хозяйственном состоянии земель в пределах городской, поселковой и сельской полос. Земельный кадастр – систематизированный свод документированных сведений о природном, хозяйственном и правовом положении земель.

Капитальный ремонт технических средств организации дорожного движения – комплекс работ по замене и (или) восстановлению поврежденных элементов технических средств организации дорожного движения, при выполнении которых затрагиваются их конструктивные и (или) функциональные характеристики.

Караванинг – групповой автомобильный туризм (караваны) с использованием прицепов к легковым автомобилям, проводимый по определенной программе.

Картограмма – карта или картосхема, показывающая штриховкой различной густоты или окраской интенсивность какого-либо явления (напр., картограмма интенсивности движения на сети магистральных улиц, картограмма пассажиропотоков или грузопотоков).

Карты дорожные (улично-дорожной сети) – графическое изображение сетки улиц и дорог на плоскости.

Категория дороги – критерий, характеризующий значение автомобильной дороги в общей транспортной сети и интенсивность движения на ней. Имеется пять категорий дорог. В соответствии с категорией назначаются все технические параметры дороги.

Качество дорожного движения – совокупное свойство, оценивающее степень соответствия дорожного движения своему назначению, включающее аварийность, экологичность, экономичность, социальность, производительность, надежность и комфортность. Первые четыре свойства являются главными и оценивают наиболее востребованные стороны процесса дорожного движения. Остальные свойства не столь востребованы и реализуются через главные свойства.

Качество перевозок – совокупность наиболее существенных натуральных показателей транспортной продукции, обусловливающих степень ее пригодности своевременно и наиболее полно удовлетворять потребности производства и населения. Сущность ее, как и любой другой продукции, заключается в потребительской стоимости: одинаковая по значению перевозка может в разной степени удовлетворять необходимую потребность, т. е. иметь различное качество.

Качество транспортных услуг – совокупность характеристик пассажирских групповых перевозок или транспортной экспедиции, определяющих их пригодность удовлетворять потребности пассажиров, грузоотправителей и грузополучателей в соответствующих  перевозках и работах.

Качество услуг ТСГ – оценка параметров качества, которая производится расчетным образом по результатам реализации мероприятий в рамках программы мониторинга транспортных потоков в динамике в двух временных срезах (1 год, 5 лет) в соответствии с естественными временными колебаниями участвующих в расчетах параметров.

Кемпинг – летний лагерь автотуристов, который служит для их ночлега или непродолжительного пребывания (несколько дней).

Классификация внегородских и городских автомобильных дорог – в России издан ГОСТ Р 52398–2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования» (дата введения 01.05.2006), который использует понятие класс автомобильной дороги: «…характеристика автомобильной дороги по условиям доступа на нее». Доступ на автомобильную дорогу определен как возможность въезда и съезда с нее транспортных средств, определяемый типом пересечения или примыкания. ГОСТ Р 52398–2005 разделяет дороги общего пользования по условиям доступа на три класса: автомагистраль;  скоростная дорога; дорога обычного типа (нескоростная дорога); «улица» – линейная коммуникативная территория внутри поселения между застроенными земельными участками, в границах территорий общего пользования, на которой расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, ж.-д. линии и др. подобные сооружения (линейные объекты); магистральные улицы (Arterial streets): обеспечивают входящие в город и выходящие из него потоки транспорта, а также транзитное движение через центральные территории города, связывают важнейшие центры города; собирающие улицы (Collector streets): обеспечивают доступ к жилым, коммерческим и промышленным территориям и движению в их пределах; местные улицы (Local streets): обеспечивают доступ непосредственно к объекту и осуществляют связи с собирающими и магистральными улицам. Такая функциональная классификация «mobility versus access» ставит своей целью максимально дифференцировать элементы УДС. Так, поездки на большие расстояния осуществляются исключительно на городских дорогах и улицах высших категорий, а местная сеть обеспечивает непосредственное обслуживание прилегающих территорий.

Классификация градостроительных мероприятий и методов повышения безопасности уличного движения (предложена И. Л. Кужильным): 1) По масштабу – глобальные, локальные. 2) По месту – центр города, общественные центры, на перегоне магистрали, на площади или перекрёстке, на мостах, путепроводах и тоннелях. 3) По цели - комплексное решение, уменьшение количества ДТП, увеличение скорости движения, увеличение пропускной способности УДС и узлов. 4) По типу работ – новое строительство, реконструкция, улучшение существующего состояния. 5) По времени – долгосрочные, краткосрочные. 
6) По количеству этапов – одноэтапные, двухэтапные, многоэтапные. 
7) По характеру уменьшения затрат – интегрированные, транспортные, социальные, экологические, экономические. 8) По источникам финансирования – государственные, муниципальные, районные, привлечение инвесторов, разные источники. 9) По сроку окупаемости – быстроокупаемые – 3–5 лет, многолетние – более 5 лет.

Кольцевой (саморегулируемый) дорожный узел – узел, на котором пересечения транспортных потоков преобразованы в слияния и ответвления, а движение ТС осуществляется вокруг центрального островка в одном направлении, против часовой стрелки.

Коммерческий маршрут – маршрут наземного пассажирского маршрутного транспорта общего пользования, не производящего обслуживание льготных категорий пассажиров и перевозок пассажиров по проездным документам многоразового пользования.

Комплексная программа повышения уровня транспортного обслуживания населения – разрабатывается в стратегическом плане развития города в увязке с его финансовыми возможностями на первую очередь (три года) и ежегодно корректируется. Включает в себя предварительно утверждаемую концепцию: выявление проблем, установление целей развития транспортной системы, назначение количественных и качественных показателей на определенные временные горизонты, выбор способов, средств и ресурсов для достижения указанных целей. Развертывается в виде стратегических проектов, т. е. совокупности взаимоувязанных документов, определяющих цели и основные решения по планированию, управлению, финансированию развития транспортной инфраструктуры отдельных видов транспорта в агломерации, районе, городе, узле. Разработка К. п. п. у. т. о. начинается с аудита ТСГ: выявления причин транспортных затруднений, выполнения целевых ориентиров и показателей-индикаторов по принятым временным интервалам, освоения средств и ресурсов на достижение целей, анализа проектно-сметной документации и материалов транспортных обследований в Базе данных города («возраст» таких данных – не более 2–3 лет).

Компоненты транспортной стратегии – 1) Уровень урбанизации и автомобилизации. 2) Сеть дорог и общественный транспорт, предназначенный для удовлетворения потребности в поездках. 3) Цены для пользователей сети, которые оказывают влияние на то, какую часть инфраструктуры и какое время пользователи выбирают для поездок. Изменение одного из этих факторов повлияет на другие. Изучение будущих направлений  позволяет оценить потребности в поездках. Эти потребности затем анализируются в контексте различных транспортных сетей, с различными комбинациями элементов автодорожного легкового и общественного транспорта и при различных схемах ценообразования за пользование этими сетями, чтобы сформировать новые стратегии и будущие направления. Результатами этих различных  стратегий являются: затраты и реальность обеспечения сети; затраты пользователей сети; воздействие на окружающую среду; мобильность и уровни перегруженности.

Комфорт (англ. comfort – укрепление, одобрение) – совокупность бытовых удобств, уют, благоустроенность.

Конечная остановка (пункт) – остановка, на которой заканчивается движение маршрутных ТС, расположена, как правило, в начале и конце маятникового маршрута (на кольцевом маршруте К. о. совмещаются).

Концепция – руководящая идея, ведущий замысел, конструктивный принцип.

Концепция транспортного планирования и организации дорожного движения на территории – определяет цель, задачи, приоритеты, основные направления формирования транспортной политики органов местного самоуправления и механизмы её реализации в области совершенствования транспортного планирования и организации дорожного движения. Рассматриваются три уровня воздействия на ТСГ: управленческий, законодательный и организационно-технический, имеющие четыре направления: транспортное планирование; организация дорожного движения; совершенствование маршрутной сети общественного транспорта и  формирование парковочной политики. К. т. п. и о. д. д. строится на основных положениях, определяющих приоритеты интересов городского сообщества перед частными, пешеходного движения перед транспортным, общественного транспорта перед индивидуальным, безопасности УДС перед ее эффективностью.

Корреспонденция перевозок – 1) Характеристика связи между точками территории (районами города). Включает корреспонденции населения, грузовых и транспортных средств, передвижение или поездку людей между территориальными пунктами, районами или зонами города (отправление – прибытие) за определенный промежуток времени независимо от конфигурации путей сообщения и маршрутной системы. 2) Поездка от пункта отправления до пункта прибытия: грузовые К. п. – характеристика связей между точками территории (районами города), измеряемая  количеством грузов, перевезенных между ними; транспортные – характеристика связей между районами города, измеряемая числом транспортных средств, передвигающихся между ними; населения – характеристика связей между точками территории (районами города), измеряемая числом передвижений между ними. Корреспонденции населения подразделяются на транспортные и пешеходные: транспортные – характеристика связей между точками территории (районами города), измеряемая числом пассажиров между ними (с полной дальностью поездки); пешеходные – характеристика связей между точками территории (районами города), измеряемая числом пешеходных передвижений между ними.

Коэффициент выпуска парка автомобилей – показатель, характеризующий удовлетворение спроса на перевозки. За один рабочий день этот показатель равен отношению числа автомобилей, выпущенных на линию к списочному количеству автомобилей, за календарный период времени – это отношение автомобиле-дней эксплуатации к списочным рабочим автомобиле-дням.

Коэффициент выпуска подвижного состава – 1) Отношение числа единиц транспорта, работающих на линиях, к его инвентарному числу. 
2) Показатель, характеризующий выпуск подвижного состава на линию (на работу). Для одного автомобиля он равен отношению числа дней в эксплуатации к дням работы предприятия согласно принятому режиму работы, для парка автомобилей – отношению числа автомобиле-дней в эксплуатации к автомобиле-дням работы парка.

Коэффициент динамического (динамический коэффициент) использования грузоподъемности автомобиля – отношение фактически выполненной транспортной работы в тонно-километрах к возможной при полном использовании номинальной грузоподъемности автомобиля за расчетный период.

Коэффициент динамического (динамический коэффициент) использования пассажировместимости (наполняемости) – 1) Отношение фактического пассажирооборота к возможному при полном использовании номинальной вместимости автобуса за расчетный период. 2) Отношение выполненных пассажиро-километров к числу пассажиро-километров при полном использовании пассажировместимости и фактическом коэффициенте сменяемости пассажиров.

Коэффициент загрузки дороги движением – отношение интенсивности движения к пропускной способности рассматриваемого участка дороги. Характеризует условия и безопасность движения автомобилей.

Коэффициент износа покрытия дороги – отношение фактического износа дорожного покрытия в момент измерения к толщине той части покрытия, которую назначали с учетом износа. При отсутствии износа покрытия коэффициент равен нулю.

Коэффициент использования подвижного состава по времени – показатель, характеризующий использование календарного времени. Для одного автомобиля равен отношению дней в эксплуатации к календарному количеству дней.

Коэффициент использования пробега – отношение производительного (с грузом, пассажирами) пробега грузового автомобиля или автобуса к общему пробегу за расчетный период.

Коэффициент использования пропускной способности – показатель работы транспортной системы (ее загруженности). Рассчитывается для каждого участка УДС. Для расчета коэффициента используется также понятие расчетной пропускной способности полосы, которая зависит от различных параметров транспортной системы.

Коэффициент качества обслуживания населения – интегральный показатель качества обслуживания пассажиров. Равен произведению следующих коэффициентов: к. относительного наполнения автобусов, к. относительных затрат времени на передвижение пассажиров, к. регулярности движения, к. динамического изменения уровня ДТП.

Коэффициент маршрутизации – отношение суммарной длины всех маршрутов по уличным видам транспорта к длине всей транспортной сети по оси улиц города. Этот коэффициент всегда больше единицы, т. к. в любом городе имеются улицы или часть улиц, по которым проходит не менее двух маршрутов одного или нескольких видов транспорта. Чем выше значение этого коэффициента, тем больше беспересадочных поездок совершают пассажиры.

Коэффициент маршрутный – то же, что Маршрутный коэффициент.

Коэффициент наполнения подвижного состава – показатель, характеризующий отношение числа пассажиров, находящихся в транспортном средстве, к его нормативной вместимости.

Коэффициент обслуживания территории города общественным транспортом – отношение суммарной протяженности частей улиц, по которым проходит хотя бы один маршрут, к суммарной протяженности всех улиц.

Коэффициент относительных затрат времени на передвижение – отношение затрат времени на поездку в установленных нормированных благоприятных условиях к затратам времени на поездку в фактических (реальных) условиях.

Коэффициент пересадочности – отношение числа  маршрутных поездок на транспортных средствах ГОТ (с учетом всех пересадок) к числу полных поездок  между пунктами отправления и назначения.

Коэффициент платного пробега – отношение оплаченного пробега к общему пробегу легкового автомобиля-такси за расчетный период времени.

Коэффициент повторности перевозок (перевозимости) грузов – отношение объема (веса) перевозимой продукции к объему (весу) произведенной. Повторность перевозок возникает при доставке грузов от грузоотправителя не прямо к потребителю, а с перевалкой грузов в пути следования через промежуточные грузовые терминалы (базы, склады и т. д.).

Коэффициент пользования общественным транспортом – отношение учётно-транспортной подвижности населения к общей подвижности.

Коэффициент пользования транспортом – коэффициент перехода от общего количества передвижений к передвижениям с использованием транспорта.

Коэффициент сменяемости пассажиров в автобусе – отношение длины оборота автобуса на маршруте к средней дальности поездки пассажира за оборот.

Коэффициент статического (статический коэффициент) использования грузоподъемности автомобиля – отношение фактически перевезенного объема груза в тоннах к возможному объему перевозки груза при полном использовании номинальной грузоподъемности автомобиля за расчетный период.

Коэффициент статического (статический коэффициент) использования пассажировместимости (наполняемости) – отношение фактического объема перевозок пассажиров к возможному объему перевозок при полном использовании номинальной вместимости автобуса с учетом сменяемости пассажиров (пассажирообмена) в пути следования за расчетный период.

Коэффициент суточной неравномерности – показатель, определяющий суточную неравномерность пассажирских потоков как отношение максимального объема перевозок пассажиров за час пик к среднечасовому объему перевозок на маршруте.

Коэффициент сцепления шины колеса автомобиля с дорожным покрытием – отношение силы, вызывающей скольжение колеса, к нормальной реакции дороги на колесо. Зависит от типа и состояния дороги и шин и имеет решающее значение для безопасности движения.

Коэффициент технической готовности парка автомобилей – показатель, характеризующий готовность подвижного состава выполнять перевозки. За один рабочий день этот показатель равен отношению числа автомобилей, готовых к эксплуатации (технически исправных), к списочному количеству автомобилей, за календарный период времени – это отношение автомобиле-дней, готовых к эксплуатации, к списочным автомобиле-дням, определяемым произведением списочного числа автомобилей на число календарных дней.

Коэффициент часового максимума (относительная величина) – отношение максимального часового потока к суточному. В зависимости от структуры населения города, сменности работы предприятий и других факторов К. ч. м. колеблется от 0,06 до 0,15 и выше.

«Красная линия» – 1) Граница (условная линия), отделяющая территории кварталов, микрорайонов и др. элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях, устанавливаемая утвержденной градостроительной документацией. За К. л. в сторону улицы не должно выходить ни одно строение. Это положение является обязательной предпосылкой нормального построения уличной сети и порядка в застройке города. 2) Определенные в градостроительной документации относительно пунктов геодезической сети границы существующих и запроектированных улиц, дорог, площадей, отделяющих территории микрорайонов, кварталов и территории другого назначения; граница, определяющая линию застройки улицы или площади поселения.

Критерий оптимальности схемы маршрутов – минимум суммарных затрат времени пассажиров на передвижение, включающих время на следование, ожидание и пересадки.

Л

Ландшафт – конкретная территория, однородная по своему происхождению и истории развития, обладающая единым геологическим фундаментом и однотипным рельефом. В зависимости от происхождения различают антропогенный, природный, геохимический, культурный, агрикультурный, болотный, географический, элементарный и др. ландшафты.

Ленточный город – город, вытянутый вдоль одной или нескольких транспортных магистралей. Л. г.,  в котором полоса застройки вдоль магистрали настолько узка, что в поперечном направлении можно ограничиться пешеходным движением, называется линейным. Л. г., в котором полосы застройки различного функционального назначения размещены параллельно основным путям сообщения, называется параллельным.

Лёгкий транспорт – способы передвижения за счет мускульной силы человека (на велосипеде, роликовых коньках).

Линейный город – город в форме узких полос застройки, развивающийся вдоль транспортных линий и имеющий симметричную структуру.

Линейный диспетчерский аппарат – элемент системы диспетчерского руководства, осуществляющий руководство движением транспортных средств на линии.

Линейный объект – виды объектов капитального строительства: ж.-д. линии; автомобильные дороги; искусственно созданные внутренние водные пути; трамвайные линии; линии электропередачи; трубопроводы; линии связи (в т. ч. линейно-кабельные сооружения); теплопроводы; коллекторы; газопроводы; водоводы; иные виды подобных объектов капитального строительства, расположенных в пределах «красных» линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к таким объектам.

Линии регулирования застройки – границы застройки, устанавливаемые при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от «красной» линии либо в иных случаях, связанных с изменением проектов недвижимости.

М

Магистраль (лат. magistralis – главный) – всякая главная дорога (линия) по отношению к отходящим от нее второстепенным, напр., главная широкая улица (одна из главных в большом городе) с интенсивным движением транспорта.

Магистраль с контролируемым доступом – специально спроектированная для сквозного движения дорога или улица. Владельцы или пользователи прилегающих участков не имеют права на доступ или получают право на специальный доступ на основании того, что их участок граничит только с контролируемой магистралью. Регламентирование осуществляется на стадии выделения земельного участка и согласования проектной документации на его застройку.

Макет (фр. makuette – пятно) – модель чего-либо; предварительный образец, представляющий что-либо в уменьшенных размерах (напр., макет здания).

Маркетинг на транспорте – процесс определения потребностей клиентов – потребителей услуг предприятий транспорта, исследование рынка этих услуг, анализ продвижения потока услуг на рынок, включая вопросы ценообразования, рекламы.

Маршрут – установленный и соответствующим образом оборудованный  путь следования ТС между начальным и конечным пунктами. м.: муниципальный – маршрут регулярного сообщения, пролегающий в границах муниципального образования; городской – маршрут, проходящий в пределах границ города (населенного пункта);  междугородный – маршрут между пунктами, расположенными в разных городах или иных населенных пунктах на расстоянии более 50 км; пригородный – маршрут, проходящий за пределами городской черты на расстоянии до 50 км включительно;  регулярный – маршрут с установленным расписанием или интервалом движения транспортных средств (прочие маршруты относятся к нерегулярным); регулярного сообщения – маршрут, обустроенный остановочными пунктами; сельский – разновидность пригородного или междугородного маршрута, связывающего сельские населенные пункты между собой, с районным центром, станциями железных дорог, аэропортами, пристанями, два и более районных центра между собой в случае, если один из них является селом. К сельским также относятся маршруты, проходящие внутри сельских населенных пунктов.

Маршрутная сеть города – совокупность всех маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования в городе.

Маршрутная система города – система рационального размещения маршрутов на уличной сети города для удовлетворения потребностей населения в передвижениях. Маршрутная система предусматривает стабильную работу подвижных единиц ГОТ на маршруте, а на ряде маршрутов – работу автобусов, учитывающую резко изменяющиеся условия в течение дня (работа в часы пик, праздничные дни, ночное время, в период временного обслуживания пассажиров, направляющихся на стадионы, выставки, места массового отдыха и т. д.).

Маршрутное расписание – расписание движения подвижных единиц ГОТ, регламентирующее графики выхода и возврата их с линии, обеденные перерывы водителей, время и место смены водителей.

Маршрутное такси – маршрутный автобус, обычно мини-автобус, останавливающийся по требованию в установленном месте маршрута для посадки и высадки пассажиров.

Маршрутные транспортные средства (маршрутный транспорт) – автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутные такси, двигающиеся по установленным маршрутам и имеющие обозначенные остановки.

Маршрутный коэффициент – показатель степени насыщенности города автобусными маршрутами, определяемый отношением суммарной протяженности всех автобусных маршрутов к общей протяженности транспортной сети города, по которой проходят данные маршруты.

Маршруты в плане города: диаметральные – маршруты, соединяющие между собой различные районы города, проходя через его центральную часть; кольцевые – маршруты, на которых движение в отдельных частях территории города осуществляется по замкнутому контуру; радиальные – маршруты, соединяющие окраины города с его центром или отдельными узловыми пунктами города, близко расположенными от центра; хордовые (тангенцальные) – маршруты, соединяющие отдельные районы города, не проходящие через центр.

Массовый пассажирский транспорт – общественный (общего пользования) маршрутный транспорт большой вместимости и провозной способности. Включает маршрутные такси – мини-автобусы.

Математическое моделирование – изучение свойств, характеризующих поведение системы, с помощью математической модели.

Маятниковая миграция – постоянные и систематические (ежедневные и еженедельные) трудовые и культурно-бытовые поездки жителей одного населенного пункта в др. населенный пункт и обратно.

Мегаполис – очень крупная городская агломерация, включающая ранее слившиеся многочисленные жилые поселения. Численность М. – более 1 млн  жителей.

Междугородные автобусы – автобусы для перевозок  пассажиров по автомагистралям на значительные расстояния.

Междупутье – расстояние, пространство между двумя ж.-д. путями.

Межселенные территории – территории за пределами границ поселений, являющиеся структурными элементами систем расселения.

Меры увеличения пропускной способности инфраструктуры без ее расширения – улучшение существующей сети за счет поощрения общественного транспорта; улучшение систем контроля; улучшение условий парковки; улучшение ситуации в точках пересечения ТП; дополнение существующих сетей сетями пешеходных дорожек, сетями легкого транспорта,  маршрутами общественного транспорта; удаление транзитного движения из жилых и центральных зон; улучшение иерархии сети (распределение дорог по порядку приоритетности) или введение в эксплуатацию новой связи, кардинально улучшающей транспортные потоки; использование существующих или запланированных ж.-д. мощностей для движения городского рельсового транспорта.

Места парковок дорожные – обозначенные дорожными знаками и разметкой участки городских автомобильных дорог для временной стоянки автотранспортных средств.

Метод анкетный – метод обследования пассажиропотоков. Основывается на заполнении населением, пассажирами или учетчиками специальных анкет о совершаемых поездках. Обследование проводят, рассылая анкеты по почте или непосредственно опрашивая пассажиров и заполняя анкеты по месту жительства, работы, учебы, во время поездки, в местах пересадки с одного вида транспорта на другой, на конечных остановочных пунктах. Этот метод имеет повышенную трудоемкость, но его применение может дать представление о желаниях пассажиров по организации перевозки на ближайшую перспективу.

Метод визуальный (глазомерный) – метод обследования пассажиропотоков. Основывается на учете непосредственно водителем автобуса или учетчиком на остановке степени наполнения салона автобуса пассажирами и на оценке его по пятибалльной системе. Оценка помечается в приготовленной для этого карточке с указанием остановочных пунктов. Принято применять следующие баллы оценки заполнения автобусов при городских перевозках: 1 – в салоне автобуса есть свободные места для сидения; 2 – все места для сидения заполнены, а стоящих пассажиров нет; 3 – все места для сидения заняты, в проходе между сидениями пассажиры стоят свободно; 4 – пассажировместимость (паспортная) использована полностью; 5 – автобус переполнен, пассажиры стоят в стесненном состоянии, часть пассажиров осталась на остановочном пункте.

Метод отчетно-статистический – метод обследования пассажиропотоков. Дает возможность определить число перевезенных пассажиров путем использования сведений о проданных билетах на маршрутах. Эти сведения должны дополняться данными, которые определяют долю пассажиров, имеющих право на бесплатный проезд или имеющих другие виды билетов, оплаченных на определенный календарный срок (проездные на месячный срок или квартал, единые билеты с правом проезда на двух или нескольких видах транспорта и др.).

Метод счетно-табличный – метод обследования пассажиропотоков. Основывается на подсчете пассажиров учетчиками, находящимися на остановочных пунктах или внутри подвижного состава. В первом случае учетчики ориентировочно определяют пассажирообмен основных остановочных пунктов (число вошедших, вышедших и оставшихся на остановке пассажиров, не поместившихся в автобусе из-за его переполнения). Во втором случае учетчики подсчитывают число вошедших и вышедших пассажиров через каждую дверь автобуса.

Метод таблично-опросный – метод обследования пассажиропотоков. Основывается на опросе пассажиров, дает наиболее полные сведения о пассажиропотоках, и в т. ч. данные, характеризующие распределение поездок пассажиров между остановочными пунктами маршрута, пересадки пассажиров и своевременность осуществления перевозок. М.т.-о. дает сведения о пересадках на др. виды транспорта или на др. маршруты того же вида транспорта. Для обследования пассажиропотоков на пригородных и междугородных автобусных маршрутах на каждый одно- или двухдверный автобус назначают по одному учетчику. Учетчик при посадке в автобус пассажира узнает у него и отмечает в специально разработанной учетной карточке остановку, до которой он следует. В учетной карточке каждому остановочному пункту или группе пунктов присваивается шифр. Материалы обследования позволяют определить объем перевозок по отдельным участкам, направлениям, рейсам и маршрутам, а в последующем – объем перевозок пассажиров, пассажирооборот, пассажирообмен остановочных пунктов, корреспонденцию поездок пассажиров между остановочными пунктами, среднюю дальность поездки пассажиров, использование вместимости автобуса и др. сведения для последующего совершенствования перевозок по магистралям и всей транспортной сети.

Метод талонный – метод обследования пассажиропотоков. Каждому пассажиру выдается талон при входе  в подвижной состав (в талоне указана остановка  посадки). При выходе пассажир возвращает талон учетчику, который помечает в нем остановочный пункт выхода пассажира.

Методы автоматизированного обследования – методы обследования пассажиропотоков. Основываются на применении электронно-измерительных приборов. Различают контактные и неконтактные методы автоматизированного обследования.

Методы автоматизированного обследования контактные – методы обследования пассажиропотоков. Предполагают учет входящих и выходящих пассажиров по их воздействию на контактные ступеньки, связанные с дешифраторами. Дешифраторы в зависимости от последовательности воздействия на ступеньки определяют число входящих (выходящих) пассажиров и посылают информацию на счетчики или фиксируют эти импульсы на магнитной ленте (перфоленте).

Методы автоматизированного обследования неконтактные – методы обследования пассажиропотоков. Основаны на использовании фотоэлектрических приборов или инфракрасных датчиков. При входе (выходе) в транспортное средство пассажир пересекает пучок световых лучей, падающих на фотодатчик. Электрические импульсы по фотодатчикам поступают в блок дешифровки направления движения (вход – выход), а затем, соответственно, в регистр входящих и выходящих пассажиров. Блок цифровой индикации переносит данные о числе вошедших и вышедших пассажиров на остановочных пунктах маршрута на перфоленту. Этот метод обеспечивает необходимую точность только при строго раздельном входе (выходе) пассажиров, что трудно обеспечить на городских транспортных средствах, особенно в часы пик.

Методы расчета задержек – 1) Модели для определения задержки при пересечении транспортного потока на регулируемом перекрестке, основанные на непрерывном прибытии пешеходов, имеют три модификации: для однорядного пересечения; для пересечении двухрядного транспортного потока на перекрестке; при наличии полностью пешеходной фазы. 2) Модели для определения задержки при перегоне дороги (улицы). Задержки движения являются показателем, на который должно быть обращено особое внимание при оценке состояния дорожного движения. К задержкам следует относить потери времени не только на все вынужденные остановки транспортных средств перед перекрестками, ж.-д. переездами, при заторах на перегонах, но также из-за снижения скорости ТП по сравнению со сложившейся средней скоростью свободного движения на данном участке дороги.

## Методы управления дорожным движением – 1) Создание преимуществ для движения общественного транспорта, велосипедного и пешеходного движения. 2) Внедрение интеллектуальных транспортных систем и автоматизированных систем управления дорожным движением. 3) Разделение дорожного движения в пространстве (канализирование дорожного движения, проектирование и строительство дорожных развязок и пешеходных переходов в разных уровнях, маршрутное ориентирование, введение одностороннего движения, иные подобные мероприятия). 
4) Разделение дорожного движения во времени (введение реверсивного, светофорного регулирования, временного ограничения или прекращения движения ТС, ограничения движения, остановки и стоянки транспортных средств в определенные часы и дни недели). 5) Формирование однородных ТП (по составу, направлению и цели движения). 6) Оптимизация скоростного режима движения ТС (увеличение или ограничение скорости, устранение сужений проезжей части, снижение уровня загрузки автомобильных дорог и улиц). 7) Использование зон специальной организации дорожного движения. 8) Организация парковок (парковочных мест). 9) Информирование участников дорожного движения о маршрутах дорожного движения и загрузке автомобильных дорог, улиц, прилегающих территорий и иных объектов УДС транспортными потоками, о размещении парковок (парковочных мест).

Метрополитен (метро) – городская внеуличная электрифицированная железная дорога для массовых перевозок людей, оборудованная средствами автоматики и связи для скоростного и регулярного движения поездов.

Механизированная автостоянка – автостоянка, в которой транспортировка автомобилей в места (ячейки) хранения осуществляется специальными механизированными устройствами (без участия водителей).

Механизмы реализации транспортной политики органов местного самоуправления – программно-целевое бюджетное планирование в дорожном хозяйстве города; координация действий всех субъектов транспортного комплекса города и заинтересованных организаций; обеспечение эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации; регулярный мониторинг ситуации и анализ эффективности проводимой работы; представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации транспортной политики.

Миграция – переселение, перемещение (напр., М. населения, М. животных).

Миграция из городов (субурбанизация) – четко проявляющаяся в развитых странах тенденция переноса места жительства и деловой активности из центра городов и старых районов в пригороды и за город.

Миграция населения – перемещения людей, связанные, как правило, со сменой места жительства. Подразделяется на безвозвратную (с окончательной сменой постоянного места жительства), временную (переселение на достаточно длительный, но ограниченный срок), сезонную (перемещение в определенные периоды года). Различают внешнюю (за пределы страны) и внутреннюю (из села в город, межрайонные переселения и др.).

Микрорайон – структурно-планировочная единица членения территории, состоящая из жилых зданий и учреждений обслуживания.

Минимизация объемов дорожного движения  – уменьшение отношения количества единовременно движущихся автомобилей на УДС города к общему количеству зарегистрированного транспорта.

Многоуровневая развязка – тоже, что Транспортная развязка.

Мобильность сообщества – подвижность населения, выражаемая индексом мобильности, который измеряется как среднее количество поездок в день, приходящееся на каждого жителя сообщества.

Модель прогнозирования потребности в перевозках: гравитационная – учитывается число корреспонденций, объемы перевозок взаимодействующих районов, расстояния, затраты времени на передвижения, стоимость проезда;  имитационных расчетов – рассчитываются корреспонденции между транспортными районами;  экстраполяционных расчетов – исходит из того, что перспектива аналогична существующей ситуации с некоторым учетом роста, она учитывает формирование транспортных связей при изменении условий и, как правило, применяется при проектировании систем для обслуживания новых населенных пунктов.

Модель регулируемого рынка городского общественного транспорта – ассоциативная модель, которая предусматривает, что муниципалитет выполняет функции планирования пассажирских перевозок, стратегического развития территории и ее транспортной инфраструктуры, стимулирует процесс объединения перевозчиков различных форм собственности в ассоциации и другие объединения с целью упрощения процедуры их взаимодействия с органами власти города, который является заказчиком проектов развития маршрутной сети. Функции операционной деятельности сосредоточиваются у перевозчиков, которые оказывают услуги по перевозке пассажиров.

Модернизация технических средств организации дорожного движения – комплекс работ по улучшению конструктивных и (или) функциональных характеристик технических средств организации дорожного движения, повышению их производительности и (или) нагрузочных характеристик

Мониторинг – постоянное наблюдение (сбор информации) за каким-либо процессом с целью выявления его соответствия желаемому результату или первоначальным предположениям.

Мониторинг дорожного движения – наблюдение, сбор, обработка и накопление данных о параметрах движения ТП (скорость и интенсивность движения, уровни загрузки, транспортные заторы, интервалы движения, иные параметры) по автомобильным дорогам, улицам, прилегающим территориям и иным объектам УДС, отдельным их участкам.

Мониторинг состояния транспортных систем городов (дорожно-транспортной ситуации на УДС) – централизованное управление (включая мониторинг), активный мониторинг (включая координированное управление и прямое оперативно-диспетчерское управление взаимодействием видов транспорта и транспортной инфраструктуры) и пассивный мониторинг. Все виды мониторинга основываются на оперативной информации об интенсивностях и скоростях ТП, получаемой от предприятий-перевозчиков ГОТ, визуальной информации системы видеонаблюдения, данных обследований, проводимых с определенной периодичностью (желательно закрепленной законодательно в муниципальном образовании), данных аэро- и космического наблюдения территории города/агломерации, данных ГИБДД и страховых компаний о ДТП, данных органов по ЧС и объектов внешнего транспортного узла. Создание автоматизированной информационно-диспетчерской системы ТСГ предусматривает наличие ситуационного зала с комплексом электронных полиэкранов, передачу агрегированной (по специальным протоколам) информации в элементы транспортного комплекса города/агломерации, наличие/разработку моделей оценки ситуации и выработку рекомендаций/решений по реабилитации транспортной обстановки в городе, организацию постоянно действующей системы мониторинга транспортной ситуации в городе (включая регулярные обследования всех видов) и Базы данных ТСГ.

Монорельсовая дорога – транспортная система, в которой пассажирские вагоны перемещаются по балке – монорельсу, установленному на отдельных опорах или эстакаде (навесная) или под ней (подвесная). Вместимость вагонов 60 – 120 чел., скорость до 240 км/ч, пропускная способность, такая же, как у метро.

Мост – искусственное сооружение, предназначенное для обеспечения движения транспорта через водную преграду – реку, канал, пролив и т. д. Мост состоит из пролетного строения и опор, передающих давление пролетных строений на грунт.

Мотель – придорожная загородная гостиница, приспособленная для автомобилистов. В мотелях предусмотрены гаражи и площадки для стоянки автомобилей, а в крупных мотелях и места для технического обслуживания автомобилей.

Мультимодальная перевозка – смешанная перевозка грузов двумя и более видами транспорта во внутреннем (внутригосударственном) сообщении.

Муниципальная перехватывающая парковка – парковочные места для личных автомобилей с целью недопущения личных автомобилей в те или иные зоны города, в первую очередь  в центральную зону, с продолжением поездки в общественном транспорте для осуществления перемещений внутри зон. Инструментом стимулирования являются льготные условия предоставления услуг по временному хранению автотранспорта на муниципальных парковках, а также стимулирование их пользователей к продолжению поездок на общественном транспорте путем льготного (зачетного) тарифа оплаты его услуг.

Н

Набережная – 1) Причальное или берегоукрепительное сооружение на границе между акваторией и портовой или городской территорией. 
2) Улица, расположенная на прибрежной полосе территории.

Нагрузка на ландшафт – мера антропогенно-техногенного воздействия на ландшафт. Термин пришел в географию из инженерной лексики, характеризует процессы и явления, возникающие в ландшафте под влиянием деятельности человека.

Надежность транспорта – свойство транспорта обеспечивать своевременную и безопасную доставку грузов и пассажиров к месту назначения в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания и ремонтов.

Надежность транспортного обслуживания – гарантия исполнителя транспортных услуг, обеспечивающая предоставление их потребителям в заданных объемах и качестве в течение установленного времени.

Наземный транспорт – транспортно-технологический комплекс, обеспечивающий перевозки пассажиров, багажа и грузов по твердой опорной поверхности земли.

Наполнение (наполняемость) подвижного состава – число пассажиров, совершающих поездку в транспортном средстве между двумя точками (остановочными пунктами) транспортной сети. Суммированием установленных величин наполнения транспортных средств одного или нескольких маршрутов, одного или нескольких видов транспорта за единицу времени в сечении транспортной сети определяется мощность пассажиропотоков.

Начертание (конфигурация) транспортной сети – геометрическая схема УДС, которая вытекает из общей структуры планировки территориального образования и в своей основе содержит одну из четырех классических схем (радиальную, радиально-кольцевую, прямоугольную, прямоугольно-диагональную) или их сочетание.

Непрямолинейность сообщений – одна из относительных оценок конфигурации транспортной сети, характеризующая планировочную и экономическую целесообразность транспортных связей. Количественно выражается коэффициентом – отношением расстояния между двумя точками городского пространства, которое можно преодолеть на транспорте, к расстоянию между этими точками по прямой (воздушной) линии.

Неравномерность передвижений поездок населения – колебания во времени (по часам суток, дням недели, месяцам, сезонам года, другим промежуткам времени) и в городском пространстве (по зонам или районам, участкам транспортной сети, направлениям и др.). Выражается коэффициентом, исчисляемым как частное от деления максимального значения величины объемов передвижений, поездок, пассажиропотока к их соответствующему среднему значению.

Нормируемые благоприятные условия – условия, к которым относятся: отсутствие срывов графика (коэффициент регулярности равен 1); отсутствие пересадочности (коэффициент пересадочности равен 1); достаточная скорость сообщения (принимают не менее 20 км/ч); высокая плотность маршрутной транспортной сети (2 км/км2); небольшая длина перегона между остановочными пунктами (300 м); гарантированная поездка в первом подошедшем автобусе (т. е. вероятность отказа в посадках равна 0); комфортность поездки.

О

Обеспечение безопасности дорожного движения – деятельность, направленная на предупреждение причин возникновения дорожно-транспорт-ных происшествий и снижение тяжести их последствий.

Обеспечение экологической безопасности автомобильного транспорта – то же, что Влияние автомобильного транспорта на окружающую среду.

Обеспеченность местами хранения автомобилей индивидуальных владельцев – в соответствии с п. 4.4. МГСН 1.01–97 обеспеченность местами хранения автомобилей в гаражах-стоянках на жилых территориях принимается из расчета 300 машино-мест на 1000 жителей с размещением их на расстоянии: для центрального ядра и исторических зон – не более 1500 м; для жилых территорий с малоэтажной застройкой низкой интенсивности – не более 200 м; для остальных жилых территорий – не более 800 м.

Обеспеченность населения собственными легковыми автомобилями – отношение количества легковых автомобилей в собственности граждан к общей численности населения. (см. Уровень автомобилизации).

Обособленные полосы движения общественного транспорта (carpool lanes или diamond lanes) (выделенные полосы, самостоятельные полосы, специализированные полосы) – в США по этим полосам помимо массового транспорта разрешено движение легковых автомобилей, если количество пассажиров превышает 2 (включая водителя). В Европе для обозначения таких полос используется термин bus lanes (автобусные полосы) – на них транзитное движение разрешено только общественному транспорту; остальным автомобилям разрешены выполнение правого поворота и остановка для высадки пассажиров.

Обслуживание пассажиров – система услуг населению по осуществлению поездок на транспорте. Охватывает услуги, предоставляемые пассажирам на вокзалах и в ТС, а также городскими транспортными агентствами и выносными кассами.

Обстановка дороги (улицы) – совокупность средств организации дорожного движения: дорожные знаки, разметка, ограждения, светофоры.

Обустройство дороги (улицы) – комплекс дорожных сооружений: автобусные остановки, переходно-скоростные полосы, площадки для остановки, стоянки и отдыха, устройства для освещения дорог (улиц), дорожная связь, дорожки для пешеходов и велосипедистов.

Обходная дорога – автомобильная дорога, служащая для пропуска транзитного движения, минуя населенные пункты.

Общественный пассажирский транспорт города – пассажирский транспорт, доступный и востребованный к использованию широкими слоями населения. Услуги общественного транспорта, как правило, предоставляются за определенную плату.

Общественный ресурс транспортной системы города – бюджетные и внебюджетные ассигнования на развитие и содержание УДС и ГОПТ в целях достижения определенной пропускной (провозной) способности УДС и провозной способности линий ГОТ.

Общественный транспорт – подкатегория транспорта общего пользования предназначенная для перевозки пассажиров по определенным маршрутам и расписанию. О. т. – часть транспортной инфраструктуры, обеспечивающая производство трудовыми ресурсами путем доставки их в нужное место, в нужном количестве и точно во время. О. т. обеспечивает путем повышения мобильности реализацию таких конституционных прав граждан, как право на образование, здравоохранение, культуру и другие права, гарантированные государством. О. т. играет ключевую роль для поддержания единства жителей города, доставляя их на культурно-массовые и социальные мероприятия, обеспечивая достаточное общение среди населения и душевный комфорт.  О. т. может успешно  сдерживать резкое увеличение количества частных автомобилей и появление связанных с этим проблем (транспортная перегруженность, уличные заторы, недостаточность парковочных возможностей) и улучшать транспортную безопасность, предлагая транспортные услуги по приемлемой цене, с обеспечением комфортности и надежности.

Объездная дорога (обход) – временный указанный (рекомендованный), размеченный и обозначенный дорожными знаками маршрут движения, вызванный строительством, ремонтом дороги или др. причинами.

Объекты транспортной инфраструктуры – технологический комплекс, включающий в себя ж.– д., трамвайные и внутренние водные пути, контактные линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, ж.– д. и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судоходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса здания, сооружения, устройства и оборудование.

Объем дорожного движения – фактическое суммарное количество транспортных средств и пешеходов за расчетный период времени.

Объем пассажирских перевозок – количество пассажиров, вошедших в подвижной состав и совершивших поездку за определенный промежуток времени (час, сутки, год и др.); различают платных и льготных пассажиров.

Объем перевозок различными видами городского общественного транспорта – объем перевозок пассажиров в единицу времени.

Ограждения для разделения встречных потоков движения – дорожные ограждения, устанавливаемые на разделительной полосе или в пределах резервной зоны для разделения встречных потоков автомобилей.

Опорные пункты расселения – города и другие населенные места групповых систем расселения, входящие в муниципальные образования.

Оптимальный вариант – наилучший вариант достижения цели при данных условиях и ресурсах, при котором достигается возможный максимальный эффект производства и возможный минимум издержек.

Оптимизация – процесс выбора наилучшего варианта из возможных для приведения системы в наилучшее (оптимальное) состояние.

Оптимизация объемов дорожного движения – осуществляется путем рационального землепользования и размещения объектов массового посещения со специализацией улиц и дорог по функциональному назначению.

Оптимизация перевозок – процесс выбора из множества возможных (альтернативных) вариантов плана организации перевозок и принятие одного наилучшего, т. е. оптимального варианта с точки зрения принятого критерия оптимальности и определенных ограничений.

Организатор пассажирских перевозок – орган государственной власти или местного самоуправления либо уполномоченное ими юридическое лицо, осуществляющее организацию, контроль и регулирование перевозок пассажиров.

Организационно-правовые мероприятия по организации дорожного движения – действия владельцев автомобильных дорог, улиц, прилегающих территорий и иных объектов УДС по организационно-правовому обеспечению организации дорожного движения. Включают разработку и утверждение документации по организации дорожного движения, создание специализированных подразделений в структуре исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления по организации дорожного движения, координацию деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления по организации дорожного движения.

Организационно-технические мероприятия по организации дорожного движения – действия владельцев автомобильных дорог, улиц и иных объектов транспортной инфраструктуры по организационно-техничес-кому обеспечению организации дорожного движения, включая установку, демонтаж, модернизацию, капитальный и текущий ремонт, содержание технических средств организации дорожного движения, оптимизацию режимов их работы, иные подобные мероприятия.

Организация городского движения – непрерывный процесс «прогнозирования – планирования – проектирования – строительства – управления». Решения по организации городского движения должны соответствовать долгосрочному генеральному планированию и положениям транспортного планирования. В вопросах организации городского дорожного движения общественный пассажирский транспорт должен рассматриваться как приоритетный, как альтернатива легковому автомобилю, даже при определенной дискриминации последнего. Критерий оценки – полное качественное и своевременное удовлетворение спроса на перевозки в общественном транспорте.

Организация движения общественного транспорта – комплекс мероприятий по проектированию маршрутной системы, распределению подвижного состава по маршрутам, соблюдению намеченных маршрутных и сетевых интервалов, обеспечению регулярности движения и контроля за ним, а также по управлению движением.

Организация дорожного движения – деятельность по обеспечению бесперебойного и безопасного движения транспортных средств и пешеходов по автомобильным дорогам, улицам, прилегающим территориям и иным объектам УДС, используемым для движения и стоянки транспортных средств, включающая в себя организационно-правовые и организационно-технические мероприятия, а также распорядительные действия по управлению дорожным движением и регулированию его.

Организация одностороннего движения – введение одностороннего движения по двум параллельным улицам (дорогам) является одним из наиболее характерных приемов его организации и воплощает одновременно несколько методических принципов. О. о. д. является вместе с тем естественным решением в градостроительной практике при строительстве автомобильных магистралей. Главное достоинство одностороннего движения заключается в сокращении числа конфликтных точек и прежде всего в устранении конфликта встречных ТП. Классификация одностороннего движения: полное постоянное; полное временное; неполное (частичное); реверсивное (переменное). Общеевропейское веяние – это отказ от уличной сети одностороннего движения. Считается, что О. о. д. неоправданно повышает скорости, размывая поток движения на целый ряд улиц и дорог. За счет О. о. д. обычно увеличивается движение не только на сети главных дорог, но и на второстепенных дорогах, а также в жилых микрорайонах, так как движение по дороге с односторонним движением более затруднено.

Организация системы временного размещения автотранспортных средств – эффективный способ регулирования организации дорожного движения в городах и пригородах. Значительная часть внутригородского транспорта – это автотранспортные средства, которые находятся в поиске места для парковки. За счет эффективной О. с. в. р. а. с. можно добиться бесперебойной работы транспорта. В данном случае временное хранение автотранспортных средств должно происходить на платных стоянках и в стационарных подземных и надземных паркингах. Данный способ «не работает» в городе, где основным местом парковки является проезжая часть. За счет создания и организации регулирования четкой системы парковок можно значительно уменьшить внутригородское движение.

Организация транспортного обслуживания населения – комплекс мероприятий, реализуемых уполномоченными органами в целях удовлетворения потребностей населения в пассажирских перевозках.

Основные направления повышения производительности (интенсификации) УДС – сдерживание объемов дорожного движения при помощи рационального землепользования и размещения объектов массового посещения; повышение производительности существующей УДС за счет специализации связей в ее составе по функциональному назначению (иерархия сети) и повышения однородности транспортных потоков; увеличение производительности общественного пассажирского транспорта для удовлетворения массовых транспортных потребностей населения (общественный и легкий транспорт); улучшение плавности движения транспортных потоков при помощи совершенствования методов управления дорожным движением – повышения однородности транспортных потоков, информационного обеспечения участников дорожного движения.

Основные направления развития транспортной системы города – 
1) Разработка общей документации по планировке территорий: в части развития УДС – генеральный план города и правила землепользования и застройки города, проекты планировок УДС (с проектами межевания и установкой «красных» линий).  2) Разработка программ реализации генерального плана в части развития УДС города на перспективу генерального плана. 3) Разработка комплексных транспортных схем (КТС). 4) Осуществление мониторинга реализации генерального плана в части развития УДС города. 5) Разработка схем маршрутной сети общественного транспорта. 6) Разработка целевых программ в отношении объектов развития ТСГ. 7) Обеспечение информационной основы для принятия решений в области транспортного планирования.

Основные направления функционирования транспортной системы города – 1) Разработка планов реализации генерального плана в части развития УДС города на срок 3–5 и более лет. 2) Разработка документации на строительство и реконструкцию элементов УДС. 3) Разработка комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и проектов организации движения (ПОД). 4) Выполнение функций заказчика на строительство, содержание и реконструкцию элементов УДС. 5) Организация дорожного движения на УДС города. 6) Формирование парковочной политики на 3–5 лет. 7) Создание условий для предоставления транспортных услуг населению. 8) Обеспечение информационной основы для принятия решений в области организации дорожного движения. 9) Создание партнерства администрации города и граждан, предприятий, учреждений, общественных объединений в целях подготовки основы для принятия научно-обоснованных и общественно-сбалансированных управленческих решений, направленных на повышение эффективности функционирования дорожно-транспортного комплекса. Задачи партнерства: проведение независимой общественной экспертизы качества предлагаемых к реализации проектов в области транспортного планирования, строительства и реконструкции УДС города и линий ГОТ, организации дорожного движения, содержания улиц и дорог и организации парковок; формирование на основе мнения жителей города и направление в органы исполнительной и законодательной власти города предложений по повышению эффективности функционирования дорожно-транспортного комплекса города

Остановка – преднамеренное прекращение движения на время до 5 мин или больше, если это не связано с посадкой или высадкой пассажиров, выгрузкой или загрузкой транспортного средства.

Остановки городского общественного транспорта – временные – остановки, устанавливаемые в местах, где пассажирообмен возникает или в определенные часы суток (театр, стадион), или в определенное время года (сезонные); конечные – остановки (пункты), устанавливаемые на конечном пункте маршрута, где происходят отдых и смена бригад и контроль за работой подвижного состава; по требованию – остановки, устанавливаемые в местах с малым, но периодически возникающим пассажирообменом; постоянные – остановки, устанавливаемые в пунктах образования постоянного пассажирообмена со значительным числом принимаемых и высаживаемых пассажиров в течение дня.

Отправление грузов железнодорожным транспортом – вес грузов в тоннах, принятых к перевозке по сети железных дорог. Величина показателя исчисляется как сумма всех отправок, принятых в отчетном периоде к перевозке на территории региона непосредственно от грузоотправителей, с других видов транспорта для продолжения перевозки и от иностранных железных дорог.

Отправление пассажиров железнодорожным транспортом – объем перевозок пассажиров. Определяется по числу проездных билетов, проданных и выданных бесплатно в данном отчетном периоде с учетом приходящихся на этот период пассажиропоездок, совершенных по групповым билетам, грузовым документам, по абонементным и другим билетам.

Охрана внешней среды – процесс комплексной защиты компонентов природной среды: воздушного и водного бассейнов, почвенно-растительного покрова в результате проведения экологических, экономических, правовых, планировочных и технических мероприятий.

П

Параллельная парковка – метод парковки транспортного средства в одну линию с другими припаркованными машинами.

Парк автомобилей города – количество автомобилей физических и юридических лиц, состоящих на учете в данном городе.

Парк автомобилей предприятия – количество автомобилей в физических единицах, числящихся на балансе предприятия. Учет ведется по типам (грузовые, легковые, пикапы и легковые фургоны, автобусы, автомобили специального назначения), виду используемого топлива (бензиновые, дизельные, на сжиженном нефтяном газе, сжатом природном газе и газодизельные), маркам. Выделяют автомобили в наряде, простое, технически исправном состоянии, в ремонте и его ожидании и т. д.

Парк подвижного состава списочный (инвентарный) – совокупность транспортных средств определенного вида, находящихся на балансе предприятия (инвентарный), или в границе территории предприятия (наличный), или в распоряжении предприятия (парк в распоряжении).

Парковка (парковочное место) – технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном месте, а также само это место. Наиболее распространен в отношении автомобилей.

Парковка плюс поездка (PARK END RIDE) – «перехватывающая» стоянка, на которой  можно оставить автомобиль и продолжить поездку к центру города на общественном транспорте (либо на рельсовом – электричка, метро, скоростной трамвай, либо на специальном экспресс-автобусе).

Парковочная политика муниципального образования – разработка правовой основы для обеспечения рационального и целевого использования земель, иной государственной и муниципальной собственности на территории города при хранении транспортных средств населения.

Парковочные мощности – существующий объем машино-мест на единицу площади населенного пункта. П. м. преимущественно должны быть смещены на периферию городов, в то время как их центры должны стать обширными пешеходными зонами, в которых есть множество привлекательных мест, представляющих собой современную версию старинных оживленных городских центров, ориентированных на человека.

Парковочные нормы – нормативно утвержденный объем машино-мест на единицу площади населенного пункта, объекта, сооружения.

Парковочный барьер – специальная складывающаяся конструкция, которая в сложенном состоянии имеет высоту около 10 см и помещается под автомобилем, а в поднятом состоянии ограничивает парковочное место.

Парковый диспетчерский аппарат – элемент системы диспетчерского руководства, осуществляющий контроль непосредственно в парках, депо и гаражах за своевременным выпуском подвижного состава на линию, возвратом его в парк и подготовкой к новому выпуску. В оперативном отношении парковые диспетчеры подчиняются работникам линейного аппарата.

Пассажир – лицо, имеющее проездной документ установленной формы или заключившее в иной предусмотренной законодательством форме договор перевозки пассажира; физическое лицо, пользующееся услугами ГПТ.

Пассажировместимость – число пассажиров, которое разрешено одновременно перевозить в автомобиле. Измерители П.: число пассажирских мест (номинальное); площадь пола автобуса на одно место, занятая местами для сидения; свободная площадь пола городского автобуса для проезда пассажиров стоя; доля от общей вместимости мест для сидения (в городском автобусе).

Пассажирооборот – 1) Транспортная работа по перевозкам пассажиров, определяемая произведением объема перевозки пассажиров на расстояние перевозки за расчетный период времени. Измеряется в пассажиро-километрах, (пас.-км). 2) Перевозка пассажиров с учетом расстояний, на которые перевезены пассажиры.

Пассажиропоездка – процесс перевозки пассажира от пункта отправления до пункта назначения по определенному маршруту следования.

Пассажиропоток – 1) Количество пассажиров, проследовавших на каждом перегоне в одном направлении на одном маршруте или в целом на автобусной сети всех маршрутов за определенный промежуток времени (час, сутки, год и др.). 2) Массовое и систематическое перемещение пассажиров по территории; число пассажиров, проезжающих через заданное сечении городских путей сообщения в единицу времени, в одном направлении (мощность пассажиропотока).

Пассажирский транспорт – 1) Система материальных (транспортные средства, здания, сооружения, оборудование и т. д.), финансовых, трудовых и организационных ресурсов, предназначенных для обеспечения пассажирских перевозок. 2) Составная часть комплексной системы транспортного обслуживания населения, обеспечивающая целостность территориального образования в виде реализации регулярных, периодических или эпизодических потребностей человека в поездках с различными целями. При формировании структуры транспортной сети требования к развитию П. т. становятся определяющими. П. т. делится на две группы: массовый (общественный) и индивидуальный. Движение массового П. т. организуется по маршрутам между двумя конечными пунктами с остановками на промежуточных пунктах или без них по расписанию с регламентацией частоты (интервала) следования транспортных средств. Совокупность линий одного или нескольких видов массового транспорта образует сеть, на каждом из участков которой может проходить один или несколько маршрутов

Перевезено грузов – количество грузов в тоннах, перевезенных транспортом, за расчетный период времени. Учитывается по видам транспорта, сообщений, роду грузов, направлениям перевозок. Начальный момент процесса перевозок грузов отражается показателем «отправлено (отправление) грузов», конечный момент – показателем «прибыло (прибытие) грузов». По отдельным предприятиям транспорта для характеристики всего объема работы применяется показатель «перевезено (перевозка) грузов», который определяется как сумма отправленных и принятых грузов от др. предприятий транспорта для перевозки.

Перевезено пассажиров – число пассажиров, перевезенных за определенный период времени. Учитывается по видам транспорта, сообщений, направлениям перевозок. Момент учета отправленных пассажиров определяется на отдельных видах транспорта неодинаково: или по моменту приобретения билета (на ж.-д., автомобильном), или по моменту отправления ТС (на водном и воздушном).

Перевозка – транспортом общего пользования – перевозка, осуществляемая коммерческой организацией, если эта организация на основании действующих правовых актов, выданного этой организации разрешения (лицензии) или договора (контракта) с органами государственной власти или местного самоуправления обязана осуществлять пассажирские перевозки по обращению любого гражданина. П. грузов автомобильным транспортом включает суммарные объемы, выполненные грузовыми автомобилями, пикапами и фургонами на шасси легковых автомобилей и автоприцепами. Учет перевезенных грузов осуществляется по моменту прибытия. Объем перевезенных грузов указывается по фактическому весу перевезенных грузов с учетом веса тары, веса контейнеров за каждую ездку (заезд). Грузооборот определяется умножением веса перевезенного груза (включая груз, перевезенный на автоприцепах) за каждую ездку на расстояние ездки с последующим суммированием произведений по всем ездкам. П. коммерческие по регулярным маршрутам – осуществляются перевозчиками в собственных коммерческих интересах по маршрутам, утвержденным соответствующим органом государственной власти или местного самоуправления. П. организованные – перевозки, для которых утверждены маршруты, графики и расписания движения транспортных средств, пункты посадки (высадки) пассажиров и иные условия выполнения перевозок пассажиров автобусами включают суммарные объемы, выполненные эксплуатационными маршрутными автобусами (включая пассажиров, пользующихся правом бесплатного проезда), маршрутными таксомоторами и автобусами, работающими по заказам. Пассажирооборот определяется как сумма произведений количества перевезенных пассажиров на расстояние поездки. П. по государственному или муниципальному заказу – перевозки, организованные по инициативе соответствующих органов государственной власти или местного самоуправления, которые компенсируют перевозчикам недостающие доходы, если перевозки нерентабельны из-за  регулирования тарифов, небольшой интенсивности пассажиропотоков, предоставления отдельным категориям пассажиров права проезда по льготным тарифам или бесплатно. П. прямые смешанные – перевозки пассажиров от начального до конечного пункта следования с использованием нескольких видов транспорта. Выполняются по единому транспортному документу (билету) на весь путь следования пассажира. Организация таких перевозок требует согласования расписаний движения подвижного состава, участвующего в прямых смешанных перевозках.  П. таксомоторные – перевозки легковыми автомобилями, а также автобусами малой или особо малой вместимости (маршрутными такси), осуществляемые перевозчиками в собственных коммерческих интересах по обращению любого физического лица.

Перевозка пассажира – доставка пассажира из пункта отправления в пункт назначения с использованием транспортных средств на основании договора перевозки, предусмотренного гражданским законодательством Российской Федерации.

Перевозчик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по договору перевозки транспортом общего пользования обязанность доставить пассажира, вверенный им отправителем груз, багаж, грузобагаж из пункта отправления в пункт назначения, а также выдать груз, багаж, грузобагаж управомоченному на его получение лицу (получателю).

Перегон – 1) Участок пути между двумя ж.-д. станциями. 2) Путь между смежными остановочными пунктами общественного транспорта. 3) Отрезок магистральной улицы между двумя пересекающимися магистральными улицами.

Перегруженность магистральных улиц – напряженный режим работы магистральной системы городов, в связи с резким ростом количества легковых автомобилей. Особенно тяжелое положение наблюдается в центральной части городов. Сложившаяся сеть городских магистралей не обеспечивает надежности транспортных связей между отдельными районами, территориально расчлененными естественными и искусственными преградами. Перегруженность магистралей автотранспортом приводит к снижению пропускной способности улиц, задержкам и заторам на перекрестках, увеличению затрат времени на передвижения, ухудшению шумовой и экологической обстановки в городе.

Передвижение – 1) Перемещение от начального пункта отправления до места назначения, т. е. «от двери до двери». 2) Преодоление городского пространства от «двери» места отправления до «двери» места назначения: только пешком – пешеходное; с использованием транспорта на всем пути или его части – транспортное. Разделяют на прямое (к цели) и возвратное (к первоначальному месту отправления). При проектировании транспортных систем полностью исключаются из учета передвижения в пределах жилых дворов, студенческих городков, внутризаводских территорий и т. п., а также вне их на расстояние менее 500 м.  Фазы П.: подход, ожидание, поездка в подвижном составе, пересадка, отход.

Переезд – место, где можно переехать через что-либо (ж.-д. пути и т. п.).

Перекресток – 1) Место пересечения, примыкания или разветвления дорог в одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей. 2) Пересечение улиц в пределах населенного пункта.

Перераспределение объемов дорожного движения (при помощи дорожных пошлин) – плата за проезд по отдельным участкам сети дорог. Преследует цель – перераспределение потоков с более загруженных дорог на менее загруженные, что повышает работоспособность всей системы. Перераспределение потоков между конкурирующими дорогами (со всеми положительными последствиями в виде снижения себестоимости перевозок, аварийности, времени в пути, повышения комфорта, безопасности и т. д.) – главная и единственная задача, решаемая платными дорогами.

Пересадочная станция – сложное сооружение, которое является транспортным узлом в сети метрополитена.

Пересадочное право – право пассажира сделать пересадку без дополнительной оплаты на линиях одного вида транспорта.

Пересадочность сообщения – вынужденная необходимость перехода пассажиров с маршрута на маршрут одного или разных видов транспорта для достижения конечной цели прибытия. Выражается коэффициентом пересадочности – отношением общего количества поездок пассажиров на маршрутах к количеству поездок, совершенных без пересадок.

Пересечение дорог в разных уровнях – пересечение, на котором основные ТП не могут пересечь друг друга в одной плоскости. взаимодействие основных ТП осуществляется с помощью лево- и право- поворотных съездов.

Пересечения дорог – сооружения, обеспечивающие безопасность движения по пересекающимся транспортным коммуникациям в одном или разных уровнях: переезды, путепроводы или транспортные тоннели, эстакады и др.

Пересеченная местность – слабо пересеченная (естественный рельеф с крутизной до 5 %), пересеченная (крутизна до 10 %), сильно пересеченная местность (крутизна более 20 %). Местность с крутизной более 80 % считается сложной. К тяжелым условиям горной местности  относятся участки перевалов через хребты и участки горных ущелий со сложными, сильно порезанными или нестойкими склонами.

Переулок – второстепенная короткая улица, расположенная обычно между двумя основными улицами и соединяющая их.

Перехватывающая парковка – стоянка, располагающаяся вблизи автотранспортных путей следования населения из мест проживания (как правило периферийные, жилые зоны города) в места осуществления трудовой деятельности (если она проходит в деловой части города, то такие места, как правило, находятся в центре городского пространства). П. п. позволяют уменьшить загруженность автотранспортной системы города, освободив ее от части личного автотранспорта. Обычно размещаются вблизи ж.-д. станций, станций метрополитена, остановок иного общественного транспорта, расположенных на подъезде к центральной части города. П. п. предназначена для того, чтобы владелец транспортного средства, оставив его на парковке, пересел на общественный транспорт.

Переход – 1) Место, пригодное, приспособленное для пешей переправы, для пешеходов, идущих через улицу. 2) Коридор, галерея или иное место, соединяющее одно помещение с другим.

Переход мостовой – комплекс инженерных сооружений, состоящий из моста, подходов к нему (эстакад), земляных насыпей или выемок, регуляционных или берегозащитных сооружений.

Перрон – пассажирская платформа на ж.-д. станции.

Пешеход – участник движения, любое лицо, находящееся вне ТС на дороге и не выполняющее на ней работу. Пешеходами считаются также лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, инвалидную или детскую коляску.

Пешеходная дорожка – дорожка с покрытием для движения пешеходов.

Пешеходная зона – часть сети дорог города или другого населенного пункта, на которой запрещено движение транспортных средств.

Пешеходный мост – искусственное сооружение для пропуска пешеходной дороги через какое-либо препятствие (реку, канал, улицу, овраг, автомобильную и железную дорогу).

Пешеходный переход – 1) Обустройство дороги, предназначенное для безопасного перехода дорог (улиц) пешеходами: специально выделенная поперечная полоса на проезжей части, обозначенная дорожными знаками и разметкой, подземный переход (тоннель) под автомобильной дорогой, надземный пешеходный путепровод. Устраивают в местах наиболее интенсивных пешеходных потоков. 2) Участок проезжей части, обозначенный информационно-указательными знаками «Пешеходный переход» и разметкой «зебра» и предназначенный для движения пешеходов через дорогу.

Пиковые нагрузки – резкое увеличение интенсивности движения в утренние и вечерние часы суток, вызванные началом и окончанием рабочего дня.

Пиковый период – продолжительность наибольшей интенсивности движения, значительно превышающей среднее значение интенсивности движения.

План зонирования территории (схема) – составная часть или самостоятельный вид градостроительной документации, определяющий границы территориальных зон, их целевое назначение и разрешенное использование с регламентациями в отношении прав пользования недвижимостью и ее изменения.

План местности – 1) Уменьшенное изображение горизонтальных проекций контуров и элементов местности. 2) План использования земли в ограниченном районе. Показывает, где должны находиться дома, дороги.

## План развития транспортной системы города (концепция) – комплексный проект, который может включать следующие части: методы планирования и контроля городского транспорта и управления им; общественный транспорт; инновационные транспортные решения; интермодальные центры; компьютеризированные системы управления и контроля транспортного движения и парковки; системы мониторинга и снижения выбросов; оборудование для контроля и снижения шумового загрязнения (акустические барьеры); дорожные знаки и сигналы; эстетические решения и элементы декора для объектов городской транспортной инфраструктуры.

Планирование – создание (формулирование) четкой последовательности действий, ведущих к поставленной цели или целям и процесс составления и разработки плана или проекта.

Планировка – 1) Расположение отдельных частей чего-либо по отношению друг к другу, устройство чего-либо. 2) Составление плана или проекта постройки, сооружения и т. п., расположение согласно чертежу, плану; отвод места для устройства, расположения чего-либо согласно чертежу, плану.

Планировка города – взаимоувязанное размещение жилищ, мест приложения труда и др. градостроительных элементов территории города

Планировка детальная – планировка на отдельные, иногда изолированные части селитебной территории города или др. функциональных зон с целью уточнения в более крупном масштабе планировочной структуры застраиваемой территории с установлением «красных» линий улиц и площадей и разработки предложений по объемно-пространственному и архитектурно-художественному решению застройки.

## Планировка территории – Градостроительный кодекс РФ (ФЗ–190) не содержит определение понятия «планировка территории». Однако оно раскрывается по совокупности норм фз–190 как действия по упорядочению и созданию условий для развития территории, содержащей характеристики и параметры ее планируемого развития, а также фиксированные границы регулирования землепользования и застройки, в т. ч., в виде «красных» линий, границ земельных участков, границ зон планируемого размещения объектов, границ зон действия публичных сервитутов.

Планировочная ось – главное направление, выделяемое на схеме планировочной структуры объекта планировки в качестве одного из ее основных элементов и оказывающее существенное влияние на предполагаемую степень интенсивности хозяйственного освоения и планировку расположенных вдоль нее территорий.

Планировочная структура – членение территории города или др. планируемой территории на разного рода планировочные зоны, объединяемые системой планировочных центров и осей.

Планировочная структура групповой системы населенных мест – пространственная организация взаимосвязанных населенных мест и др. зон различного функционального использования, включающая иерархию населенных мест по потенциалу культурно-бытового обслуживания и другие функции.

Планировочный район города (зона) – часть территории крупного города с комплексом основных градостроительных функций (жилые и промышленные районы, центры культурно-бытового обслуживания, территории массового отдыха).

Платная дорога – автомобильная дорога, за проезд по которой взимается плата. Строится, как правило, с привлечением негосударственных инвестиций.

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (железных дорог общего пользования) – протяженность автомобильных дорог  общего пользования с твердым покрытием (железных дорог общего пользования) в километрах, приходящихся на единицу площади (1000 км2) территории Российской Федерации или региона.

Плотность движения по одной полосе (авт./км) – степень стесненности движения на полосе дороги.

Плотность дорог – протяженность дорог в километрах, приходящихся на единицу площади (1000 км2) территории.

Плотность маршрутной сети – показатель развитости маршрутной сети города, определяемый отношением суммарной протяженности маршрутной сети к застроенной площади города. См. Плотность сети сообщения.

Плотность населения – степень населенности какой-либо территории; число жителей, приходящихся на единицу территории. Исчисляется в городах по территории в пределах городской черты, по застроенной и селитебной территории.

Плотность сети линий наземного городского пассажирского транспорта (плотность ГОТ) – на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков, как правило, в пределах 1,5–2,5 км/км2 (СНиП 2.07.01–89).

Плотность сети сообщения (транспортной сети) – 1) Показатель насыщенности города путями сообщения (линиями) массового пассажирского транспорта. Исчисляется отношением протяженности транспортной сети (км) к площади освоенной (застроенной) территории города (км2); 2) протяженность путей сообщения в километрах, приходящаяся на единицу площади территории (обычно 1000 кв. км) страны или региона.

Плотность транспортного потока – 1) Параметр, характеризующий ТП по количеству ТС, находящихся в данный момент времени на заданном участке дороги. 2) Характеристика стесненности ТП, выраженная количеством автомобилей на 1 км протяженности полосы движения.

Плотность улично-дорожной сети – протяженность УДС, приходящейся на один квадратный километр (км/км2). Высокая плотность УДС с одной стороны, обеспечивает короткие транспортные и пешеходные подходы, с другой увеличивает количество пересечений улиц.

Площадь городская – архитектурно-организованное открытое пространство общественного назначения в городе, ограниченное застройкой, зелеными массивами и связанное с улицами или проездами. Различают главные площади, театральные, вокзальные, рыночные, площади перед парками, стадионами и т. д.

Повышение безопасности движения транспортных потоков – деятельность, направленная на предупреждение причин возникновения ДТП, снижение тяжести их последствий, совершенствование мероприятий по внедрению технических средств регулирования уличного движения.

Повышение однородности транспортных потоков – создание по возможности однородных ТП способствует выравниванию скорости движения, повышению пропускной способности магистралей (полос), а также ликвидирует «внутренние» конфликты в потоке. Выравнивание ТП следует рассматривать в трех аспектах: по типам ТС, по направлению дальнейшего движения на пересечении и по цели движения.

Повышение плавности движения транспортных потоков – упорядочение и запрет стоянок ТС на проезжей части магистральных улиц, повышение качества дорожных покрытий и дорожного содержания, информирование водителей, исключение внезапного появления пешеходов на проезжей части.

Повышение производительности улично-дорожной сети – повышение коэффициента использования провозной способности элементов УДС города за счет специализации связей в ее составе и повышения однородности транспортных потоков; повышение привлекательности общественного транспорта для сдерживания оттока его пользователей на личные легковые автомобили.

Повышение пропускной способности существующей сети –не столько механическое ее расширение (экстенсивный путь), сколько повышение производительности существующей сети (интенсивный путь). Самыми распространенными направлениями П. п. с. с. с. (интенсификации) являются: сдерживание объемов дорожного движения (при помощи рационального землепользования и размещения объектов массового посещения); специализация отдельных связей (улиц, дорог) в масштабе УДС по функциональному назначению (иерархия сети); использование более производительных видов пассажирского транспорта для удовлетворения массовых транспортных потребностей населения (общественный и легкий транспорт); улучшение плавности движения ТП (при помощи повышения однородности ТП, информационного обеспечения пользователей, круглогодичного поддержания дорог в хорошем эксплуатационном состоянии, регулирования остановок и стоянок ТС, выявления «узких мест» на УДС и их устранения); перераспределение объемов дорожного движения (при помощи дорожных пошлин); выявление участков концентрации ДТП на УДС и повышение их безопасности.

Подвижной состав пассажирского транспорта – совокупность транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров и отвечающих установленным требованиям. Выделяют по виду транспорта, типу (марке) и вместимости.

Подвижность – число передвижений, совершенных человеком в единицу времени.

Подвижность населения – 1) Годовое или суточное количество передвижений постоянного городского и приезжего населения, приходящееся на одного жителя города. По отношению к способу и цели совершения передвижений различают общую подвижность (включая все передвижения, в том числе пешеходные), транспортную (с использованием транспорта), учетную или маршрутную (с пересадками при транспортных передвижениях – поездках), подвижность с трудовыми (на работу, учебу, кроме школьников) и нетрудовыми (деловые, школьники на учебу, культурно-бытовые, рекреационные и пр.) целями. 2) Число передвижений, которое приходится на одного человека за определенный промежуток времени (год, сутки, час пик нагрузки транспортной сети). Различают потенциальную, реализуемую, абсолютную, общую, пешеходную и транспортную подвижность. Потенциальная – выявляется только анкетным обследованием, при котором учитываются  передвижения всеми способами, является усредненной  характеристикой  для данной гомогенной группы населения (именно поэтому она потенциальная, т.к. отражает  социальные потребности и возможности общества). Реализуемая – обобщающая характеристика, меньше потенциальной, т. к. учитывает всевозможные ограничения. Спрос на перевозки лежит между потенциальной и реализуемой (спрос – это предъявленная потребность, поэтому она относится только к поездкам; удовлетворенный спрос – это реализованная подвижность, умноженная на число потребителей). Реализуемая приближается к потенциальной за счет замещения пешеходной составляющей. В этой связи можно говорить о рациональной подвижности с учетом мотивации, с одной стороны, и ограничений в развитии ТСГ – с другой. Реализуемая подвижность устанавливается методами оптимизации в предположении, что принятая (выявленная) мотивация является единственной для населения данной группы. Абсолютная – число передвижений на одного передвигающегося жителя города в единицу времени. При обследовании П. н. абсолютная подвижность населения города после генерализации абсолютной подвижности представителей групп с учетом их удельного веса в населении города; абсолютная структурной группы населения – число передвижений представителя структурной группы населения в единицу времени. При обследовании принимается, что подвижность опрошенных представителей структурной группы характеризует абсолютную подвижность всей данной группы населения; относительная – число передвижений, совершенных в единицу времени  представителями определенной структурной группы населения, отнесенное ко всему населению города; общая – число передвижений, совершенных в единицу времени горожанами, жителями пригородной зоны и др. городов, отнесенное к населению города; транспортная – число транспортных передвижений на жителя в единицу времени; различается транспортная подвижность с полной или маршрутной дальностью поездки; транспортная отчетная – число пассажиров на массовом транспорте в единицу времени по данным статистических отчетов предприятий, отнесенное к численности населения города; транспортная учетная – число пассажиров на массовом транспорте на жителя в единицу времени с учетом оценки безбилетных пассажиров и пользующихся льготами бесплатного проезда. 3) Среднее число передвижений, приходящееся на одного жителя города в год. Подвижность зависит от индивида (его потребностей), от состава и структуры населения и, следовательно, от различий в потребностях разных групп в передвижениях, от возможностей города, выражаемое в соотношении удовлетворенного и неудовлетворенного спроса.

Подготовка плана транспортной системы – анализ отчетных материалов, реализации плана развития транспортной системы, отчетов по планам землепользования и др. материалов; рассмотрение полученных результатов и подготовка решения по планам землепользования и мероприятий по транспортным и другим разделам; практическая реализация и надзор за исполнением (назначение организации, исполняющей надзор); методы надзора и компоненты, подлежащие контролю (измерение пассажиропотоков на маршрутах общественного транспорта, замеры уровня шума или состояния воздуха, интенсивности движения на некоторых участках транспортной сети). Для подготовки качественного плана и соблюдения норм демократического общества необходимо обеспечить как можно более широкое привлечение заинтересованных групп и граждан к процессу планирования, получить одобрение от максимального количества заинтересованных групп и принятые всеми группами решения по ключевым вопросам (напр., по вопросу целей транспортной системы). К завершенному  варианту плана и отчету о планировании должны быть приложены письменные согласования с властями и всеми заинтересованными формальными группами.  Предварительно к заинтересованным группам должно быть направлено обращение о выдвижении ими вопросов, относящихся к плану, которые они считают необходимым затронуть, с возможными вариантами решений. Информация о планах и  варианты решений должны быть широко распространены среди тех групп, которые могут оказать влияние на план. Т. к. общий процесс планирования разделен на несколько этапов, или составляющих, планов, процесс принятия  решения должен учитывать эту специфику и представлять сабой планируемую очередность рассмотрения и согласования.

Поддержание дорог в хорошем эксплуатационном состоянии – обеспечение безопасного и комфортного движения, предотвращение преждевременного снижения основных транспортно-эксплуатационных качеств дороги.

Поддержание максимально высокой роли общественного транспорта в удовлетворении транспортных потребностей населения – частота пользования общественным транспортом, доля поездок на общественном транспорте и на индивидуальных автомобилях, отношение скорости передвижений на общественном транспорте к скорости передвижений на индивидуальном транспорте.

Подъездная дорога – дорога, по которой разрешено подъехать к прилегающим домам и выехать от них. Обычно может использоваться всеми участниками дорожного движения и должна быть устроена таким образом, чтобы скорость движения ТС не превышала 30 км/ч.

Поездка — 1) Перемещение на транспортных средствах. 2) Путь, преодоленный пассажиром в транспортном средстве (часть транспортного передвижения) между двумя точками транспортной сети (сетевая) или в пределах одного маршрута (маршрутная). П. бывают: культурно-бытовые межселенные – поездки в другой населенный пункт с целью удовлетворения культурно-бытовых потребностей; периодические – регулярные поездки с различными увеличенными интервалами по времени; регулярные – поездки с примерно равными интервалами по времени; трудовые межселенные – передвижения от места жительства в одном населенном пункте до места работы в другом; эпизодические – редкие, нерегулярные поездки с различными целями (главным образом культурно-бытовыми).

Полоса безопасности – полоса между полосой движения автотранспортных средств и тротуаром или боковой дорожкой (пешеходной, велосипедной)

Полоса движения – 1) Полоса проезжей части автомобильной дороги, ширину которой устанавливают по максимально допустимой ширине пропускаемого ТС, включая его габарит и зазоры безопасности. 2) Продольная полоса на проезжей части улицы (дороги), не обозначенная или обозначенная дорожной разметкой, имеющая ширину, достаточную для движения в один ряд ТС, кроме мотоциклов без бокового прицепа.

Полоса движения для общественного транспорта – полоса проезжей части, предназначенная только для движения общественного транспорта: автобусов, троллейбусов и маршрутных такси.

Полоса движения дополнительная – полоса проезжей части автомобильной дороги, расположенная рядом с укрепительной полосой обочины и используемая для отвода или слияния потоков движения, а также для разгона и торможения автотранспортных средств или замедления при подъеме.

Полоса зеленая шумозащитная – полоса древесной и кустарниковой растительности, разделяющая источник шума (автомобильную или железную дорогу, проезжую часть улицы, аэродром и т. д.) и жилые, административные и промышленные здания, а также тротуары.

Полоса обгона – выделенная разметкой полоса движения, предназначенная для выполнения обгона.

Полоса пешеходно-скоростная – дополнительная полоса проезжей части для обеспечения разгона или торможения автомобилей при выезде или въезде в общий транспортный поток, движущийся по основным полосам проезжей части.

Полоса разгона – переходно-скоростная полоса движения, устраиваемая на отдельных участках дороги (в районе пересечений и примыканий, автобусных остановок, бензозаправочных колонок), служащая для увеличения скорости автомобиля до скорости общего потока на соседней полосе движения и для входа в него.

Полоса разделительная – полоса, разделяющая полосы проезжей части автомобильной дороги противоположного направления движения, а при особо большом числе полос также и смежные полосы одного направления движения.

Полоса торможения – переходно-скоростная полоса, устраиваемая на отдельных участках дороги, служащая для выхода автомобилей из общего потока с последующим снижением скорости без воздействия на основной поток.

Поребрик – ограничительный камень, отделяющий тротуар от проезжей части.

Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технического регламента – о  разработке проекта технического регламента должно быть опубликовано уведомление в печатном издании федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и в информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме, которое содержит информацию о том, в отношении какой продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации будут устанавливаться разрабатываемые требования, с кратким изложением цели этого технического регламента, обоснованием необходимости его разработки и указанием тех разрабатываемых требований, которые отличаются от положений соответствующих международных стандартов или обязательных требований, действующих на территории Российской Федерации в момент разработки проекта данного технического регламента. Кроме того в уведомлении дается информация о способе ознакомления с проектом технического регламента, наименование или фамилия, имя, отчество разработчика проекта данного технического регламента, почтовый адрес и при наличии адрес электронной почты. В случае несоответствия технического регламента интересам национальной экономики, развитию материально-технической базы и уровню научно-технического развития, а также международным нормам и правилам Правительство Российской Федерации обязано начать процедуру внесения изменений в технический регламент или его отмены.

# Посадочная площадка – площадка на автобусной остановке (или перрон на автобусной станции), приподнятая над покрытием остановочной площадки и огражденная бордюром.

Последовательность процесса планирования транспортной системы – 1) Определение потребности в планировании (формулирование проблемы): определение задачи планирования (напр., снижение транспортной перегруженности за счет оптимизации маршрутов городского пассажирского транспорта без расширения транспортной сети), общее содержание планирования (планирование транспортных потоков, маршрутов городского транспорта, сети терминалов), команда для выполнения планирования (специалисты в области транспортного планирования, землепользования, транспортной экономики, окружающей среды, дизайна). 2) Подготовка к планированию: установка командой деталей планирования, перечня программ и целей (целями могут быть: план повышения производительности городского транспорта, оптимальная схема маршрутов, планирование расположения терминалов, совмещение расписаний для обеспечения плавности транспортных цепочек и за счет перехода пассажиров  с одного вида транспорта на другой), план действий  (при помощи каких действий планируется достижение целей). 3) Планирование: описание и анализ существующего состояния транспортной системы (изучение состояния, статистические и аналитические данные и выводы), формулировка целей развития транспортной системы (напр., предоставление транспортных услуг: экономично, безопасно, способствует исполнению социальных запросов общества, учитывает цели, установленные в области охраны окружающей среды), оценка влияния вариантов планирования транспортной системы и альтернативные предложения. 4) Оценка воздействия транспортных решений – это оценка экологического, социально-экономического и прямого влияния транспорта. Оценка воздействия – это трехмерный процесс, показывающий, как распределяется влияние в пространстве (местные последствия, международные и глобальные), во времени (кратковременные, средней продолжительности, долговременные и возможные окончательные изменения) и на различные секторы экономики и группы людей.

Потенциал ландшафта (емкость ландшафта) – выраженные в количественных показателях ресурсы рассматриваемой территории, которые без ущерба для саморегуляции ландшафта могут быть использованы для удовлетворения всевозможных потребностей людей (рекреационных, сельскохозяйственных, производственных).

Потенциал природный – способность природных систем выполнять какую-либо функцию, используемую в хозяйственной деятельности людей. Выражается определенными эколого-экономическими показателями.

Потенциал рекреационный – свойство природной территории оказывать на человека положительное физическое, психическое, гигиеническое воздействие. В наибольшей мере проявляется во время отдыха.

# Потери в дорожном движении — условно разделяются на четыре вида: экономические, экологические, аварийные и социальные. Экономические потери – это задержки (снижение скорости или простой), остановки и перепробег транспорта, задержки пассажиров и пешеходов, перерасход топлива, ускоренный износ машин и дорог из-за некачественных условий движения, потеря прибыли участниками движения и в смежных отраслях и т. д. Экологические потери – это превышающие минимально возможные величины выбросы вредных веществ в атмосферу, загрязнение воды и почвы, воздействие шума, вибраций и электромагнитных излучений. Аварийные потери включают ущерб от аварий любых видов и любой тяжести последствий, а также судебные и иные издержки, связанные с авариями, транспортными затруднениями на месте аварии и т. д. Социальные потери связаны с нарушением прав и свобод человека, закононепослушанием и духовным развращением личности.

# Потребительские свойства дороги (улицы) – свойства, характеризующие безопасность, удобство, комфортабельность и экономичность движения по дороге (улице). Различают следующие основные потребительские свойства и транспортно-эксплуатационные показатели: уровень загрузки дороги движением (отношение интенсивности движения к пропускной способности дороги); возможную интенсивность движения; скорость движения ТП (скорость, гарантированную по условиям безопасности дорожного движения); характеристику движения (свободное, сплошной поток автомобилей, движение со снижением скорости); удобство движения; экономическую эффективность эксплуатации дороги.

# Потребитель транспортной услуги – водитель, пассажир, пешеход, которые должны оплачивать потребление общественного ресурса, а также компенсировать обществу негативные экологические последствия, связанные с его потреблением в размере, пропорциональном объему своего потребления и доле негативного воздействия.

Потребность потенциальная во внутригородских перемещениях (поездках, перевозках) – надобность или нужда в перемещении человека в пространстве города для поддержания его жизнедеятельности и развития человека. В более общем случае речь идет о необходимости в перемещениях определенной гомогенной группы населения определенной части города или всего городского сообщества между отдельными частями города. Перемещение в физическом пространстве города носит наименование «передвижение», осуществляемое пешком или на транспорте. Перемещение в пространстве – базовая потребность человека. Потребность в поездке – это необходимость перемещения с помощью моторизованных средств транспорта, осуществляемая в соответствии с индивидуальными особенностями (физическими, психологическими, культурными, гендерными, социальными, экономическими, профессиональными и иными) человека и его планами. Общая совокупность передвижений населения и отдельных его групп детерминирует общие закономерности перемещений во времени и в пространстве города с учетом целей передвижений.

Предприятие транспорта – юридическое лицо, предоставляющее транспортные услуги физическим и юридическим лицам в качестве основного вида деятельности.

Привокзальная площадь – составная часть территории города (населенного пункта), ограниченная существующей проектируемой застройкой и примыкающая к вокзалу.

# Пригород – 1) Местность, расположенная сразу за городом. 2) Жилые районы, принадлежащие городу и располагающиеся сразу за его границами. 3) Населенный пункт в непосредственной близости от города, имеющий тесные связи с ним. 4) Периферийные части города, официально не включаемые в его границы. Входят в пригородную зону.

# Пригородная зона – территория, прилегающая к городам и тесно связанная с ними в экономическом отношении. В пригородных зонах крупных городов размещаются пригороды, города-спутники, зоны отдыха, сельскохозяйственные угодья.

Пригородные пассажирские перевозки – перевозки пассажиров, осуществляемые внутри городских агломераций, в пригородных зонах больших городов, промышленных и курортных центров. К таким перевозкам относятся перевозки пассажиров в пределах выделенных пригородных участков, оплачиваемые по пригородному тарифу. Пригородным считается участок обращения ТС на расстояние, не превышающее 50 км.

Пригородный транспорт – система путей сообщения и транспортных средств, обслуживающих район, примыкающий к городу; пригородные пассажирские перевозки выполняются на относительно коротких расстояниях ж.-д., автобусным и речным транспортом с затратой времени до 1,5–2,0 ч.

Принципы (общие) организации транспортной сети (иерархия сети) – для достижения стабильности транспорта и комфортности окружающей среды транспортная сеть европейских городов делится по функциональным признакам. Существует основной принцип, согласно которому в сети имеются направленные к центру города радиальные въездные трассы, а также объединяющие их дуговые магистрали (сеть скоростных автомагистралей, 100–120 км/ч; сеть главных дорог (стоянка запрещена, в основном разноуровневые развязки, полосы пассажирского транспорта, 60–80 км/ч); уличная сеть высокого уровня (стоянка в основном запрещена, отдельные полосы и приоритетное движение общественного пассажирского транспорта, светофорное регулирование, 40–60 км/ч); уличная сеть, полосы пассажирского транспорта, дороги для движения общественного пассажирского транспорта, парковка вдоль проезжей части, 30–40 км/ч). Согласно вышеприведенного, транспортная сеть и окружающая среда подразделяются на функциональные классы. С этим связан следующий комплекс мероприятий: разрешение парковки на УДС; запрещение парковки на главных въездных магистралях, а также на дуговых магистралях; сдерживание скорости (сужения, «лежачие полицейские») на уличной сети низшего класса, а также в центральном районе города; приоритетное движение по главным направлениям на развязках со светофорным регулированием; приоритетность пассажирского транспорта на главных магистралях; стандартизация информационного обеспечения и указателей на улицах и дорогах одного иерархического уровня; приоритетность магистралей высшего иерархического уровня при обустройстве информационного обеспечения и указателей.

Принципы транспортного планирования и проектирования города – определение направлений развития ТСГ ведется в целях обеспечения объективно обусловленных потребностей в перемещении населения и грузов по территории города. Транспортное планирование города ведется в неотрывной связи с планированием территории города и зоны его влияния. Вопросы транспортного планирования решаются непосредственно после планирования территорий города. Транспортное планирование основывается на положениях генерального плана города и  может осуществляться по двум направлениям: первое направление – детализация генерального плана представляет собой разработку документации в развитие генерального плана, включает в себя следующие этапы: 1. Разработка генерального плана (ГП). 2. Разработка комплексной транспортной схемы (КТС). 3. Разработка комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД). 4. Разработка проектов организации движения (ПОД). Второе направление – программно-целевое планирование – предполагает разработку специализированных программ развития отдельных компонентов транспортной системы города, связанных с вопросами транспортного планирования территорий.

## Приоритетность пассажирского транспорта – выделение полос движения пассажирского транспорта, введенное во многих крупных городах мира. Они отмечены на проезжей части с помощью цвета, дорожных знаков или конструкций. Выделенные полосы движения пассажирского транспорта расположены в основном на въездных магистралях, а также на широких городских улицах в местах транспортной перегруженности. Уменьшают интервал движения общественного пассажирского транспорта в часы пик, увеличивая тем самым привлекательность общественного транспорта. Выделенные полосы движения пассажирского транспорта обычно эффективно контролируются. Если разрешает законодательство, то применяется ряд технических решений, позволяющих другому транспорту (напр., такси) также пользоваться этой полосой.  Вне часа пик по выделенным полосам зачастую разрешено движение других видов транспорта (напр., в Хельсинки). На широких выделенных полосах движения пассажирского транспорта может быть разрешено велосипедное движение (напр., в Париже). Однако по поводу преимущества такого разрешения имеются разногласия. В Европе широко используется создание приоритетных условий движения общественного пассажирского транспорта за счет светофорного регулирования в целях повышения бесперебойности его работы (обычно за счет бесперебойности работы остального транспорта) и улучшения предсказуемости продолжительности поездок пассажирского транспорта. Технически приоритетные условия движения можно реализовать разными способами (адаптивное управление в соответствии с транспортной ситуацией, посыл сигнала приближающимся автотранспортным средством на прибор светорегулирования, датчики технических средств организации движения и т. д.). Однако при сильной перегруженности транспортной сети, в условиях отсутствия выделенных полос движения общественного транспорта, светофорное регулирование уже не может помочь в создании приоритетных условий движения общественного пассажирского транспорта.

Притротуарные платные автостоянки (парковки) – специально отведенные для временной стоянки АТС участки проезжей части и тротуаров, с оплатой за фактическое время нахождения АТС на месте стоянки.

Пробег непроизводительный – путь следования без пассажиров (груза), совершаемый во время пребывания подвижного состава на линии.

Пробег нулевой – подготовительный для выполнения транспортной работы пробег, вызванный необходимостью подачи подвижных составов к месту работы из гаража (к началу маршрута автобуса или ближайшей его стоянке) и от места работы до гаража (от конечной остановки маршрута или от места высадки последнего пассажира). К нулевому пробегу также относятся все заезды автомобилей, не связанные с выполнением транспортного процесса: на заправку, техническое обслуживание, текущий ремонт.

Пробег общий – расстояние, проходимое подвижным составом за время работы.

Пробег рабочий (производительный) – расстояние, проходимое подвижным составом с пассажирами (грузом).

Провозная способность автомобильной дороги (улицы) – максимальное количество грузов или пассажиров, которые могут быть перевезены через данный участок в единицу времени.

Провозная способность городского общественного транспорта –метрическая характеристика, показывающая способность определенного вида транспорта перевезти определенное количество пассажиров (грузов) по одной полосе движения в единицу времени. Провозная способность транспорта служит основным параметром, определяющим места транспортных систем в структуре городских перевозок. Транспортные системы с малой провозной способностью, такие как монорельсовые системы, используются как экскурсионный и подвозочный транспорт в зоне аэропортов, автобусные и троллейбусные системы служат подвозочным транспортом к магистральным видам транспорта, имеющим большую провозную способность – скоростному трамваю, метрополитену и электропоездам. Особое место в этой системе занимает трамвай. Как рельсовый транспорт он имеет потенциально большую провозную способность, однако в случае работы в общем потоке с автотранспортом она резко снижается. Поэтому в современных транспортных системах он используется как подвозочный в зоне жилой застройки (наравне с автобусом и троллейбусом) с последующим выходом на магистраль, обособленную от постороннего транспорта, где он выполняет уже магистральные функции.

Провозная способность транспортной линии – 1) Наибольшее количество пассажиров, которое может быть перевезено городским транспортом в 1 ч в одном направлении по транспортной линии или по одной полосе движения. Определяется произведением вместимости поезда на пропускную способность одной линии. 2) Максимальное количество пассажиров, которое может быть перевезено в течение часа  подвижным составом какого-либо вида транспорта по одной линии (полосе движения) в одном направлении. 3) Наибольшее количество грузов (в тоннах), которое может быть перевезено по дороге за единицу времени (1 час, 1 сутки, 1 год). Она зависит от пропускной способности дороги и грузоподъемности транспортных средств.

Программно-целевой подход решения транспортных проблем города – формирование целевых ориентиров развития ТСГ и транспортного комплекса; планирование количественных показателей системы показателей-индикаторов, увязанных с планами и показателями социально-экономического развития города на определенный временной горизонт; создание системы мониторинга транспортной ситуации в городе с учетом принятой системы показателей-индикаторов (развитие системы) и организации функционирования (управление движением).

Программный градостроительный прогноз – разрабатывается на основе комплексных исследований и представляет спектр прогнозируемых вариантов и путей развития района (города) и дает их комплексную вероятностную оценку.

Проезд – территория, предназначенная для движения транспорта и пешеходов, включающая проезжую часть, обочины, кюветы и укрепляемые бермы.

Проезды основные – все улицы, проспекты, бульвары, переулки общего пользования, а также мосты, путепроводы, ж.-д. переезды, имеющие самостоятельное планировочное значение. К П. о. не относятся внутриквартальные проезды и местные проезды на магистралях.

Проезжаемость – показатель, который характеризуется количеством суток в году, в течение которых дорога доступна для проезда транспорта. На дорогах низких (реже высоких) категорий вследствие возможного несовершенства дорожных одежд движение в отдельные периоды года может быть ограничено или полностью прекращено (из-за снежных заносов, пучинообразования, переувлажнения грунтов земляного полотна и т. д.).

Проезжая часть улиц – часть поверхности земляного полотна, в пределах которой устраивается дорожная одежда и осуществляется движение автомобилей.

Проект (лат. projectus – выступающий, выдающийся вперед) – 1) Разработанные чертежи постройки. 2) Совокупность документов (расчетов, чертежей и пр.) для создания какого-либо сооружения или изделия. 3) Предварительный текст какого-либо документа. 4) Замысел, план.

Проектирование – процесс создания объекта-прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта, состояния.

Проектирование дорог – область инженерной деятельности по разработке комплекта проектно-сметной документации (проекта) в объеме, необходимом для строительства (реконструкции) автомобильной или железной дороги.

Производительность – эффект от использования ресурсов всех видов, отношение количества единиц результата на выходе перерабатывающей системы к количеству единиц ресурсов на ее входе.

Производительность одного ходового пассажирского автомобиля – число перевезенных пассажиров или выполненных пассажиро-километров (или выполненных платных километров автомобиля-такси) за единицу времени пребывания на линии.

Промежуточная станция – станция только для пересадки и высадки пассажиров.

Промышленные коммуникации – грузовые дороги в промышленных районах.

Пропускная способность автомобильной дороги (улицы) – максимальное количество автомобилей, которое может пропустить данный участок автомобильной дороги (улицы) в единицу времени при обеспечении заданной скорости движения и безопасности.

Пропускная способность транспортных линий – 1) Наибольшее количество транспортных средств, которое может двигаться по дороге с требуемой скоростью. Зависит от числа полос движения, состояния поверхности дороги и скорости. 2) Показатель, который устанавливается в соответствии с условиями безопасного пропуска транспортных средств и определяется максимальным количеством единиц подвижного состава транспорта, которое может быть пропущено через какое-либо сечение линии в течение часа в одну сторону при нормальной эксплуатации, т. е. без нарушения правил движения.

Пропускная способность улично-дорожной сети – определяется наименьшей пропускной способностью одного из ее элементов (мост, путепровод, кривая в плане, участок замедления скорости движения, зона слияния потоков, регулируемый перекресток и т. д.), а также составом транспортного потока.

Проспект  (лат. prospectus – вид, взгляд) – прямая, длинная и широкая улица в городе.

Пространственная самоорганизация – приспособление расселения населения к изменениям в транспортном обслуживании или размещении центров транспортного тяготения с учетом норм затрат времени на передвижения. Пространственная самоорганизация оценивается двумя величинами: по суточным затратам времени на передвижения и по затратам времени на одно передвижение. Первая величина определяется биологической потребностью в передвижениях и социальными условиями жизнедеятельности общества. Эта величина для города находится в пределах 50–90 мин. Вторая величина определяется крупностью населенного пункта, уровнем его транспортного обслуживания. Здесь большое влияние оказывает уровень транспортной обеспеченности, который способствует уменьшению затрат времени на одно передвижение с ростом  населения. В значительной степени транспортную организацию определяют трудовые поездки.

Пространственное поведение человека в городе – пространственное перемещение человека в городской среде в течение суток, может осуществляться пешком и на транспорте. Схема (графическая) суточных перемещений носит наименование «граф перемещений» и отражает их суточный цикл.

Протяженность сети путей сообщения – суммарная протяженность в километрах участков путей транспортного сообщения. Определяется на текущий момент путем суммирования длин отдельных участков, образующих сеть. В протяженности автомобильных дорог выделяются дороги общего пользования федерального и регионального значения, ведомственные и частные дороги, различного типа покрытия и грунтовые дороги. Протяженность железных дорог определяется исходя из эксплуатационной длины участков с выделением линий различной ширины колеи и количества на участке, электрифицированных, оборудованных автоблокировкой, диспетчерской централизацией и т. п. путей. Протяженность магистральных трубопроводов измеряется в однониточном протяжении. Протяженность обслуживаемых внутренних водных судоходных путей сообщения делится на протяженность водных путей в свободном состоянии (реки, озера) и искусственных (каналы), на обслуживаемые в течение всей навигации и в отдельные периоды навигации, на пути с освещаемой и светоотражающей обстановкой, с гарантированными глубинами.

Протяженность улично-дорожной сети – длина дорог и улиц между объектами населенного пункта, указанная в километрах.

Процесс транспортного планирования – попытка не предсказать будущее, а разработать стратегии, адаптированные для будущих ситуаций, если они произойдут. Существует значительная разница между транспортным планированием и стратегическим планированием для транспорта. В транспортном планировании обычно осуществляется следующий процесс: планы землепользования – потребность в поездках – конфигурация сети – финансовые требования. Результат транспортного планирования – некое решение для транспортной сети. Основными ограничениями для реализации может быть недостаток финансовых ресурсов, ограничения по требованиям к состоянию окружающей среды и социальные аспекты, которые могут снизить поддержку программы населением. Стратегическое планирование фокусирует внимание на желательных результатах и определяет,  какие шаги надо предпринять для достижения альтернативных результатов.  Стратегическое планирование анализирует ряд альтернативных будущих сценариев и результатов каждого из них. Процесс стратегического планирования состоит из определяемых стадий: разработки вариантов стратегий; консультаций с правительством и группами общественности для достижения консенсуса по наиболее предпочтительному будущему; разработки политик, планов, программ. Результатами различных  стратегий являются: затраты и реальность обеспечения сети;  затраты пользователей сети; воздействие на окружающую среду; мобильность и уровни перегруженности.

Путепровод  – 1) Мост на пересечении сухопутных дорог. Обеспечивает проезд по ним в разных уровнях. 2) Искусственное сооружение, предназначенное для пропуска одного потока над другим.

Пути сообщения – историческое собирательное название совокупности линейных объектов: дорог, мостов, переходов, обустроенных судоходных путей и каналов, обеспечивающих непрерывность перемещения по определенному направлению людей и грузов в транспортном процессе.

Р

Работа грузового транспорта – количество тонно-километров, выполняемых грузовым транспортом в единицу времени

Работа пассажирского транспорта – количество пассажиро-километров,     выполняемых  транспортными    пассажирскими средствами в единицу времени.

Радиус доступности – расстояние или время, в пределах которого для населения доступны те или иные объекты.

Радиус обслуживания – расстояние, в пределах которого обеспечивается пешеходная или транспортная доступность учреждений и объектов разных видов обслуживания при определенных затратах времени.

Радиус расселения – удаленность мест жительства трудящихся от мест приложения их труда.

Разводной мост – низководный мост, пролетные строения которого могут менять свое положение, обеспечивая свободный проход судов и других плавучих объектов.

Разделение транспортного потока – 1) Изменение направления движения части ТП. 2) Отделение проезжей части, предназначенной для движения ТС, от пешеходной или велосипедной дорожки. 3) Мероприятия, направленные на разделение потоков автомобилей по направлениям движения с выделением для этого отдельной полосы движения. Осуществляется с использованием направляющих, возвышающихся островков и дорожной разметки.

Разделительная полоса – конструктивно выделенный элемент дороги, полоса, разделяющая две смежные проезжие части дороги или два противоположных направления движения в целях предотвращения переезда ТС с одной проезжей части (полосы) на другую, не предназначенная для движения или остановки безрельсовых ТС и пешеходов. Устраивают на дорогах I категории.

Разделы транспортного планирования городов и зон их влияния: 
1) Развитие транспортной системы города (пассажирский транспорт, городской наземный и подземный транспорт, парковки, велосипеды и пешеходы). 2)  Развитие транспортной системы пригородов (зоны влияния). 3) Транспортное проектирование, связанное с городским планированием и землеотводом (разработка генплана и детальная планировка территории). 4) Проекты пассажирского городского общественного транспорта. 5) Проекты транспортных магистралей (УДС). 6) Схемы и проекты организации и регулирования дорожного движения. 7) Уменьшение транспортного шума, загазованности. 8) Организация временного хранения транспорта. 9) Проекты велосипедного и пешеходного движения. 10) Проектирование, обустройство и содержание  светофоров и АСУДД. 11) Управление дорожным движением. 12) Мониторинг и исследование загрузки транспортом/пассажирами УДС и сети ГОТ. 13) Транспортные прогнозы. 14) Международное сотрудничество.

Разрушение ландшафта – процесс нарушения природных экологических связей и целостности в системе ландшафтных компонентов. Р. л. чаще всего происходит в результате различных видов промышленной деятельности, а также других антропогенных воздействий.

Район – территориальная единица, отличающаяся специфическими функциями (сельскохозяйственный район, промышленный район, курортный район и т.п.).

Районная планировка – расположение отдельных частей района по отношению друг к другу (под районом в данном случае может пониматься экономический район, межрегиональная зона, муниципальное образование, район города и т. д.). Р. п. – продолжение народно-хозяйственного планирования, его последующий момент, имеющий специфическое выражение в проектировании размещения предприятий по конкретным участкам территории. Р. п. – вид проектных работ по определению перспективного комплекса экономических, инженерных, архитектурно-планировочных и санитарно-гигиенических мероприятий, определяющих наиболее целесообразное расселение людей и  взаимоувязанное размещение всех видов строительства в соответствии с общими задачами рационального размещения производительных сил и наиболее эффективного использования территорий и природных ресурсов района. Р. п. (БСЭ) – проектирование комплексного территориально-хозяй-ственного устройства экономического или административного района и формирование его планировочной структуры, обеспечивающей оптимальное развитие и рациональное размещение отраслей народного хозяйства, городов и сельских поселений, создание условий для труда, быта и отдыха населения. «Р. п. основана на широком круге социальных, экономических, санитарно-гигиенических и градостроительных мероприятий и проводится с учётом природных условий».  Главная задача Р. п. – комплексное территориально-хозяйственное устройство проектируемого района и формирование его планировочной структуры, обеспечивающей рациональное размещение производительных сил и наилучшие условия для труда, быта и отдыха населения. «С этой целью Р. п. предусматривает создание взаимосвязанных систем расселения, рациональное размещение новых и пропорциональное развитие существующих городов и сельских поселений, оптимальное развитие и размещение промышленности, с.-х. производства и других отраслей народного хозяйства, улучшение и охрану природной среды  на основе эффективного и комплексного использования естественных, материально-технических и трудовых ресурсов». В Р. п. при решении вопросов применяется системный метод, обеспечивающий осуществление как первоочередных задач по размещению строительства, так и перспективное развитие градостроительных комплексов. В Р. п.  территориально-хозяйственное устройство района разрабатывается на основе государственных долгосрочных прогнозов, перспективных и годовых планов развития народного хозяйства. «Р. п. позволяет уточнять и развивать народно-хозяйственные планы отдельных экономических районов и создавать устойчивую градообразующую базу для развития населенных мест». Благодаря этому Р. п. является связующим звеном между народно-хозяйственным планированием и градостроительством.

Расписание движения – основной технологический документ, регламентирующий работу автобусов на маршруте и режим работы всех служб транспортного предприятия. Различают маршрутное расписание, диспетчерское (для контрольных пунктов маршрута), рабочее (график) для водителя автобуса и информационное расписание для пассажиров.

Расселение – распределение населения в пределах ограниченной территории или плотность населения; процесс распределения населения по территории путем формирования новых и развития существующих населенных мест; результат процесса распределения населения по территории, характеризуемой количеством, величиной и типом населенных мест, а также особенностями их взаимного расположения.

Расходы дорожные – расходы, связанные с отчислениями на долевое финансирование строительства, ремонт и содержание автомобильных дорог и на затраты по организации движения автомобилей на дорогах.

Расходы переменные – расходы, связанные с линейной работой (движением) автомобилей, которые исчисляют на 1 км пробега: расходы на эксплуатационные материалы (топливо, смазочные материалы, антифриз и др.), на техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей, амортизационные отчисления от балансовой стоимости подвижного состава (на восстановление их первоначальной стоимости – реновацию и отчисления на капитальный ремонт подвижного состава), на ремонт и приобретение новых комплектов автомобильных покрышек и камер и др.

Расходы постоянные – расходы, отнесенные на календарное время работы подвижного состава автотранспортного предприятия (обычно используют измеритель на 1 ч работы) независимо от того, где находился подвижной состав: на линии, в ремонте, простое и т. д. Эти расходы практически (в известной степени) не зависят от пробега автомобиля.

Расчетные нагрузки – максимальные нагрузки на дорожную сеть.

Реализуемая среднесуточная подвижность населения – показатель, определяющий основные статистические параметры передвижений и их связь с транспортной системой населенного пункта, равен отношению суточных затрат времени на передвижения к затратам времени на одно передвижение пространственной самоорганизации населения.

Реверсивная полоса – отдельная полоса проезжей части, направление движения по которой может меняться на противоположное. Регулирование движения по такой полосе осуществляется специальными светофорами.

Реверсивное движение – движение ТС по одной или нескольким полосам, где направление движения может изменяться на противоположное.

Региональная земельная политика – целенаправленная деятельность органов регионального управления (республиканских, краевых, областных, районных администраций и земельных комитетов) по учету, рациональному использованию и охране земель региона различного функционального назначения, осуществляемая через землеустройство; система мероприятий по землевладению, включающая проектно-изыска-тельские, съемочные и обследовательские работы.

Региональная транспортная система (РТС) – целевая или объективно существующая транспортно-территориальная система, состоящая из топоморфологической, технико-экономической, социально-экономичес-кой составляющих, обладающая рядом отличительных свойств: целостностью элементов, набором неповторимых элементов (сетей и узлов разного уровня и т. д.), иерархичностью (от РТС макрорегионального уровня до РТС отдельного населенного пункта), сочетанием функций притяжения и отторжения отдельных элементов сети транспортной системы, эмерджентностью (свойства всей транспортной системы не сводятся к набору свойств ее элементов), сочетанием синхронности и аритмичности развития отдельных компонентов, динамичностью (а также сезонной ритмичностью функционирования), сочетанием управляемости и самоорганизации для разных ее элементов, непосредственным влиянием на формы и методы хозяйствования, качество жизни, специализацией в территориальном разделении труда (ТРТ), взаимной конкуренцией и соподчинением элементов системы. РТС может определяться как взаимообусловленное сочетание транспортных коммуникаций и работы средств транспорта в пределах социально-экономических территориальных единиц (определенного уровня), в т. ч. имеющих или не имеющих ранга административно-территориальной единицы, в рамках транспортных сетей общего пользования. Важнейшие предпосылки к выделению региональных транспортных систем в современных условиях: наличие регионализированных форм территориальных систем хозяйства и расселения (регионы, районы, агломерационные формы), наличие биполярных сетевых территориальных систем разного уровня. Выделяют следующую типологию региональных транспортных систем: по масштабу (территориальному охвату), от РТС отдельного населенного пункта до транспортной системы РФ. Разномасштабные РТС рассматриваются в рамках разных методов исследования, что вызвано во многом ролью и функцией отдельных компонентов транспортной системы. Одни и те же элементы и процессы в рамках РТС играют разную роль для территориальных единиц разного уровня: по структуре сочетания функциональных уровней РТС (сети – средства сообщения – перевозочная работа – территориальный эффект – внешнее воздействие); по видам входящих видов транспорта (и доминированием одного или нескольких из них над другими); по качеству и набору технологических параметров элементов РТС (технико-экономические характеристики путей сообщения, мостов, переправ и т. п.); по качеству и набору валовых и экономических показателей РТС (величина, состав, направленность потоков (центробежных и центростремительных); по числу и качеству входящих топоморфологических элементов (по сочетанию топоморфологических элементов) – отдельных транспортных линейных, точечных и площадных компонентов. Выделяют РТС с совпадающими, частично совпадающими и несовпадающими между собой элементами транспортных сетей разных видов транспорта, в т. ч. наличие полимагистралей: по сложности иерархической структуры (взаимоналожении РТС разных уровней); по наличию функционально-распределительных центров РТС, в т. ч. являющихся узловыми элементами опорного каркаса расселения (ОКР) территории; по степени влияния РТС на территориальную структуру хозяйства (ТСХ) данного района (региона, территории); по выполняемым функциям на разных территориальных уровнях и в разных социально-экономических условиях; по степени внутреннего единства (комплексности) и роли транзитной транспортной функции данной РТС относительно соседних РТС данного иерархического уровня и РТС более высокого уровня; по степени изолированности РТС от соседних РТС и РТС более высокого и более низкого иерархического уровня. Выделяют РТС с преобладанием функции – транзитной, трансграничной, внутреннего единства; по степени исторической преемственности (современная сеть РТС староосвоенных регионов не обязательно имеет историческую преемственность, тогда как слабоосвоенные регионы часто сохраняют преемственность в развитии путей сообщения), в т. ч. по наличию фактора целевого развития (строительства) для освоения новых земель (Крайнего Севера, целины и т. п.); по степени управляемости и самоорганизации; по степени совпадения и соподчинения с транспортно-территориальными комплексами и ЕТС с одной страны и с административно-территориальными и другими целевыми видами внетранспортного социально-экономического районирования.

Региональное планирование – планирование развития территории в масштабах региона.

Регулирование дорожного движения – упорядочивание дорожного движения с помощью сигналов светофора и (или) распорядительных действий лица, наделенного в установленном порядке полномочиями по регулированию дорожного движения.

Регулярность движения – 1) Своевременное (по расписанию) прохождение транспортной единицы через конечные и контрольные промежуточные пункты. 2) Показатель, определяемый в процентах как соотношение числа выполненных по расписанию рейсов к общему плановому числу рейсов, предусмотренных расписанием за сутки, декаду, месяц, квартал, год.

Регулярные маршрутные перевозки – перевозки пассажиров, ручной клади и багажа, выполняемые на основании договора перевозки пассажиров, предусматривающего посадку (высадку) пассажиров на остановочных пунктах маршрута регулярного сообщения согласно установленному расписанию движения.

Режим движения безостановочный скоростной – возможность безостановочного движения по определенному маршруту с установленной скоростью.

Результат (продукт) процесса планирования транспортной системы города – транспортная политика и цели, сформулированные как для системы в целом, так и для каждого вида транспорта; цели, сформулированные для транспортной сети (сети городских дорог); рекомендации для наиболее рационального использования земли; стратегия для реализации планов по различным видам транспорта (перечень мероприятий по достижению долгосрочных целей); стратегия для развития транспортной системы (перечень скоординированных мероприятий по отдельным составляющим для развития всей системы); оценка социальных и экономических последствий от реализации плана развития транспортной системы и их влияние на транспортную безопасность и городскую окружающую среду; предложения по осуществлению контроля и наблюдения за развитием транспортной системы (уровнями роста транспортной перегруженности, загазованности, шума).

Реклама на городском пассажирском транспорте – 1) Внутрисалонные рекламные планшеты. 2) Реклама на бортах транспортных средств. 3) Станционные плакаты. 4) Видеореклама в салонах транспортных средств.

Реконструкция (лат. reconstruere – строить) – коренное переустройство; перестройка по новым принципам.

Реконструкция архитектурно-исторической среды города – достаточно свободный (по сравнению, например, с реставрацией) режим строительных работ, подчиненный задачам функционирования объектов культурно-исторического наследия в новых социально-экономических условиях, допускающий снос ветхих строений, перепланировку, значительный объем, подчиненный стилевому единству, не исключающий возможность использования новых строительных материалов.

Реконструкция дороги – увеличение ее пропускной и несущей способности путем изменения на отдельных участках плана и продольного профиля, коренного переустройства дорожной одежды, земляного полотна и дорожных сооружений. Реконструкцию дороги выполняют, как правило, с переводом ее в более высокую категорию, при этом параметры и характеристики дороги повышаются до уровня, позволяющего при возросшей и прогнозируемой на перспективу интенсивности движения обеспечить нормативные требования к потребительским свойствам дорог и дорожных сооружений на период до очередной реконструкции.

Рельсовый городской транспорт – транспортно-технологический комплекс, обеспечивающий перевозки пассажиров с помощью транспортных средств, передвигающихся по рельсам. К нему относят железнодорожный транспорт, метрополитен, трамвай, монорельсовый транспорт.

Ротель (англ. roadhotel – дорожный отель, отель на колесах) – 1) Разновидность автомобильного туризма. 2) Комбинированный пассажирский автопоезд (или несколько автопоездов), в котором кроме обычных пассажирских мест имеются спальные места, развертываемые в местах ночлега, а также кухня на колесах для обеспечения питания пассажиров-туристов.

Руководящие принципы технического регулирования – основополагающие принципы при принятии решения о необходимости разработки технического регламента. Как правило, включают в себя: идентификацию проблемы (в том числе ее природу и значимость); рассмотрение всех возможных вариантов подхода к проблеме; изучение возможного влияния на барьеры в торговле в случае признания технических регламентов как наиболее предпочтительного варианта; изучение возможности приоритетного принятия стандартов на конечную продукцию (например, эксплуатационные характеристики) вместо принятия предписывающих стандартов (например, конструкционные характеристики); изучение степени гармонизации с международными и региональными регламентами и международными и региональными стандартами;  рассмотрение механизма оценки соответствия; изучение возможности пересмотра и контроля технических регламентов; обеспечение проведения необходимых консультаций.

С

Санитарно-защитная зона – зона пространства и растительности, специально выделенная между промышленными предприятиями и селитебными районами в целях охраны здоровья людей.

Сбалансированное развитие городов и транспортных систем (англ. – Sustainable Development) – важнейшее стратегическое направление развития транспортной системы города.

Светофор – светосигнальный прибор для регулирования движения.

Светофорное регулирование – комплекс светофоров, устанавливаемых на дорогах и перекрестках для регулирования движения транспортных средств и пешеходов.

Себестоимость перевозок – отношение суммарных затрат (расходов), связанных с деятельностью автотранспортного предприятия за определенный период времени, к объему перевозок или транспортной работе, выполненной за тот же период времени.

Себестоимость перевозок полная – сумма всех видов расходов, отнесенная на единицу объема перевозок и транспортной работы.

Селитебная территория – земли, предназначенные для строительства жилых и общественных зданий, промышленных предприятий, дорог, улиц, площадей в пределах городов и поселков городского типа.

Сервисная составляющая транспортной инфраструктуры – совокупность предприятий по оказанию сервисных услуг.

Сеть велосипедных дорожек –  совокупность всех велосипедных дорожек в городе.

Сеть населенных мест – совокупность населенных мест различной величины и народно-хозяйственного профиля, объединенная народнохозяйственными, политико-административными и культурными связями разной интенсивности.

Сеть пешеходного движения – пешеходная подсистема, включающая не только совокупность пешеходных путей жилого района, но и сопутствующую инфраструктуру. В зависимости от функций, которые выполняет пешеходная сеть (прогулочные или деловые передвижения), различаются ее трассировка, параметры элементов, инфраструктура. Пешеходная подсистема в отечественных нормативных и методических документах никогда не рассматривалась как единый объект градостроительного проектирования.

Система – целое, составленное из частей, соединение; множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих определенную целостность, единство. Это определение не является ни единственным, ни общепризнанным. Есть десятки определений понятия «система», которые с определенной долей условности можно поделить на три группы. Определения первой группы рассматривают систему как комплекс процессов и явлений (а также связей между ними), существующий объективно, независимо от наблюдателя. Его задача состоит в том, чтобы выделить эту систему из окружающей среды, т. е., как минимум, определить ее входы и выходы, а как максимум, подвергнуть анализу ее структуру (произвести структуризацию), выяснить механизм функционирования и исходя из этого воздействовать на нее в нужном направлении. Здесь система – объект исследования и управления. Определения второй группы рассматривают систему как инструмент, способ исследования процессов и явлений. Наблюдатель, имея перед собой некоторую цель, конструирует (синтезирует) систему как некоторое абстрактное отображение реальных объектов. При этом система («абстрактная система») понимается как совокупность взаимосвязанных переменных, представляющих те или иные свойства, характеристики объектов, которые рассматриваются данной системой. В этой трактовке понятие системы практически смыкается с понятием модели, и в некоторых работах эти два термина вообще употребляются как взаимозаменяемые. Говоря о синтезе системы, в таких случаях имеют в виду формирование макромодели: в этой трактовке анализ системы совпадает с микромоделированием отдельных элементов и процессов. Третья группа определений представляет собой некий компромисс между двумя первыми. Система здесь – искусственно создаваемый комплекс элементов (коллективов людей, технических средств, научных теорий и т. д.), предназначенный для решения сложной организационной, экономической, технической задачи. Следовательно, здесь наблюдатель не только выделяет из среды систему (и ее отдельные части), но и создает, синтезирует ее. Система является реальным объектом и одновременно – абстрактным отображением связей действительности.

Система видеонаблюдения транспорта – программно-аппаратный комплекс (видеокамеры, объективы, мониторы, регистраторы и другое оборудование), предназначенный для организации видеоконтроля как на локальных, так и на территориально-распределенных объектах.

Система городского пассажирского транспорта (Сгпт) – часть коммуникативной системы города, обслуживающая потребности жителей города и приезжих в физическом перемещении по территории города и включающая три взаимодействующие стороны с их интересами и ресурсами – жителей и приезжих, систему управления городом, производителей транспортных услуг.

Система группового расселения – то же, что Групповая система населенных мест.

Система и органы управления реализацией комплексной программы повышения уровня транспортного обслуживания населения – механизм, обеспечивающий объективный учет затрат на выполнение мероприятий программы, оценку результатов и эффективности использования средств на ее реализацию. Должна быть налажена регулярная организационная и информационная (на сайтах города) система мониторинга и контроля процесса выполнения и актуализации программы по итогам анализа ее выполнения. Как правило, в крупных городах создаются многоуровневые системы управления.

Система населенных мест моноцентрическая – система расселения, имеющая только один многофункциональный центр.

Система населенных мест полицентрическая – система расселения, имеющая два и более многофункциональных центра.

Система населенных мест региональная – система расселения на большой территории (применительно к крупному экономическому району или республике).

Система организации движения с помощью ценообразования – система мер, направленных на владельца личного транспортного средства, когда устанавливается столь высокая стоимость въезда в город, что общественный транспорт становится для него более выгодным вариантом. Цена может быть привязана ко времени и месту, однако слишком сложная система ценообразования уже неэффективна.  Введение экономического рычага в транспортный процесс требует сильной политической поддержки для решения транспортных проблем. Необходимо также понимание того факта, что цена – это критичный фактор выбора при передвижении. Наряду с этим уровень общественного транспорта должен быть настолько высоким, чтобы он выдерживал пассажиропоток часа пик.

Система показателей качества перевозок – система показателей, характеризующая уровень удовлетворения потребностей пассажиров в транспортном обслуживании. Основными показателями качества перевозок пассажиров являются: условия проезда, характеризуемые показателями наполнения автобуса; регулярность движения подвижного состава; время, затраченное пассажирами на передвижение; безопасность движения, комфортность поездок.

Системная оценка условий движения – количественное измерение чувствительности условий движения к  повышению загрузки сети.

Системный подход – методология, в основе которой лежит рассмотрение объектов как систем, в их целостности, выявление многообразных типов связей в них и сведение их в единую теоретическую картину. Принципы системного подхода находят применение во многих областях: технике, управлении, экологии, банковском деле, программировании, транспорте и т. д.

Скоростной режим движения – характеристика, отражающая допустимую скорость движения транспортного потока.

Скоростной трамвай – механическое колесное ТС, передвигающееся по рельсовому пути, уложенному в тоннелях мелкого  заложения. Позволяет разгрузить уличное движение и повысить частоту движения, провозную способность трамвая.

Скорость движения – показатель уровня качества передвижений в уличной сети города. Различают мгновенную С. д. в определенный момент на определенном участке/сечении и С. д. сообщения, определяемую как среднюю скорость движения между пунктами отправления и назначения с учетом всех задержек при движении (как отношение преодоленного расстояния и времени, затраченного на его преодоление).

Скорость движения установившаяся – максимально достигаемая скорость равномерного движения на участке транспортной сети.

Скорость движения ходовая – средняя скорость движения транспорта без учета времени стоянок при задержках и на остановках; средняя скорость, определяемая частным от деления расстояния между смежными остановками на время пробега между ними. Величина этой скорости зависит главным образом от длины перегона и динамических качеств подвижного состава транспорта, т. е. от величины ускорения, замедления и установившейся скорости. Кроме того, на величину С. д. х. оказывает существенное влияние интенсивность и организация уличного движения, наличие пересечений, продольный профиль и состояние пути.

Скорость доставки – отношение расстояния перевозки ко времени доставки грузов (пассажиров). Является обобщающим скоростным показателем и характеризует быстроту перевозочного процесса.

Скорость конструктивная – максимальная скорость, которая может быть развита подвижным составом транспорта на горизонтальном прямом участке пути в соответствии с динамическими характеристиками поезда и его конструктивными особенностями – прочностью и надежностью механического, пневматического и электрического оборудования

Скорость передвижения – средняя скорость передвижения человека из одного пункта в другой. Определяется как отношение всего пути, пройденного пешком и проделанного на транспортных средствах, к суммарному времени, затраченному на преодоление всего пути.

Скорость предельно допустимая – скорость, величина которой регламентируется ПДД и правилами технической эксплуатации и ограничивается условиями безопасности движения.

Скорость расчетная – технический параметр категории дороги. Наибольшая скорость, с которой автомобили могут двигаться на всем протяжении дороги безаварийно.

Скорость сообщения – 1) Средняя скорость перемещения транспортной единицы по транспортной сети между двумя пунктами с учетом задержек из-за помех в улично-дорожном движении и времени остановок для посадки и высадки пассажиров (для пассажирского транспорта). 2) Средняя скорость поездки пассажиров на участке транспортной сети, маршрута с учетом суммарных затрат времени на пройденный путь, включая время движения и стоянок (у светофоров, на остановочных пунктах и пр.). 3) Средняя скорость движения транспортного средства с учетом остановок и задержек на линии. Определяется отношением пройденного поездом пути к суммарным затратам времени на движение, остановки и задержки. 4) Скорость движения пассажиров. Определяется отношением расстояния перевозок пассажиров ко времени их нахождения в пути с момента окончания посадки до момента начала высадки.

Скорость сообщения маршрутная – то же, что Скорость сообщения.

Скорость техническая (ходовая) – средняя скорость движения за время движения и простоев в пути, связанных с регулированием движения (простои у светофоров, остановки из-за перегрузки проезжей части дорог, автоинспекционная проверка транспортного средства). характеризует использование ТС.

Скорость эксплуатационная – 1) Средняя скорость движения транспортного средства на отдельном маршруте или в транспортной сети в целом с учетом суммарных затрат времени на пройденный путь, включая движение, остановки, задержки и простои на конечных пунктах оборота подвижного состава. С. э. отличается от скорости сообщения тем, что при ее определении кроме всех затрат времени на линии учитываются еще затраты времени на конечных пунктах. 2) Скорость, с которой работает подвижной состав на маршрутах. 3) Условная средняя скорость транспортного средства за время нахождения его на линии (средний пробег транспортного средства за 1 ч пребывания его в наряде). С. э. характеризует интенсивность выполнения транспортного процесса. Определяется отношением пройденного расстояния к сумме времени движения и простоя (посадка и высадка пассажиров, простои по техническим причинам и т. д.).

Служебные автобусы – автобусы для служебных поездок сотрудников предприятий и учреждений, санаторно-курортного обслуживания, а также для городских, местных и туристских перевозок.

Смена полосы движения – маневр, необходимый для обеспечения нормальной работы многополосной проезжей части городской улицы.

Совершенствование маршрутной сети общественного транспорта – повышение роли общественного транспорта в удовлетворении транспортных потребностей населения. Критерий оценки – частота пользования общественным транспортом. В части организации транспортного обслуживания населения деятельность органов местного самоуправления предусматривается исключительно в совершенствовании маршрутной сети общественного транспорта, контроля за качеством предоставляемых услуг.

Совместные автомобильные поездки (англ. carpool – совместное использование автомобиля при поездках) – новый вид услуг, когда напр., работодатель организует поездки таким образом, что сотрудники по очереди подвозят друг друга на работу на личных автомобилях. Работодатель получает за это налоговую льготу. В таких случаях в ряде регионов автомобили могут следовать по выделенным полосам пассажирского транспорта. Данный вид услуги можно организовать в автоматическом режиме с помощью мобильного телефона, при этом водители и пассажиры получают информацию в виде текстовых сообщений. Данная услуга идет на пользу имиджу фирмы с точки зрения охраны окружающей среды. Услуга не требует большого вклада со стороны общества.

Содержание и применение технических регламентов – Правительство РФ разрабатывает предложения об обеспечении соответствия технического регулирования интересам национальной экономики, уровню развития материально-технической базы и уровню научно-технического развития, а также международным нормам и правилам. В этих целях Правительство РФ утверждает программу разработки технических регламентов, которая должна ежегодно уточняться и опубликовываться, организует постоянные учет и анализ всех случаев причинения вреда вследствие нарушения требований технических регламентов жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда, а также проводит информирование приобретателей, изготовителей и продавцов о ситуации в области соблюдения требований технических регламентов.

Содержание технических средств организации дорожного движения – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния технических средств организации дорожного движения, оценке их технического состояния.

Сообщение обычное – вид сообщений, при котором автобусы останавливаются на всех остановочных пунктах.

Сообщение полуэкспрессное – вид сообщений, при котором автобусы останавливаются не на всех промежуточных остановочных пунктах посадки и высадки.

Сообщение скоростное – вид сообщений, при котором автобусы останавливаются на некоторых узловых остановочных пунктах.

Сообщение укороченное — вид сообщений, при котором автобусы работают в обычном режиме движения, но лишь на части маршрута]

Сообщение экспрессное — вид сообщений, при котором автобусы перевозят пассажиров между начальным и конечным пунктами без промежуточных остановок

Сообщество – все население, проживающее в административном образовании: муниципалитет, область, государство, союз государств.

Состав движения – распределение в процентном отношении всего ТП по видам ТС (легковые автомобили; автобусы: крупные, средние, малые; грузовые автомобили: тяжелые, средние, легкие). Оказывает существенное влияние на выбор мероприятий по организации движения.

Состав транспортного потока – количественное соотношение транспортных средств различных типов в составе движущегося транспортного потока. Состав транспортного потока влияет на пропускную способность дороги из-за габарита транспортных средств, входящих в его состав.

# Состав управления системой организации движения – делится на следующие подгруппы: 1) Управление транспортной сетью в целом: снижение потребности в передвижениях, повышение эффективности транспортной сети и ее эксплуатационной эффективности; повышение эффективности эксплуатации транспортных средств в процессе движения. 2) Развитие общественного пассажирского транспорта (его приоритетных видов): использование новых средств сообщения общественного пассажирского транспорта, его услуг и форм работы; расширение новых приоритетных видов транспорта (совместные автомобильные поездки, объединение перевозок и т. д.); улучшение инфраструктуры общественного пассажирского транспорта и ее информационного обеспечения; приоритетное развитие и маркетинг общественного транспорта. 3) Управление движением автотранспортных средств: ограничение движения автотранспортных средств  (например, в центре города); повышение стоимости движения частных автотранспортных средств (плата за проезд по дороге, парковка). 4) Управление велосипедным и пешеходным движением: улучшение сети велосипедного и пешеходного движения; протекционизм в отношении велосипедного и пешеходного движения; снижение риска ДТП за счет уменьшения скорости; уменьшение количества и снижение риска ДТП за счет улучшения проектирования перекрестков; уменьшение задержек на перекрестках; улучшение площадок для отдыха; маркетинг.

Социальные контакты – организованное или неорганизованное  общение людей в процессе их трудовой деятельности, образования и досуга.

Специализация отдельных связей (улиц, дорог) в масштабе УДС по функциональному назначению – то же, что Иерархия улично-дорожной сети.

Специальные полосы движения – специальные полосы ускорения и замедления на важных перекрестках в том случае, если это экономически целесообразно. Следует устраивать на въездах и съездах с проезжей части международных дорог, имеющих приоритет.

Списочное количество автомобилей – число автомобилей на балансе перевозчика.

Способность транспортного узла эволюционировать (перспективность развития транспортного узла) – возможность добавления и увеличения отдельных компонентов транспортного узла, таких как транзитный терминал, парковки и т. д. при росте потребностей.

Способы воздействия на транспортную систему города – развитие УДС и ее инфраструктуры, совершенствование организации дорожного движения, формирование парковочной политики и совершенствование работы массового пассажирского транспорта.

# Способы организации движения личного легкового транспорта в городах – система мер, позволяющих регулировать транспорт в городе, а также транспорт, идущий в город; сведение до минимума влияния транспортных помех. Достигается следующими способами: управление нестандартными ситуациями в крупных городах, наряду с транспортной перегруженностью, имеется проблема влияния нестандартных ситуаций на уменьшение стабильности транспортной системы; сведение до минимума влияния таких непредсказуемых факторов, т. е. «управление нестандартными ситуациями» (англ. «incident management»), за счет чего сохраняется предсказуемость транспорта во всех ситуациях (напр., время проезда по маршруту), но не обеспечивается однородность стабильности работы транспорта во всех ситуациях. Методы управления нестандартными ситуациями: автоматическая регистрация нестандартной ситуации; центры управления транспортным движением, современные системы мониторинга; оповещение водителей о нестандартной ситуации и сроке ее действия; заранее запланированные альтернативные маршруты (напр., в результате ДТП движение может быть перекрыто, в связи с праздничным мероприятием транспорт может быть направлен в объезд); заранее определенные мероприятия и рекомендации службе спасения на случай ДТП и т. д.

Спрос – предъявленная потребность, относящаяся только к поездкам.

Спрос удовлетворенный – реализованная транспортная подвижность, умноженная на численность потребителей.

Среднее расстояние перевозки 1 т груза – отношение грузооборота к объему перевозок грузов за расчетный период времени.

Средняя дальность поездки – расстояние (в км), которое проехал в среднем один пассажир по транспортной сети (сетевая) или на одном маршруте (маршрутная). Определяется отношением транспортной работы (пассажирооборота) к объему перевозок за расчетный период времени.

Средняя плотность улично-дорожной сети – отношение протяженности дорог к площади территории.

Станция (лат. statio – стояние, стоянка) – 1) Пункт остановки какого-либо сухопутного транспорта, совокупность сооружений и устройств, которыми оборудован такой пункт. 2) Специально оборудованное предприятие, обслуживающее определенную территорию, ведущее систематические наблюдения и исследования в какой-либо области (телефонная С., метеорологическая С.). 3) Пункт распределения каких-либо транспортных средств.

Станция метрополитена – комплекс сооружений метрополитена, предназначенный для обслуживания пассажиров и осуществления функций, связанных с движением поездов.

Стоянка – 1) Остановка во время движения на время свыше 5 мин, когда это не связано с посадкой или высадкой пассажиров или погрузочно-разгрузочными работами. 2) Место, где располагаются во время остановки на временное жительство. 3) Место, где временно стоит транспорт.

Стоянка для автомобилей –  здание,  сооружение  (часть здания,  сооружения)  или специальная открытая площадка,  предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей.

Стоянка платная –  площадь (в т. ч. открытые и закрытые площадки), используемая в качестве места для оказания платных услуг по хранению транспортных средств.

Стоянка такси – площадка, оборудованная в соответствии с установленными требованиями и предназначенная для стоянки легковых автомобилей-такси (легковых таксомоторов), а также посадки (высадки) пассажиров в легковые автомобили-такси (легковые таксомоторы) и погрузки (выгрузки) багажа.

Стратегия – общий, всесторонний план действий для достижения целей транспортной политики, состоящий из согласованных действий и решений, подготовленных высшим руководством соответствующего уровня, специфическая комбинация действий и тактик, отобранных для достижения установленной цели при определенном сценарии. С. принимает в расчет всю доступную информацию из широкого перечня источников  относительно адекватности транспортной системы. Стратегическое транспортное планирование позволяет наблюдать и исправлять транспортную политику при изменении обстоятельств. С. важна, потому что существует постоянная потребность в понимании будущих альтернатив, планах для непредвиденных обстоятельств, развитии предупреждающих или противодействующих политик и стратегий. С. – это не программа проектов и не попытка эскизирования будущего, а систематический процесс выделения срочных вопросов и распределения ограниченных ресурсов с наибольшей выгодой  для будущего путем определения наиболее желательной транспортной системы в свете постоянно изменяющегося внешнего окружения и выявления ограничений, которые могут препятствовать продвижению вперед. При этом намечаются условия или пути, посредством которых эти ограничения могут быть преодолены.

Стратегия транспортная – серия действий по достижению установленных целей для транспортной системы. В транспортном планировании обычно принимается следующий процесс: планы землепользования – потребность в поездках – конфигурация сети и протяженность – финансовые требования. Основными ограничениями для реализации может быть недостаток финансовых ресурсов, требования по охране окружающей среды и социальные аспекты.

Строительные нормы и правила, строительные правила – система общероссийских нормативных документов по проектированию и строительству, обязательных для всех  проектных, строительных и монтажных организаций независимо от их ведомственной подчиненности.

Субъекты транспортной инфраструктуры – юридические и физические лица, являющиеся собственниками объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств или использующие их на ином законном основании.

Суммарный эффект от реализации транспортной политики органами местного самоуправления – определяется двумя макроэкономичес-кими показателями: ростом благосостояния населения и эффективностью использования территорий.

Сценарий (в прогнозировании ТСГ) – система предположений о течении изучаемого процесса, на основе которой разрабатывается один из возможных вариантов прогноза.

Т

Таксомоторный парк (таксопарк) – место стоянки и ремонта такси.

Тариф – система оплаты стоимости проезда;  ставка платы за одну поездку пассажира (провоз одного места багажа), устанавливаемая уполномоченным органом в качестве условия для допуска перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярного сообщения.

Тариф единый – система оплаты проезда на городском пассажирском транспорте, при которой за проезд в определенном виде транспорта взимается одинаковая плата независимо от расстояния, проезжаемого пассажиром.

Тариф с перекрывающимися участками – система оплаты проезда на гoродском пассажирском транспорте, при которой все маршруты делятся на тарифные участки, но каждый участок сверх того делится на два тарифных перегона. Проезд двух соседних перегонов оплачивается как проезд одного перегона, трех перегонов – как проезд 1,5 перегонов и т. д. В целях предоставления некоторых льгот населению, проживающему на периферии и вынужденному совершать длинные поездки, обычно длина перегонов на окраинах города и на загородных линиях больше, чем длина перегонов в центральной части города. Кроме того, иногда стоимость проезда 1 км по мере увеличения длины поездки удешевляется, что достигается установлением так называемых дифференциальных тарифов.

Тарифы на транспорте – система плановых цен, включающая утвержденные в установленном порядке платы и сборы, а также правила их исчисления за перевозку пассажиров, багажа, грузобагажа (пассажирские тарифы) и за перевозку груза и дополнительные операции, связанные с его хранением, взвешиванием, подачей ТС (грузовые тарифы).

Текущий ремонт технических средств организации дорожного движения – комплекс работ по устранению повреждений и (или) восстановлению работоспособного состояния технических средств организации дорожного движения путем замены или восстановления поврежденных элементов, при выполнении которых не затрагиваются их конструктивные и (или) функциональные характеристики.

Территориальная зона – зона, для которой в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.

Территориальная планировка – расположение отдельных частей определенной территории (здания, сооружения, транспортные коммуникации и т. д.) по отношению друг к другу.

Территориальная транспортная система – совокупность объектов и субъектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств, функционирующих в территориально ограниченном социально-экономическом пространстве.

Территориальное планирование – планирование развития территорий, в т. ч. для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий. Т. п. направлено на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Данные нормы позволяют рассматривать предмет регулирования градостроительного законодательства шире, чем регулятора общественных отношений в области строительства. Т. п.  направлено прежде всего на согласование вопросов размещения объектов капитального строительства между уровнями публичной власти: Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями. Т. п.  должно использоваться не только при размещении объектов капитального строительства, но и при изменении границ земель, находящихся в собственности публичных образований, границ зон с особыми условиями использования территорий.

Территориально-транспортное планирование –  деятельность по планированию развития территориальных транспортных систем. Является частью территориального планирования и подвидом градостроительной деятельности.

Территория селитебная – территория, занятая главным образом жилой застройкой и общественными центрами разного ранга.

Технические средства организации дорожного движения – элементы обустройства автомобильных дорог, улиц, прилегающих территорий, иных объектов, используемых для движения и стоянки транспортных средств, предназначенные для технического обеспечения организации дорожного движения (дорожные знаки, дорожная разметка, светофоры, автоматизированные системы управления дорожным движением, дорожные ограждения, искусственные неровности, направляющие устройства, шлагбаумы, иные устройства).

Технический регламент – документ, содержащий обязательные для соблюдения требования общества, утвержденный компетентным правительственным органом, в котором устанавливаются обязательные требования к объектам технического регулирования – зданиям, строениям, сооружениям, процессам производства. На основании российского законодательства о техническом регулировании, Т. р. – это документ особого рода, содержащий исчерпывающий перечень требований, предъявляемых государством к тому или иному виду деятельности, к продукции, работам, услугам и процессам. Иные требования могут вноситься только изменениями и дополнениями в данный регламент, но не документами. Регламент на вид деятельности является единицей такого нормирования, и это удобно для предприятий и необходимо для добросовестного, эффективного контроля. Игнорирование этого  принципа может привести к ситуации, когда задействовано более 60 тыс. документов, содержащих обязательные требования, но в то же время их полный объем неизвестен ни контролируемым, ни контролирующим. Т. р. может быть принят: Федеральным законом, Указом Президента Российской Федерации, Ратифицированным международным договором, постановлением Правительства Российской Федерации. Т. р. может называться документ, принятый по специальной процедуре и устроенный особым образом. Принятие Т. р. подразумевает, что министерства и ведомства не могут устанавливать обязательные требования в этой сфере. Т. р. не может быть принят международным договором, заключенным на уровне министерств, ведомств или субъектов федерации. Такой договор должен быть ратифицирован российским парламентом на федеральном уровне. Т. р. должен содержаться полный перечень продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, в отношении которых устанавливаются его требования.

Техническое задание – исходный документ на проектирование, использующий данные технических требований. В нем кроме назначения технических характеристик, показателей качества и технико-экономических требований указывают стадии разработки конструкторской документации и ее состав, а также специальные требования к проектируемому объекту.

Типы внутренних передвижений – классификация передвижений в зависимости от целей и направления перемещения: прямые (трудовые, рабочие, учебные, торговые, деловые, культурные, бытовые, социальные, рекреационные) и выделяемые отдельно – возвратные домой.

Тоннель – 1) Протяженное подземное сооружение, предназначенное для прокладки железных, автомобильных дорог, пешеходных переходов, коммуникаций и т. п. 2) Сооружение, строящееся на пересечении городских магистралей с водными преградами, железными дорогами или с другими магистральными улицами.

Тоннель метрополитена – протяжное подземное (подводное) сооружение, входящее в комплекс сооружений метрополитена. В зависимости от назначения Т. м. подразделяют на станционные, перегонные, эскалаторные, вентиляционные и соединительные. В станционных тоннелях располагаются пути метрополитена, пассажирские платформы и распределительные залы. Перегонные тоннели служат для прокладки путей и движения поездов между станциями. Эскалаторные тоннели – наклонные, располагаемые под углом 30º к горизонту подземные выработки, в которых осуществляется спуск и подъем пассажиров от уровня надземного вестибюля до посадочной платформы. Вентиляционные тоннели предназначены для перемещения воздуха. Соединительные тоннели предназначены для маневровых операций, съезда поездов с одного направления на др. и т. д.

Трамвай – вид городского наземного рельсового электрического транспорта – многоместная машина.

Трамвайное депо – комплекс зданий, сооружений и технологического оборудования, предназначенный для  технического обслуживания, ремонта и хранения трамвайных вагонов; расположено на ограниченной территории. По числу эксплуатируемых и обслуживаемых вагонов различают Т. д. на 100, 150, 200, 250 и 300 вагонов. Число Т. д. в городе, их вместимость и взаимное расположение зависят от численности населения и планировки города, интенсивности пассажиропотоков, их направлений.

Трамвайно-троллейбусный парк – транспортное предприятие, осуществляющее перевозки пассажиров на трамваях и троллейбусах по установленным маршрутам, поддерживающее подвижной состав в работоспособном состоянии путем технического обслуживания и ремонтов, организующее его хранение на отведенных местах.

Трамвайный вагон – транспортное средство, передвигающееся по трамвайным путям. Приводится в движение тяговыми электродвигателями, получающими энергию через специальный токоприемник от контактного провода, подвешенного на высоте 5,5–6,0 м над рельсами, который служит обратным проводом.

Трамвайный путь – комплекс сооружений и устройств, образующих направляющую рельсовую колею для движения трамвайного вагона. Состоит: из верхнего строения – рельсов, специальных частей (стрелки, пересечения, крестовины), деталей рельсовых скреплений (накладки, подкладки, костыли тяги) и электрических соединителей; нижнего строения (подрельсового основания) – подрельсовых опор (шпалы, продольные лежни или рамные конструкции) и балласта (песок, щебень, гравий); земляного полотна; водоотводных сооружений (путевые и стрелочные водоприемные коробки с колодцами, дренажные устройства, лотки, кюветы, трубы); дорожного покрытия (булыжное, брусчатое, железобетонное, асфальтобетонное, сборное).

Транспорт – отрасль народного хозяйства, связанная с перевозкой людей и грузов, тот или иной вид  перевозочных средств.

Транспорт автомобильный – наземный вид транспорта, обеспечивающий перевозки грузов и пассажиров автомобилями по УДС.

Транспорт внегородской – то же, что Внегородской транспорт.

Транспорт внутрисистемный – то же, что Внутрисистемный транспорт.

Транспорт городской – то же, что Городской транспорт.

Транспорт городской пассажирский – транспортные средства всех  видов, осуществляющие перевозки пассажиров. Включает транспорт общественный, личный и ведомственный: общественный – подкатегория транспорта общего пользования, обеспечивающего массовые перевозки по маршруту и заказные перевозки не по маршруту; личный – транспортные средства, находящиеся в личной собственности граждан и совершающие некоммерческие и коммерческие (такси) перевозки населения; ведомственный – для перевозки сотрудников различных ведомств.

Транспорт гужевой – вид транспорта, в котором для перемещения  грузов используется сила животных.

Транспорт железнодорожный – совокупность средств или средство перевозки грузов и пассажиров по железной дороге.

Транспорт индивидуальный – то же, что Индивидуальный транспорт.

Транспорт необщего пользования (ведомственный) – транспорт, осуществляющий, как правило, перевозки грузов и пассажиров своего предприятия, объединения (ассоциации, концерна и т. п.)

Транспорт общего пользования – совокупность видов транспорта различных форм собственности, обязанных осуществлять перевозки грузов, пассажиров и багажа по обращению любого гражданина (физического лица) или юридического лица.

Транспорт общественный – то же, что Общественный транспорт.

Транспорт промышленный – совокупность транспортных средств (сооружений, устройств, подвижного состава, механизмов, оборудования), предназначенных для перемещения грузов внутри промышленных предприятий и промышленных узлов, а также осуществляющих транспортную связь через стыковые пункты (транспортные узлы) с транспортом общего пользования.

Транспорт речной – транспорт, который осуществляет перевозки пассажиров и грузов в основном по естественным (реки, озера) и искусственным (каналы, водохранилища, шлюзовые участки рек), внутренним водным путям.

Транспортная доступность – обобщающий показатель, который определяется ценовой доступностью (тарифами) оказания услуг пассажирам, технической возможностью пользования транспортом инвалидам и конкурентоспособностью по видам транспорта.

Транспортная инфраструктура – система объектов, обслуживающих транспортное производство. Т. и. является материально-технической базой транспортных услуг на всех видах транспорта и подразделяется на государственную (федеральную), региональную, муниципальную и локальную инфраструктуру (уровень).

Транспортная культура обслуживания пассажиров – составной элемент транспортного сервиса и комфортности поездки. Должна определяться внутриведомственными Уставами по видам транспорта.

Транспортная обслуженность городской территории – уровень развития транспортной сети города во взаимосвязи с его планировочной структурой. Характеризуется затратами времени на передвижения и поездки населения, разветвленностью транспортной сети (плотностью) и доступностью всех его структурных элементов (производство, места проживания и рекреации, центры культурно-бытового назначения и пр.).

Транспортная организация – перевозчик, либо иное юридическое или физическое лицо, обеспечивающее работу транспорта.

Транспортная подвижность населения – количество поездок в год, приходящееся на одного жителя города по отдельным видам городского общественного транспорта.

Транспортная политика – совокупность федеральных законов (Уставов, Кодексов), подзаконных актов (Правил перевозок пассажиров, багажа и грузов) и др. директивных документов по видам транспорта.

Транспортная продукция – результат пространственного перемещения пассажиров и грузов с целью удовлетворения потребностей производства, социально-культурных и других потребностей населения страны, ее регионов и отдельных граждан. Т. п. свойственны определенные особенности: транспорт не производит новой вещественной продукции, но, представляя собой продолжение процесса производства, участвует в процессе обращения, доставляет продукцию к месту потребления, а пассажиров к месту назначения.

Транспортная работа (пассажирооборот) – общее количество пассажиро-километров (пас.-км), выполненное за определенный промежуток времени (час, сутки, год и др.) ТС. Устанавливается произведением объема перевозок и средней дальности поездки пассажира или суммарной величиной двух сомножителей: протяженности отдельных участков транспортной сети (маршрута) и пассажиропотоков на них.

Транспортная развязка – дорожно-транспортный узел, который образуется на пересечении или примыкании двух или более автомобильных дорог и служит для перераспределения транспортных потоков по направлениям. Преимущественно под Т. р. понимаются транспортные пересечения в разных уровнях, но термин используется и для специальных случаев транспортных пересечений в одном уровне.

Транспортная сеть – структура транспортных коммуникаций по административному значению, эксплуатационно-техническим показателям (скорости, пропускной способности), плотности, начертанию, видам транспорта и др.

Транспортная система – отрасль сервисной экономики по видам транспорта, осуществляющая перевозки людей и грузов.

Транспортная система гибкая – система, учитывающая возможность изменений  в будущем основных градостроительных функций территорий, связанных с функционированием ГОТ.

Транспортная система города – совокупность транспортных коммуникаций всех видов (дороги общего пользования местного значения поселения, муниципального района, городского округа и линии рельсового транспорта) с их инженерным оборудованием и сооружениями, транспортных хозяйств и всего подвижного состава, участников дорожного движения, окружающей среды, а также методов управления и организации городского движения, обеспечивающих эффективность и безопасность передвижения пассажиров и грузов.

Транспортная стратегия – концептуальный документ, определяющий основные направления транспортной политики государства.

Транспортная услуга – результат работы исполнителя транспортной деятельности по удовлетворению потребностей пассажира, грузоотправителя или грузополучателя в перевозках в соответствии с Правилами перевозок пассажиров и грузов.

Транспортно-дорожный комплекс – предприятия, учреждения и организации, независимо от формы собственности осуществляющие транспортную и транспортно-экспедиционную деятельность, ремонт и техническое обслуживание ТС, проектирование, строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог, связанных с судоходством гидротехнических сооружений, водных, воздушных и других путей сообщения, научные исследования и подготовку кадров, а также входящие в этот комплекс предприятия, изготавливающие ТС, гаражное и другое оборудование, выполняющие иную, связанную с транспортным процессом деятельность.

Транспортное обслуживание – предоставление возможности перемещения пассажиров и грузов по территории с минимально возможными затратами времени и усилий и с максимально возможной степенью комфортности.

Транспортное планирование – определение направлений развития транспортной системы административно-территориальной единицы, в целях обеспечения объективно обусловленных потребностей в перевозке грузов и населения в границах поселения.

Транспортное планирование городов – регулярный анализ состояния транспортной системы; прогнозирование потребностей населения и городского хозяйства в транспортных услугах; формирование и постоянная актуализация матриц корреспонденций; проектирование развития транспортной сети (сетей); организация функционирования транспортных сетей.

Транспортное планирование и организация дорожного движения – воздействие органов местного самоуправления города на отдельные компоненты транспортной системы города путем распределении общественных ресурсов. Являются частью транспортной политики органов местного самоуправления, представляют комплекс мероприятий, направленных: 1) на обеспечение базовых принципов системного развития городских территорий посредством рационального транспортного планирования; 2) рациональное использование наземного и подземного городского пространства для удовлетворения объективно обусловленных потребностей в перемещении грузов и населения посредством улучшения организации дорожного движения, формирования парковочной политики и совершенствования маршрутной сети городского общественного транспорта.

Транспортное поведение – принцип бережного (careful), т. е. ответственного, грамотного и доброжелательного транспортного поведения. Предусматривает не только формальное соблюдение ПДД в процессе вождения автомобиля, но и многочисленные, зачастую неформальные императивы, связанные с адекватным выбором и деликатным использованием своего ТС, а также проявление максимальной предупредительности к прочим участникам дорожного движения. Навык бережного Т. п. прививается в процессе обучения и закрепляется на образцах, бесспорных как для местной элиты, так и для абсолютного большинства автомобилизированных  обывателей.

Транспортное пространство – совокупность обустроенных для перемещения ТС и управления их движением зон земной поверхности, подземных пространств, речных путей и воздушного пространства. Включает в себя: ж.-д. и автомобильные магистрали; морские и речные пути; воздушные трассы; системы управления транспортными потоками.

Транспортное средство – автотранспортное средство, предназначенное для перевозки по дорогам пассажиров или грузов (автомобили любых типов, легковые и грузовые автомобили). Т. с. классифицируют по назначению: общего пользования, специализированные и специальные; наличию привода: самоходные и несамоходные.  К самоходным Т. с. не относятся прицепы, полуприцепы и прицепы-роспуски.

транспортное страхование – страхование от опасностей возникающих на всех видах транспорта (путей сообщения). Объектами Т. с. могут быть пассажиры, транспортные средства (каско) и грузы (карго).

Транспортно-коммуникационные коридоры – параллельно проходящие магистральные ж.-д. линии и автомагистрали, зачастую в сочетании с реками, магистральными нефте- и газопроводами, линиями электропередачи и телекоммуникаций, образующие специфические русла расселения.

Транспортно-пересадочный узел – пункт взаимодействия (пересечения, примыкания) одного или разных видов пассажирского транспорта и пересадки пассажиров.

Транспортно-планировочная структура города – 1) В градостроительстве: определенным образом начертанная в плане города сеть основных с точки зрения пропуска транспортных потоков улиц и дорог, представляющая в совокупности транспортный каркас города. 2) Сеть магистральных улиц и дорог, имеющая для каждого города специфику начертания в плане в зависимости от размещения его функциональных элементов, архитектурно-планировочного замысла, природных условий, местоположения и категорий автомобильных дорог, подходящих к городу. 3) Сеть внеуличных путей сообщения (железные дороги, метрополитен, скоростной трамвай, монорельс), находящаяся в планировочной взаимосвязи с УДС.

Транспортно-планировочная структура линейная – планировка территории вдоль транспортной коммуникации или коридора.

Транспортно-планировочная структура линейно-узловая («фокусированная») – размещение вдоль транспортных коммуникаций населенных мест и других планировочных элементов, основные фокусы тяготения которых совмещены с транспортными узлами (главными остановочно-пересадочными пунктами общественного пассажирского транспорта).

Транспортно-планировочная структура радиально-кольцевая – планировка территории, характеризующаяся доминирующей ролью одного планировочного центра, расходящимися от него радиальными и пересекающими его кольцевыми планировочными осями.

Транспортно-планировочная структура расселения – комплексное транспортно-планировочное решение, основанное на единстве планировочной организации территории и ее транспортной системы.

Транспортные здания – здания, обеспечивающие техническую эксплуатацию транспорта и сферу его обслуживания.

Транспортные меры «поощрения» ГОТ и «притеснения» (сокращения) использования частных автомобилей – меры «притеснения» подразделяющиеся: на финансовые инструменты, применяемые в общем (напр., повышение налогов на топливо) или на проблемных участках транспортной системы (напр., введение пошлин за въезд в исторический центр города, более высокая стоимость парковки); технические или меры регулирования (запрет на использование автомобилей в определенных зонах, перенос зон парковки). Само по себе использование только мер «притеснения» или только мер «поощрения»  не всегда приводит к удовлетворительным изменениям в рамках транспортной системы.  Наилучший эффект, как показывает практика, дает сочетание этих  мер. Оптимальное сочетание определяется конкретной ситуацией и рядом базовых требований. Критерии, которые должны приниматься в расчет при сочетании мер «притеснения» и «поощрения»: снизится ли уровень перегруженности (время поездок); возникают ли качественные улучшения в работе системы общественного транспорта; каковы последствия повышения приоритетности общественного транспорта; присутствует ли гибкость для соответствия колебаниям транспортного движения (суточным, недельным, сезонным); достигается ли достаточная массовость для обеспечения экономичности услуг общественного транспорта; учитываются ли потребности бизнеса и коммерции; принимаются ли во внимание особенности города и планирования землепользования. Меры «притеснения» тесно связаны с использованием адекватного ценообразования на всех видах транспорта (с трансформацией во внутренние издержки факторов внешнего воздействия транспорта). Напр., возложение на транспортного пользователя большей части реальных издержек (включая издержки загрязнения окружающей среды, ДТП, содержание инфраструктуры) по их поездкам, безусловно, сократит использование частных автомобилей в городских зонах, страдающих транспортной перегруженностью. Этот вопрос жизненно важен для разгрузки городов, снижения загрязненности и уровня ДТП.

Транспортный затор – состояние  ТП  на участке автомобильной дороги или улицы протяженностью не менее 200 м, характеризующееся средней скоростью движения транспортных средств менее 10 км/ч и продолжающееся в течение не менее 10 мин.

Транспортный комплекс – совокупность транспортной системы, транспортной промышленности и транспортного строительства.

Транспортный менеджмент – организация управления транспортом.

Транспортный поток – 1) Постоянное или периодическое (напр., сезонное) движение транспорта по определенным направлениям на территории, обусловленное городскими и межселенными процессами. Т. п. обусловливаются миграцией населения в связи со всеми жизненными процессами. Передвижение отдельных людей по территории определяется многообразием объектов притяжения, разнообразием профессиональных и др. интересов и характеризуется показателем подвижности населения. Кроме миграции населения на урбанизированных территориях складываются процессы обмена различными видами сырья, топлива, полуфабрикатов и готовых изделий. В связи с этим Т. п. состоят из пассажиропотоков и грузопотоков. 2) Совокупность движущихся транспортных средств (участников движения) по выделенному элементу транспортной сети на примыкании, пересечении (перекрестке) или перегоне (между перекрестками). 3) Совокупность ТС, находящихся на пути сообщения. Основные характеристики Т. п.: интенсивность (кол-во ТС, проследовавших в единицу времени через данное сечение пути), состав (соотношение ТС различных типов), плотность (число ТС на одну полосу 1 км пути), скорость (отдельного ТС и потока в целом), задержка.

Транспортный процесс – процесс перемещения грузов и пассажиров различными ТС, включая начальные операции в месте отправления, движенческие операции при перемещении и конечные операции в месте назначения.

Транспортный расчетный район (транспортный микрорайон) – транспортно-географическая единица города для расчета корреспонденций между пунктами отправления – назначения. Получается путем транспортного микрорайонирования города в соответствии с решаемыми в проекте задачами.

Транспортный спрос – продукция транспорта, представляющая собой эффект перемещения грузов и пассажиров по отдельным корреспонденциям (пункт отправления – пункт назначения). Как и любой товар, основная продукция транспорта (перевозка и доставка грузов и пассажиров в конечный пункт назначения) и вспомогательные транспортные услуги (транспортно-экспедиционные операции) имеют на рынке транспортных услуг определенную стоимость (меновую и потребительскую), которая возникает в процессе перевозок и входит в цену товара на месте потребления. Цена на транспортную продукцию на рынке транспортных услуг должна определяться соотношением спроса и предложения с учетом общественно необходимых затрат «живого» труда и потребительских свойств перевозок.

Транспортный спрос паркования – количество ТС, припаркованных в границах «красных» линий.

Транспортный узел – комплекс транспортных устройств в районе стыка одного или нескольких видов транспорта, на котором производится перевалка грузов или пересадка пассажиров по видам транспорта. В этот комплекс входят пункты слияния путей сообщения, подвижной состав, перегрузочное оборудование, склады, станции, вокзалы, информационно-распределительные системы и другие объекты производственной инфраструктуры узла. Различают пассажирские и грузовые Т. у.

Транспортный узел пассажирский – место пересечения или соприкасания линий одного или разных видов транспорта, где осуществляется пересадка пассажиров  с одного вида транспорта на другой и сервисное обслуживание.

Троллейбус – вид городского безрельсового электрического  транспорта.

Троллейбусный парк – транспортное предприятие, осуществляющее перевозки пассажиров на троллейбусах по установленным маршрутам, поддержание троллейбусов в рабочем состоянии путем технического обслуживания и ремонтов и организующее их хранение на отведенных местах.

Тротуар (фр. trottoir – идти, бежать) – пешеходная дорожка, идущая по краям проезжей части улицы.

Туннель – то же, что Тоннель.

Тупик – 1) Улица, не имеющая сквозного прохода и проезда. 2) Ж.-д. стационарный или иной путь, сообщающийся с другими путями только одним концом.

Турникет (фр. tourniguet – вертушка) – вертящееся устройство, устанавливаемое в проходах для пропуска идущих по очереди, по одному.

Тяговая подстанция – комплекс сооружений и установок, предназначенных для снабжения электроэнергией подвижного состава электрифицированных железных дорог, а также некоторых видов городского транспорта (трамвай, троллейбус, метрополитен). В некоторых случаях обеспечивает питание ж.-д. станций и поселков, промышленных предприятий.

Тяговая сеть – часть системы электроснабжения, служащая для передачи электроэнергии от шин тяговых подстанций к токоприемникам подвижного электрифицированного транспорта.

Тяготение –  выраженная   зависимость   одного   или нескольких объектов  (населенных мест, учреждений и т. п.) от какого-либо населенного пункта, общественного центра и других объектов.

У

Удовлетворение потребности в передвижении (поездке) – доступность, связность объектов назначения, время перемещения, уровень комфорта при перемещении, степень безопасности, уровень сервиса в процессе поездки. Доступность характеризуется наличием (балл 1) или отсутствием прямой связи между пунктами отправления – назначения. Выявляется путем составления матрицы связанности. Идеальная доступность характеризуется минимальным количеством ребер графа УДС или транспортной/маршрутной сети (кратчайшим расстоянием).

Узловая форма развития городской транспортной инфраструктуры – в отличие от традиционной дисперсной формы основана на концепции компактного использования  земли в зонах с высокой концентрацией транспортной деятельности. Различают: 1) внешний мультимодальный узел (гейтвей) – находится на границе метрополии  (город + пригороды) и собирает пассажиропотоки из внешней  зоны метрополии, функционирует как некий переход от личного автотранспорта к формам общественного транзитного транспорта (электричка, скоростной пригородный поезд) и обычно имеет большие парковочные зоны и обслуживает большие территории, связывает линии транзитного рельсового транспорта, пригородные дороги и региональные автомагистрали; 2) промежуточный мультимодальный узел (гейтвей) – выполняет функцию перехвата потока частных автомобилей перед въездом в перегруженную зону, начинающуюся от внешних конечных станций метро и начала главных транспортных коридоров метрополии. В этих точках сходятся пригородные автомагистрали: подходы к городу, пригородные дороги, транзитный рельсовый транспорт. Парковки для автотранспорта обычно имеют меньшую мощность, но с перспективой развития при увеличении потребности; 3) внутренний мультимодальный узел (гейтвей) – размещается в транзитно-доминантных зонах (там, где в общем пассажиропотоке потоке доминирует транзит) и распределяет этот пассажиропоток по маршрутам внутреннего городского транспорта, связывающим основные центры города и узловые станции метро. Они располагаются в зоне перегруженности и, как правило, имеют небольшие парковочные мощности. В этих точках собираются и перераспределяются наземные и подземные пассажиропотоки внутри границ сети метрополитена.

Узлы транспортной сети – узлы, образуемые пересечением и примыканием путей сообщения в одном или разных уровнях, которые служат для распределения транспортных потоков по направлениям.

Узлы улиц и дорог – пересечение улиц и дорог, при котором возможен переезд транспортных средств с одного направления улицы или дороги на др. Узлы улиц и дорог не следует смешивать с «транспортными узлами», представляющими в городах систему различных видов междугородных и внутригородских путей сообщения. В зависимости от взаиморасположения улиц (дорог) и их значения узлы разделяются на узлы пересечения, примыкания и разветвления с организацией транспортного движения на них в одном и разных уровнях.

Улица – 1) Два ряда домов и пространство между ними для прохода и проезда, а также само это пространство. 2) Полоса городской или сельской территории, ограниченная геодезически фиксированными границами – «красными» линиями, предназначенная для движения ТС и пешеходов, со всеми расположенными на ней сооружениями – составными элементами улицы. Магистральная У. – одна из главных улиц населенного пункта с интенсивным движением ТС. Пешеходная У. – улица, где запрещено движение транспортных средств. Торговая У. – пешеходная улица, на которой размещены преимущественно торговые предприятия. У. населенных пунктов – полоса городской или сельской территории, ограниченная геодезически фиксированными границами – «красными» линиями, предназначенная для движения транспортных средств и пешеходов, со всеми расположенными на ней сооружениями – составными элементами улицы. Улицы-въезды – головные участки внешних автомобильных дорог, проходящие по городской территории от границы города до пересечения с магистральной У. общегородского значения, принимающей и распределяющей внешний ТП.

Улично-дорожная сеть – совокупность улиц, площадей и дорог общегородского и районного значения, соединяющих жилые и промышленные районы города между собой, по которым осуществляется движение транспорта и пешеходов. Планировочная схема УДС может иметь следующие основные виды: радиальная, радиально-кольцевая, прямоугольная, прямоугольно-диагональная, треугольная, комбинированная, свободная. Плотностью УДС является отношение суммарной протяженности улиц (в км) к соответствующей площади территории города или района (в км2).

Уличное движение – взаимообмен и прохождение ТС; совокупное взаимодействие и чередование общественных и частных экипажей, грузового транспорта, пешеходов.

Улучшение плавности движения транспортных потоков – комплекс мероприятий, способствующих обеспечению постоянной скорости ТП на всем протяжении маршрута и минимальной суммарной задержки транспортных потоков.

Уменьшение интенсивности движения в «пиковые» периоды до величины, не превышающей пропускную способность УДС – комплекс мероприятий, способствующих ограничению въезда в определенные зоны города.

Уплотнение застройки – увеличение количества жилой площади на единицу территории в условиях реконструкции существующей застройки. Средства уплотнения застройки – застройка разрывов между зданиями, увеличение этажности застройки, снос существующей застройки и замена новой, более плотной, сокращение дворовых пространств и проездов, застройка пустырей и т. д.

Управление движением – 1) Комплекс мероприятий, направленных на формирование оптимальных режимов дорожного движения. 2) Воздействие на ТС или другой подвижный объект в целях перемещения его в пространстве или на поверхности по некоторой траектории из одного положения в другое.

## Управление движением с помощью переменной информации – на главных въездных магистралях можно использовать табло и бегущую строку  с переменной информацией по скорости движения, а также предупреждения о заторах на трассах. Альтернативные маршруты рекомендуется давать только в исключительных случаях. Не имеет смысла постоянно стремиться выводить движение с магистрали высокого класса на сеть классом ниже. Верность водителей одним и тем же маршрутам повышает предсказуемость заторов и облегчает управление сетью. Запрет транзитного транспорта в городе; в город могут въезжать только автомобили с пропусками. Оптимизация светофорного регулирования за счет создания сети: системы SCOOT, UTOPIA; широкое использование автоматизированого управления транспортными средствами в объеме, который возможен за счет светофорного регулирования; адаптивное управление в соответствии с транспортной ситуацией; улучшение реагирования; повышение безопасности дорожного движения, поскольку смена сигнала светофора происходит в момент, удобный для движения; можно добиться самых малых вредных выбросов в атмосферу от транспортных средств.

Управление дорожным движением – мероприятия, входящие в состав организации дорожного движения и направленные на упорядочивание дорожного движения с использованием технических средств организации дорожного движения и автоматизированных систем управления дорожным движением.

Управление доступом к магистральным улицам – в англоязычной литературе по организации движения и дорожному проектированию используются термины Access control (контроль доступа) или Access management (управление доступом). Доступ (Access) подразумевает разрешение въездов-выездов на магистральные улицы  с примыкающих к ним земельных и местных улиц и проездов. Цель управления доступом состоит в обеспечении доступности магистральных дорог, стимулировании их развития, безопасности движения, а также в достижении эффективности транспортной системы. Дорога с управляемым доступом (limited-access road или controlled-access road) – для каждой категории улиц и дорог управление доступом (Access management) регламентирует количество перекрестков (на единицу длины магистральной улицы), наличие разделительной полосы, размещение разрывов разделительной полосы, количество примыканий и дорожных развязок.  Существуют классификации примыканий местных проездов, напр., классификация штата Айовы имеет следующую градацию: выезды типа «А»: 150 и более автомобилей в час (большие предприятия, торговые центры); выезды типа  «В»: 20–150 автомобилей в час (станции сервиса, малые предприятия); выезды типа  «С»: менее 20 автомобилей в час (к жилому дому, на ферму, на участок сельскохозяйственной территории).

Управление качеством транспортных систем – действия, осуществляемые при создании и эксплуатации транспортных систем (средств) в целях установления, обеспечения и поддержания необходимого уровня их качества. Включает формирование необходимых значений показателей, обеспечение изготовления продукции заданного качества и сохранение значений показателей качества на стадии эксплуатации. В процессе управления разрабатывают технические, организационные, экономические, социальные мероприятия для устранения причин, снижающих качество продукции.

Управление системой организации движения – система мероприятий по регулированию и улучшению существующей транспортной системы для достижения поставленных целей без реализации дорожных строительных проектов. К этим целям относятся: 1) обеспечение более эффективной и безопасной транспортной системы; 2 ) обеспечение благоприятного воздействия на окружающую среду; 4) снижение энергопотребления 5) улучшение качества жизни и хозяйственно-экономической деятельности. Достижению этих целей способствуют следующие мероприятия по управлению системой организации движения: целевое предназначение центра города; совершенствования уровня и качества обслуживания пассажирского транспорта; улучшение стабильности работы пассажирского транспорта; повышение стабильности маршрутных цепочек; улучшение устойчивости велосипедного и пешеходного движения; организация пешеходных зон; уменьшение доли автотранспорта и количества автомобилей; снижение вредных атмосферных выбросов; повышение стабильности грузовых перевозок; уменьшение временного недостатка площади; снижение транспортных затрат.

Управление транспортной системой города – совокупность функций организованных и взаимодействующих систем управления на муниципальном уровне, направленных на обеспечение безопасности, надежности, качества и эффективности перевозок грузов, пассажиров и багажа при полном удовлетворении спроса на перевозки путем планирования и строительства автодорог и улиц, совершенствования маршрутной сети общественного транспорта, разработки и внедрения схем организации дорожного движения, проведения парковочной политики.

### Управленческий уровень ТСГ – повышение качества принятия управленческих решений в области транспортного планирования и организации движения на УДС города; критерий оценки – эффективность капиталовложений: отношение количества транспортной работы (в натуральных единицах в год) к вложениям в проект (в рублях).

Урбанизация (лат. urbanus – городской) – естественный исторический процесс увеличения доли городской культуры в культурном потенциале развивающегося общества, процесс последовательного преобразования общества в общество городское (урбанизированное): а) в демографическо-географическом смысле – сосредоточение населения в городах, рост числа и величины городов; б) в социальном смысле – распространение городского образа жизни; в) в социально-экономическом смысле – сложный общественный процесс, при котором   происходят изменения социальной структуры и образа жизни населения, социальных отношений и т. п.

Уровень автомобилизации (уровень насыщения автомобилями) – 
1) Количество зарегистрированных легковых автомобилей, приходящихся на 1000 жителей или, наоборот, число жителей, приходящихся на один зарегистрированный автомобиль. 2) Количество автомобилей по видам (в личном владении, ведомственном (предприятий, учреждений и организаций), такси), приходящихся на 1000 жителей или 100 семей. Показатель, отнесенный только к индивидуальному транспорту, определяет уровень автомобилизации населения. Уровень автомобилизации существенно влияет на организацию и развитие массового (общественного) транспорта (путей сообщения, объемов перевозок, численность подвижного состава).

Уровень загрузки дороги – то же, что Коэффициент загрузки дороги.

Уровень обслуживания (level of service – LOS) – баланс целевого назначения участка сети «обслуживание движения – обслуживание доступа». Показатель LOS в баллах: 1 – участок УДС с максимальным уровнем обслуживания, с ограничением доступа к территориям. Основная функция – транзитное движение, высокая интенсивность движения, большое количество грузовых автомобилей, дальние поездки всех видов транспорта. Доступ к прилегающим территориям ограничен. Паркование запрещается. Остановки нерельсового транспорта – только на специальных полосах;. 2 – участок УДС с приоритетом уровня обслуживания перед доступом к территориям; 3 – участок УДС с приоритетом доступа к территориям перед уровнем обслуживания. Сочетаются функции транзитного движения и функции обслуживания прилегающих территорий, разделение в пространстве и времени пользователей улиц (легковые автомобили и общественный транспорт, пешеходы и велосипедисты); 4 – участок УДС с максимальным доступом к территориям, с низким уровнем обслуживания. Основная функция – обслуживание прилегающих территорий. Значительное количество общественного транспорта. Значительное пешеходное движение. Ограничение транзитного движения, приоритет местных интересов. Большое количество пешеходных переходов. Разрешены стоянки у края проезжей части.

Уровень управления ТСГ – предполагает экстенсивный и интенсивный способы. Экстенсивный способ – предусматривает расширение протяженности, площади и плотности УДС за счет строительства новых участков дорог и реконструкции (расширения) действующих, а также строительство объездных магистралей города, дорог – дублеров магистралей, проходящих через центр города, хордовых связей, соединяющих отдаленные промышленные территории города и отдельные жилые районы. Создание новых активов целесообразно только после того, как все возможности повышения производительности существующих активов полностью исчерпаны. Интенсивный способ – это повышение производительности существующей УДС; для крупных городов является главным средством преодоления сложившихся негативных тенденций, связанных с функционированием действующей УДС в застроенных территориях, т. е. в качестве приоритетного направления в транспортном планировании и организации движения предусматривается не расширение действующей УДС, а оптимизация и повышение эффективности функционирования всей существующей транспортной системы. Выбор интенсивного способа развития УДС определяется наличием потенциала для улучшения качественных параметров существующей сети и ее оптимизации в условиях бюджетных ограничений. Этот способ требует рационального управления дорожными активами, которые имеются в распоряжении городского сообщества, с целью повышения пропускной способности действующей УДС, улучшения плавности движения транспортных потоков для повышения производительности всей сети. Основные направления повышения производительности УДС (интенсификации) предусматривают: сдерживание объемов дорожного движения при помощи рационального землепользования и размещения объектов массового посещения; повышение производительности существующей УДС за счет специализации связей в ее составе по функциональному назначению (иерархия сети) и повышения однородности ТП; увеличение производительности общественного пассажирского транспорта для удовлетворения массовых транспортных потребностей населения (общественный и легкий транспорт); улучшение плавности движения ТП при помощи совершенствования методов управления дорожным движением (повышения однородности ТП, информационного обеспечения участников дорожного движения).

Успокоение движения – методы создания физических и визуальных препятствий движению на большой скорости на требуемых участках УДС. По зарубежным данным средства успокоения движения могут быть классифицированы в 13 категорий: канализирование или разделение полос (channelization); применение крутых поворотов-чикэнс (chicanes); организация доступа (gateway treatments); отклонение траектории на перекрестке (intersection diverters); организация парковочных зон (on-street parking); применение кольцевых пересечений (roundabouts); применение «лежачих полицейских» (speed humps); использование возвышений дорожного полотна с изменением текстуры (speed tables); применение тупиковых улиц (street closures); перепланировка улиц (street design alterations); сужение улиц (street narrowing); применение элементов управления движением (traffic controls); ввод ограничений на размеры транспортных средств (vehicle size restrictions).

Установленная продолжительность рабочей смены – продолжительность рабочей смены, по общему правилу не отличается от продолжительности рабочего дня и определяется для большинства работников исходя из нормальной продолжительности (40 ч) рабочего времени и установленного вида рабочей недели (5-дневная с двумя выходными днями или 6-дневная с одним выходным днем). Особенности режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей регламентируются нормами Положения.

Устойчивое развитие – термин применяется уже более 10 лет (правда, более точный перевод с англ. «сбалансированное развитие»). Он появился в отчетах комиссии Г. Брунтланд (по инициативе ООН) и  проведенного в 1992 г. Всемирного саммита в Рио-де-Жанейро, где главы государств обсуждали глобальные проблемы и необходимость перехода к устойчивому развитию. Проблема устойчивости развития осталась, в некоторых регионах даже обострилась: все новые и новые территории (даже заповедные) становятся объектом внимания крупных компаний с точки зрения добычи природных ресурсов, строительства дорог, нефте- и газопроводов. Мы пользуемся термином «устойчивое развитие» для того, чтобы обозначить, что мы ищем путь сбалансированного развития, учитывающего социальную, природную и экономическую составляющие такого развития, при котором не будут подорваны возможности природы компенсировать отрицательное воздействие человека и сохранятся шансы на выживание нашим потомкам. У. р. – по законодательству РФ – гармоничное развитие производства, социальной сферы, населения и окружающей природной среды.

Устойчивое развитие территории – обеспечение при градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Участки концентрации ДТП на УДС – происшествия, систематически повторяющиеся в одних и тех же местах (имеющие признаки устойчивости и закономерности), что свидетельствует о присутствии на данных участках УДС стационарных факторов, провоцирующих опасное поведение участников дорожного движения.

Участковый тариф – система оплаты проезда на городском пассажирском транспорте, при которой каждый маршрут делится на участки. За проезд одного участка устанавливается определенная ставка. Проезд через границу тарифного участка оплачивается как проезд двух участков.

Участник дорожного движения – человек, принимающий непосредственное участие в процессе дорожного движения как пешеход, водитель, пассажир ТС, погонщик животных.

Учет движения – регистрация транспортных средств, проходящих по дороге, с целью определения интенсивности и состава транспортного потока. Регулярный учет движения выполняют на дорогах общегосударственного, республиканского и краевого (областного) значения. Возможен учет методом устного или письменного опроса участников движения или автоматически с использованием счетных приборов.

Уширение проезжей части – увеличение ширины проезжей  части путем строительства дополнительной полосы дорожной одежды.

Ф

Фазы передвижения – подход к остановочному пункту ГОТ или месту хранения автомобиля и подготовка автомобиля к движению, ожидание нужного вида транспорта на маршруте,  поездка в подвижном составе, подход от места высадки к пункту назначения; в случае пересадки – процесс пересадки.

Фактор – причина, движущая сила какого-либо процесса, явления, определяющая его характер или отдельные черты.

Факторы мотивации организационные – совокупная разновидность факторов, вызывающих у людей необходимость совершать передвижения. К ним относятся: организация снабжения продовольственными и промышленными товарами, плотность маршрутной сети, частота движения транспорта, вид транспорта, затраты времени на передвижение, система и уровень тарифов на транспорт.

Факторы мотивации производственно-экономические – совокупная разновидность факторов, вызывающих у людей необходимость совершать передвижения. К ним относятся: развитие и размещение сельскохозяйственного производства и местной промышленности в административном районе; уровень развития промышленности и транспорта в городах, в зоне влияния которых находится исследуемый район; режим работы, баланс рабочего времени и продолжительность свободного времени населения; развитие ведомственного автобусного и индивидуального транспорта; наличие и размещение учебных заведений и школ; жилищное и культурно-бытовое строительство; развитие, состояние, благоустройство и плотность дорожной сети.

Факторы мотивации социально-демографические – совокупная разновидность факторов, вызывающих у людей необходимость совершать передвижения. К ним относятся: численность населения, изменение социальной и демографической структуры населения, профессиональный состав населения, культурный уровень населения.

Факторы мотивации экономико-географические – совокупная разновидность факторов, вызывающих у людей необходимость совершать передвижения. К ним относятся: географическая среда, плотность населения, размер территории и ее освоенность, взаиморасположенность селитебных зон и пространства, развитие сети объектов культурно-бытового назначения и административных центров.

Формирование парковочной политики – осуществляется в целях повышения производительности УДС (рост коэффициента использования провозной способности элементов УДС города). Основными принципами парковочной политики, проводимой органами местного самоуправления, являются: совершенствование системы управления и законодательной основы обеспечения задержания и принудительной эвакуации транспортных средств, припаркованных в нарушение правил дорожного движения; повышение роли собственников и пользователей земельных участков, а также владельцев недвижимости в решении проблем паркования и хранения автотранспорта. Предметом парковочной политики администрации города являются три объекта: муниципальные перехватывающие парковки; паркование транспорта на землях общего пользования; паркование в местах постоянного хранения транспорта.

Фуникулер (лат. funiculus – канат) – рельсовая дорога с канатной тягой для перемещения пассажиров и грузов в вагонах по крутому подъему на короткое расстояние.

Функция тяготения – функция затрат времени на передвижения по трудовым поездкам.

Х

Ходовая скорость – то же, что Скорость техническая (ходовая).

Ц

Целевые ориентиры состояния и развития ТСГ – затраты времени населения, предприятий и организаций на передвижения людей и перевозку грузов; уровень безопасности передвижений и перевозок (в качестве ориентира можно принять стандарты ЕС в отношении качества жизни и транспортного обслуживания);  удобство и комфортность передвижений; воздействие транспорта на городскую (окружающую) среду с использованием уровня мировых стандартов и ограничений; экономические издержки на организацию и функционирование пассажирской сети города (совокупная себестоимость перевозок в расчете на 1 пас.-км.

Цели – общие заявления о желаемых результатах, которые правительство или общество желает достичь.

Цель транспортной политики органов местного самоуправления – повышение качества жизни населения путем обеспечения гарантированной надежности, безопасности, устойчивости, адаптивности, эффективности функционирования транспортной системы города.

Цикл транспортного процесса – законченный комплекс операций, необходимых для доставки пассажиров (грузов).

Ч

Часовая производительность рабочего парка автобусов – количество пассажиров, перевезенных за 1 ч.

Частота движения – число единиц ГОТ, проходящих через какой-либо пункт маршрута за 1 ч. Выражается отношением числа единиц ГОТ, работающих на маршруте, к времени, затрачиваемому на оборот движущихся автобусов. Частота движения рассчитывается из условий, которые необходимы для освоения пассажиропотоков с учетом  пропускных возможностей улиц (дорог), применяемых моделей автобусов и других элементов, являющихся составной частью планирования  перевозок пассажиров на маршруте.

# Ш

Ширина проезжей части – расстояние между кромками ее дорожной одежды.

Э

Экологизация транспорта – комплекс научно-технических решений, снижающих негативное влияние транспорта на окружающую природную среду, повышение ее качества, снижение расхода природных ресурсов.

Экологичность объектов транспорта – свойство объектов транспорта не воздействовать отрицательно на окружающую среду.

Экология – наука о взаимосвязях и взаимодействии организмов и их систем со средой обитания.

Экономика транспорта – 1) Составная часть экономики народного хозяйства, охватывающая взаимодействие производительных сил и производственных отношений по перемещению грузов и пассажиров. 2) Наука, изучающая производственные отношения и экономические интересы при перевозке грузов и людей транспортом. Конкретизирует действия экономических законов применительно к данному процессу, исследует экономическую природу и особенности транспорта как сферы материального производства, характер взаимосвязи транспорта и других отраслей народного хозяйства, разрабатывает методы получения максимальных результатов при заданных затратах или заданных (требуемых) результатов при минимальных затратах, формирует тарифную политику, дает рекомендации для установления цен (тарифов) на транспортную продукцию.

Экономическая эффективность транспорта – экономическая категория, характеризующая соотношения между затратами и результатами (целевой отдачей) транспорта. Ее уровень формируется под влиянием многих факторов, воздействующих как на результаты, так и на затраты материальных, трудовых, финансовых ресурсов.

Экономический критерий эффективности капиталовложений в проекты развития УДС города – количество транспортной работы (в натуральных единицах в год) / вложения в развитие сети (в рублях).

Экономический перегон — участок дороги, в пределах которого грузонапряженность не меняется.

Экспертиза проекта – рассмотрение проекта экспертами с целью определения качества проектных решений, соответствия их заданию на проектирование и действующим нормам проектирования.

Экспертная система – состоит из базы знаний (законодательная, нормативная, методическая и т. п.); базы данных (характеристика УДС города, величина интенсивности движения транспорта и пешеходов, система организации и регулирования уличного движения, количество ДТП на УДС города, размещение объектов транспортной инфраструктуры и т. п.); решателя проблем (программы для ЭВМ по моделированию условий движения и его безопасности, статистические методы и модели для оценки ситуаций, установленные закономерности между различными транспортно-планировочными факторами и пр.).

Эксплуатационные расходы – экономический показатель, выражающий размер текущих затрат живого и овеществленного труда на поддержание работоспособности и непосредственное выполнение проектных функций всеми элементами транспортного комплекса. Могут быть рассчитаны на автомобильный парк, воздушное, морское и речное судно, перегрузочный комплекс, вокзал, грузовую (вокзальную) станцию. Уровень Э. р. зависит от режима использования ТС и комплекса в целом. Структура эксплуатационных расходов по их видам на разных видах транспорта отражает специфику отрасли: наибольшая доля расходов на заработную плату отмечается на автомобильном транспорте, топлива – на речном транспорте.

Элемент планировочной структуры групповой системы населенных мест (городского региона) – территориальная  единица  определенного  функционального назначения    (города   и  другие  населенные  места,  зоны  отдыха, территории транспортных сооружений).

Элементы обустройства автомобильных дорог – сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования дорожного движения, места отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения   автомобильной дороги, пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного контроля транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки транспортных средств, сооружения, предназначенные для охраны   автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, тротуары, другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в т. ч. его безопасности, сооружения за исключением объектов дорожного сервиса.

Элементы улицы и дороги – одна или несколько проезжих частей, краевые предупредительные и переходно-скоростные полосы, тротуары, обочины (в случае открытой системы водоотвода), пешеходные и велосипедные дорожки, трамвайные линии, полосы зеленых насаждений, центральные разделительные полосы между проезжими частями встречных направлений движения, разделительные полосы между основной проезжей частью и местными (боковыми) проездами, между проезжими частями и тротуарами, откосы насыпей и выемок, подпорные стенки, шумозащитные приспособления, технические и резервные полосы, остановки общественного транспорта, размещаемые в границах красных линий автостоянки, торгово-бытовые объекты, искусственные сооружения и подземно-наземные инженерные коммуникации, технические средства регулирования дорожного движения и т. п.

Эскалатор – наклонная лестница с движущимися ступенями для перемещения людей в метрополитенах, крупных зданиях между этажами. Скорость движения  цепи до 1 м/с, угол ее наклона к горизонту 30–35 %, высота подъема до 65 м.

Эспланада – 1) Широкая улица с аллеями. 2) Площадь перед  большим зданием.

Эстакада – 1) Сооружение в виде моста для проведения одного пути над другим в месте их пересечения, а также для создания дороги на некоторой высоте. 2) Подводное свайное заграждение. 3) Сооружение, предназначенное для расположения в верхнем уровне по отношению к поверхности земли. Эстакады строятся по трассе скоростных дорог для полной изоляции их от местного движения, на подходах к мостам или путепроводам и в других подобных случаях. Отличительной особенностью эстакады по сравнению с путепроводом является значительная протяженность. Подэстакадное пространство может быть использовано для размещения гаражей, автостоянок и т. д.

Эффективность –  результат, следствие причин и действий.

Эффективность перевозок – обобщающий показатель, характеризующий качество и прогрессивность организации процесса доставки грузов и пассажиров. На транспорте может определяться как частное от деления прибыли, полученной от перевозок, или условно-чистого продукта на эксплуатационные расходы, что близко к показателю рентабельности. Зависит от эффективности ТС, технологии процесса доставки грузов и пассажиров, надежности и безопасности перевозок.

Эффективность УДС – методы развития и повышения эффективности функционирования УДС можно разделить на четыре типа: планировочные решения; организационные методы, технические средства организации дорожного движения и административное регулирование. УДС – это среда для движения транспортных и пешеходных потоков; методы организации движения – это способы, мероприятия, позволяющие управлять этими потоками; ТСОДД являются технологическим оборудованием, с помощью которого осуществляется управление и контроль за транспортными и пешеходными потоками.

Я

Ярус – один ряд над другим.

библиографический список

- Безопасность дорожного движения. Термины и определения : ДСТУ 2935–94 / Государственный комитет стандартизации, метрологии и сертификации Украины. – Киев, 1996. – 20 с.

- Ваксман, С. А. Проблемы развития и организации функционирования транспортных систем городов / С. А. Ваксман // Социально-экономические проблемы развития транспортных систем городов и зон их влияния : материалы VIII междунар. науч.-практ. конф. – Екатеринбург : Изд-во АМБ, 2002. С. 10–15.

- Гольц, Г. А. Транспорт и расселение / Г. А. Гольц. – М. : Наука, 1981. – 248 с.

- ГОСТ Р 51006–96. Услуги транспортные. Термины и определения. – М. : Стандартинформ, 1996. – 20 с.

- Государственный стандарт Украины. Грузовые автомобильные перевозки. Термины и определения : ДСТУ 2609–94 / Государственный комитет стандартизации метрологии и сертификации Украины. – Киев, 1995. – 26 с.

- Государственный стандарт Украины. Пассажирские автомобильные перевозки. Термины и определения : ДСТУ 2610–94 / Государственный комитет стандартизации метрологии и сертификации Украины. – Киев, 1995. – 29 с.

- Государственный стандарт Украины. Средства транспортные дорожные. Типы. Термины и определения : ДСТУ 2984-95 / Государственный комитет стандартизации метрологии и сертификации Украины. – Киев, 1996. – 22 с.

- Градостроительство и территориальная планировка : понятийно-терминологический словарь. – Минск : Минсктиппроект, 1999. – 220 с.

- Словарь терминов, применяемых на городском электротранспорте / 
А. Г. Деркач [и др.]. – М. : 1997. – 99 с.

- Железнодорожный транспорт : энциклопедия. – М. : Большая российская энциклопедия, 1994. – 559 с.

- Коссой, Ю. М. О классификационной и терминологической базе исследований транспортных систем городов / Ю. М. Коссой // Социально-экономические проблемы развития транспортных систем городов и зон их влияния : материалы IX междунар. науч.-практ. конф. – Екатеринбург. Режим доступа : http://waksman.fromru.com/Russian/Systems/ Kossoy.htm.

- Куликов, Ю. И. Автомобильные перевозки : учеб. пособие // 
Ю. И. Куликов, И. Н. Пугачёв, Г. Я. Маркелов. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2010. – 281 с.

- Пугачёв, И. Н. Новая единая классификация внегородских и городских автомобильных дорог / И. Н. Пугачёв // Социально-экономические проблемы развития транспортных систем городов и зон их влияния : материалы юбилейной XV междунар. (восемнадцатой екатеринбургской) науч.-практ. конф. / под ред. С. А. Ваксмана. – Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2009. – С. 94–98.

- Транспорт : толковый словарь / авт.-сост. В. П. Калявин. – СПб. : Элмор, 2003. – 488 с.

- Широков, В. А. Словники України - інтегрована лексикографична система / В. А. Широков, И. В. Шевченко. – Киев : Національна академія наук України. Український мовно-інформаційний фонд, 2001. – 327 с.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Аварийная ситуация, 7

Аварийное торможение, 7

Аварийность, 7

Авария, 7

Автобан, 7

Автобус, 7

Автобусная остановка, 7

Автобусные линии, 7

Автобусный павильон, 8

Автобусный парк, 8

Автовокзал, 8

Автодорожные обходы городов, 8

Автозаправочная станция (АЗС), 8

Автомагистраль, 8

Автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД), 8

Автомобиле-дни, 9

Автомобилизация, 9

Автомобиль грузовой, 9

Автомобиль легковой, 11

Автомобильная дорога, 13

Автомобильная дорога обходная, 14

Автомобильный транспорт, 14

Авторемонтное предприятие, 14

Автостанция, 14

Автостоянка, 15

Автостоянка открытого типа, 15

Автостоянка с пандусом (рампой), 15

Автострада, 15

Автотранспортное предприятие (АТП), 16

Автоцентр, 16

Агломерация, 16

Акведук, 16

Аллея (аллеи), 16

Архитектурно-строительный контроль и надзор, 16

Асфальтобетон, 16

Аудит безопасности дорожного движения, 16

Аудит организации дорожного движения, 17

Аэровокзал, 17

Аэропорт, 17

Б

Багаж, 17

Базовые принципы развития транспортных систем городов, 17

Банк данных (транспортно-градостроительных), 18

Безопасность дорожного движения, 18

Безопасность транспортной инфраструктуры, 18

Безопасность УДС, 18

Безопасный город, 18

Бесперебойное движение, 18

Беспересадочное сообщение, 18

Благоустройство УДС, 18

Боковой проезд, 18

Бокс, 18

Бордюр, 18

Брусчатка, 19

Булыжный камень, 19

Бульвар, 19

В

Велодорожка, 19

Вид транспортной услуги, 19

Владельцы автомобильных дорог, улиц, прилегающих территорий и иных объектов УДС, 19

Влияние автомобильного транспорта на окружающую среду, 19

Вместимость транспортного средства, 19

Внегородской транспорт, 19

Внешние транспортные связи, 19

Внутренние автобусные линии, 19

Внутрисистемный транспорт, 20

Вокзал, 20

Вредное вещество, 20

Время движения и отдыха водителя, 20

Время доставки, 20

Время сообщения, 20

Выбросы, 20

Выделенная полоса движения для городского пассажирского транспорта, 20

Вылетные автобусные линии, 20

Вынос трассы в натуру, 20

Высшие учебные заведения по подготовке специалистов в области ТСГ или их подсистем, 20

Выявление «узких мест» на УДС, 22

Г

Габарит приближения строений, 22

Габаритные размеры подвижного состава, основные, 22

Гараж, 22

Гаражно-строительный кооператив (ГСК), 22

Гармонизация билетной системы, 22

Гармоническая величина, 22

Генеральный план, 22

Геоинформационная система (ГИС), 23

Главная автомобильная дорога, 23

Город, 23

Городская агломерация, 23

Городская площадь, 23

Городские земли, 23

Городские коммуникации, 23

Городское население, 23

Городское хозяйство, 23

Городской мост, 23

Городской округ, 24

Городской пассажирский транспорт, 24

Городской пассажирский транспорт общего пользования, 24

Городской транспорт, 24

Городской транспортный тоннель, 24

Городской электрический транспорт, 24

Градостроительная ценность территории, 25

Градостроительное планирование, 25

Градостроительный аспект безопасности дорожного движения, 25

Градостроительный кадастр, 25

Градостроительный регламент, 25

Градостроительство, 26

Граница города (городская черта), 26

График движения, 26

Грузовой автомобильный транспорт, 26

Грузовой транспорт, 26

Грузонапряженность дороги, 27

Грузоподъемность моста, 27

Грузопотоки, 27

Групповая система населенных мест, 27

Д

Дальность корреспонденции между районами города, 27

Дальность передвижения пешеходного, 27

Дальность передвижения транспортного, 27

Дальность поездки маршрутная, 27

Дальность поездки полная, 27

Движение городское, 27

Двор грузовой, 27

Дежурный план землепользования города, 27

Депо, 28

Депо метрополитена, 28

Дигитализация, 28

Диспетчеризация, 28

Диспетчерский пункт, 28

Длина одиночного эксплуатационного пути, 28

Договор перевозки транспортом общего пользования, 28

Документация по организации дорожного движения, 28

Доля перевозок на виде транспорта, 29

Дополнительная полоса движения, 29

Дорога, 29

Дорожная обстановка, 29

Дорожная одежда, 29

Дорожная разметка, 29

Дорожное движение, 29

Дорожное хозяйство, 29

Дорожно-мостовое хозяйство города, 29

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП), 29

Дорожно-транспортные сооружения, 30

Дорожно-транспортный комплекс, 30

Дорожные ограждения, 30

Дорожные условия, 30

Доступ, 30

Е

Единая транспортная система, 30

Единый тариф, 30

Ж

Железная дорога, 30

Железнодорожный переезд, 31

Железнодорожный узел, 31

З

Загрязнение населенных мест, 31

Задание на проектирование, 31

Задачи органов местного самоуправления города в области транспортного планирования и организации дорожного движения, 31

Заказчик пассажирских перевозок, 31

Закон трудового тяготения, 32

Законодательный уровень транспортной политики, 32

Закономерность тяготения, 32

Закономерность тяготения населения, 33

Затраты времени, 33

«Зеленая волна», 33

Земельные участки гаражного строительства, 33

Земельный кадастр, 34

Земли железнодорожного транспорта, 34

Земли общего пользования, 34

Земли поселений, 34

Земли пригородной зоны, 34

Земли транспорта, 34

Земляное полотно, 34

Зона активного влияния города, 34

Зона групповой системы населенных мест, 34

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры, 34

Зона тяготения, 35

Зона функциональная, 35

Зонная станция, 35

И

Иерархия, 35

Иерархия улично-дорожной сети, 35

Извоз, 35

Издержки транспорта, 35

Изыскания транспортно-градостроительные, 35

Имитационное моделирование, 36

Индивидуальный транспорт, 36

Индикаторы затрат времени на передвижение, 36

Индикаторы себестоимости перевозок (по видам транспорта), 36

Индикаторы удобства передвижения и комфортности поездок, 36

Инженерная инфраструктура, 37

Инженерное оборудование города, 37

Инновация, 37

Интегральная оценка качества обслуживания пассажиров, 37

Интеграция, 37

Интенсивность движения, 37

Интенсивность движения транспорта, 37

Интервал движения, 38

Интервал движения автобусов на маршруте, 38

Интермодальная перевозка, 38

Интермодальные терминалы, 38

Информационное обеспечение общественного транспорта, 38

Информационное обеспечение планирования и проектирования ТСГ, 38

Инфраструктура, 39

Инфраструктура городская дорожная, 39

Инфраструктура системы, 39

Инфраструктура социальная, 39

Инфраструктура техническая, 39

Инфраструктура транспортная, 39

Искусственные сооружения, 39

Исследование аварийности в населенных пунктах, 39

Исходные данные для расчета пассажиропотоков, 39

К

Кадастр, 40

Капитальный ремонт технических средств организации дорожного движения, 40

Караванинг, 40

Картограмма, 40

Карты дорожные, 40

Категория дороги, 40

Качество дорожного движения, 40

Качество перевозок, 41

Качество транспортных услуг, 41

Качество услуг ТСГ, 41

Кемпинг, 41

Классификация внегородских и городских автомобильных дорог, 41

Классификация градостроительных мероприятий и методов повышения безопасности уличного движения, 42

Кольцевой (саморегулируемый) дорожный узел, 42

Коммерческий маршрут, 42

Комплексная программа повышения уровня транспортного обслуживания населения, 43

Компоненты транспортной стратегии, 43

Комфорт, 43

Конечная остановка, 44

Концепция, 44

Концепция транспортного планирования и организации дорожного движения на территории, 44

Корреспонденция перевозок, 44

Коэффициент выпуска парка автомобилей, 45

Коэффициент выпуска подвижного состава, 45

Коэффициент динамического (динамический коэффициент) использования грузоподъемности автомобиля, 45

Коэффициент динамического (динамический коэффициент) использования пассажировместимости (наполняемости), 45

Коэффициент загрузки дороги движением, 45

Коэффициент износа покрытия дороги, 45

Коэффициент использования подвижного состава по времени, 45

Коэффициент использования пробега, 46

Коэффициент использования пропускной способности, 46

Коэффициент качества обслуживания населения, 46

Коэффициент маршрутизации, 46

Коэффициент маршрутный, 46

Коэффициент наполнения подвижного состава, 46

Коэффициент обслуживания территории города общественным транспортом, 46

Коэффициент относительных затрат времени на передвижение, 46

Коэффициент пересадочности, 46

Коэффициент платного пробега, 47

Коэффициент повторности перевозок (перевозимости) грузов, 47

Коэффициент пользования общественным транспортом, 47

Коэффициент пользования транспортом, 47

Коэффициент сменяемости пассажиров в автобусе, 47

Коэффициент статического (статический коэффициент) использования грузоподъемности автомобиля, 47

Коэффициент статического (статический коэффициент) использования пассажировместимости (наполняемости), 47

Коэффициент суточной неравномерности, 47

Коэффициент сцепления шины колеса автомобиля с дорожным покрытием, 47

Коэффициент технической готовности парка автомобилей, 48

Коэффициент часового максимума, 48

«Красная линия», 48

Критерий оптимальности схемы маршрутов, 48

Л

Ландшафт, 48

Ленточный город, 49

Лёгкий транспорт, 49

Линейный город, 49

Линейный диспетчерский аппарат, 49

Линейный объект, 49

Линии регулирования застройки, 49

М

Магистраль, 49

Магистраль с контролируемым доступом, 49

Макет, 50

Маркетинг на транспорте, 50

Маршрут, 50

Маршрутная сеть города, 50

Маршрутная система города, 50

Маршрутное расписание, 51

Маршрутное такси, 51

Маршрутные транспортные средства, 51

Маршрутный коэффициент, 51

Маршруты в плане города, 51

Массовый пассажирский транспорт, 51

Математическое моделирование, 51

Маятниковая миграция, 51

Мегаполис, 51

Междугородные автобусы, 51

Междупутье, 51

Межселенные территории, 51

Меры увеличения пропускной способности инфраструктуры без ее расширения, 52

Места парковок дорожные, 52

Метод анкетный, 52

Метод визуальный, 52

Метод отчетно-статистический, 53

Метод счетно-табличный, 53

Метод таблично-опросный, 53

Метод талонный, 54

Методы автоматизированного обследования, 54

Методы автоматизированного обследования контактные, 54

Методы автоматизированного обследования неконтактные, 54

Методы расчета задержек, 54

Методы управления дорожным движением, 55

Метрополитен (метро), 55

Механизированная автостоянка, 55

Механизмы реализации транспортной политики органов местного самоуправления, 55

Миграция, 56

Миграция из городов (субурбанизация), 56

Миграция населения, 56

Микрорайон, 56

Минимизация объемов дорожного движения, 56

Многоуровневая развязка, 56

Мобильность сообщества, 56

Модель прогнозирования потребности в перевозках, 56

Модель регулируемого рынка городского общественного транспорта, 56

Модернизация технических средств организации дорожного движения, 57

Мониторинг, 57

Мониторинг дорожного движения, 57

Мониторинг состояния транспортных систем городов, 57

Монорельсовая дорога, 58

Мост, 58

Мотель, 58

Мультимодальная перевозка, 58

Муниципальная перехватывающая парковка, 58

Н

Набережная, 58

Нагрузка на ландшафт, 58

Надежность транспорта, 59

Надежность транспортного обслуживания, 59

Наземный транспорт, 59

Наполнение (наполняемость) подвижного состава, 59

Начертание (конфигурация) транспортной сети, 59

Непрямолинейность сообщений, 59

Неравномерность передвижений поездок населения, 59

Нормируемые благоприятные условия, 60

О

Обеспечение безопасности дорожного движения, 60

Обеспечение экологической безопасности автомобильного транспорта, 60

Обеспеченность местами хранения автомобилей индивидуальных владельцев, 60

Обеспеченность населения собственными легковыми автомобилями, 60

Обособленные полосы движения общественного транспорта, 60

Обслуживание пассажиров, 61

Обстановка дороги (улицы), 61

Обустройство дороги (улицы), 61

Обходная дорога, 61

Общественный пассажирский транспорт города, 61

Общественный ресурс транспортной системы города, 61

Общественный транспорт, 61

Объездная дорога (обход), 62

Объекты транспортной инфраструктуры, 62

Объем дорожного движения, 62

Объем пассажирских перевозок, 62

Объем перевозок различными видами городского общественного транспорта, 62

Ограждения для разделения встречных потоков движения, 62

Опорные пункты расселения, 62

Оптимальный вариант, 62

Оптимизация, 62

Оптимизация объемов дорожного движения, 62

Оптимизация перевозок, 62

Организатор пассажирских перевозок, 63

Организационно-правовые мероприятия по организации дорожного движения, 63

Организационно-технические мероприятия по организации дорожного движения, 63

Организация городского движения, 63

Организация движения общественного транспорта, 63

Организация дорожного движения, 64

Организация одностороннего движения, 64

Организация системы временного размещения автотранспортных средств, 64

Организация транспортного обслуживания населения, 65

Основные направления повышения производительности (интенсификации) УДС, 65

Основные направления развития транспортной системы города, 65

Основные направления функционирования транспортной системы города, 65

Остановка, 66

Остановки городского общественного транспорта, 66

Отправление грузов железнодорожным транспортом, 66

Отправление пассажиров железнодорожным транспортом, 66

Охрана внешней среды, 67

П

Параллельная парковка, 67

Парк автомобилей города, 67

Парк автомобилей предприятия, 67

Парк подвижного состава списочный, 67

Парковка (парковочное место), 67

Парковка плюс поездка, 67

Парковочная политика муниципального образования, 67

Парковочные мощности, 67

Парковочные нормы, 68

Парковочный барьер, 68

Парковый диспетчерский аппарат, 68

Пассажир, 68

Пассажировместимость, 68

Пассажирооборот, 68

Пассажиропоездка, 68

Пассажиропоток, 69

Пассажирский транспорт, 69

Перевезено грузов, 69

Перевезено пассажиров, 69

Перевозка, 70

Перевозка пассажира, 71

Перевозчик, 71

Перегон, 71

Перегруженность магистральных улиц, 71

Передвижение, 71

Переезд, 72

Перекресток, 72

Перераспределение объемов дорожного движения, 72

Пересадочная станция, 72

Пересадочное право, 72

Пересадочность сообщения, 72

Пересечение дорог в разных уровнях, 72

Пересечения дорог, 72

Пересеченная местность, 72

Переулок, 73

Перехватывающая парковка, 73

Переход, 73

Переход мостовой, 73

Перрон, 73

Пешеход, 73

Пешеходная дорожка, 73

Пешеходная зона, 73

Пешеходный мост, 73

Пешеходный переход, 74

Пиковые нагрузки, 74

Пиковый период, 74

План зонирования территории, 74

План местности, 74

План развития транспортной системы города, 74

Планирование, 74

Планировка, 75

Планировка города, 75

Планировка детальная, 75

Планировка территории, 75

Планировочная ось, 75

Планировочная структура, 75

Планировочная структура групповой системы населенных мест, 75

Планировочный район города (зона), 75

Платная дорога, 76

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, 76

Плотность движения по одной полосе, 76

Плотность дорог, 76

Плотность маршрутной сети, 76

Плотность населения, 76

Плотность сети линий наземного городского пассажирского транспорта, 76

Плотность сети сообщения (транспортной сети), 76

Плотность транспортного потока, 76

Плотность улично-дорожной сети, 77

Площадь городская, 77

Повышение безопасности движения транспортных потоков, 77

Повышение однородности транспортных потоков, 77

Повышение плавности движения транспортных потоков, 77

Повышение производительности улично-дорожной сети, 77

Повышение пропускной способности существующей сети, 77

Подвижной состав пассажирского транспорта, 78

Подвижность, 78

Подвижность населения, 78

Подготовка плана транспортной системы, 79

Поддержание дорог в хорошем эксплуатационном состоянии, 80

Поддержание максимально высокой роли общественного транспорта в удовлетворении транспортных потребностей населения, 80

Подъездная дорога, 80

Поездка, 81

Полоса безопасности, 81

Полоса движения, 81

Полоса движения для общественного транспорта, 81

Полоса движения дополнительная, 81

Полоса зеленая шумозащитная, 81

Полоса обгона, 81

Полоса пешеходно-скоростная, 82

Полоса разгона, 82

Полоса разделительная, 82

Полоса торможения, 82

Поребрик, 82

Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технического регламента, 82

Посадочная площадка, 83

Последовательность процесса планирования транспортной системы, 83

Потенциал ландшафта, 84

Потенциал природный, 84

Потенциал рекреационный, 84

Потери в дорожном движении, 84

Потребитель транспортной услуги, 85

Потребительские свойства дороги (улицы), 84

Потребность потенциальная во внутригородских перемещениях, 85

Предприятие транспорта, 85

Привокзальная площадь, 85

Пригород, 85

Пригородная зона, 85

Пригородные пассажирские перевозки, 86

Пригородный транспорт, 86

Принципы (общие) организации транспортной сети (иерархия сети), 86

Принципы транспортного планирования и проектирования города, 87

Приоритетность пассажирского транспорта, 87

Притротуарные платные автостоянки (парковки), 88

Пробег непроизводительный, 88

Пробег нулевой, 88

Пробег общий, 88

Пробег рабочий (производительный), 88

Провозная способность автомобильной дороги (улицы), 88

Провозная способность городского общественного транспорта, 88

Провозная способность транспортной линии, 89

Программно-целевой подход решения транспортных проблем города, 89

Программный градостроительный прогноз, 89

Проезд, 90

Проезды основные, 90

Проезжаемость, 90

Проезжая часть улиц, 90

Проект, 90

Проектирование, 90

Проектирование дорог, 90

Производительность, 90

Производительность одного ходового автомобиля, 90

Промежуточная станция, 91

Промышленные коммуникации, 91

Пропускная способность автомобильной дороги (улицы), 91

Пропускная способность транспортных линий, 91

Пропускная способность улично-дорожной сети, 91

Проспект, 91

Пространственная самоорганизация, 91

Пространственное поведение человека в городе, 92

Протяженность сети путей сообщения, 92

Протяженность улично-дорожной сети, 92

Процесс транспортного планирования, 92

Путепровод, 93

Пути сообщения, 93

Р

Работа грузового транспорта, 93

Работа пассажирского транспорта, 93

Радиус доступности, 93

Радиус обслуживания, 93

Радиус расселения, 93

Разводной мост, 93

Разделение транспортного потока, 93

Разделительная полоса, 94

Разделы транспортного планирования городов и зон их влияния, 94

Разрушение ландшафта, 94

Район, 94

Районная планировка, 94

Расписание движения, 96

Расселение, 96

Расходы дорожные, 96

Расходы переменные, 96

Расходы постоянные, 96

Расчетные нагрузки, 96

Реализуемая среднесуточная подвижность населения, 96

Реверсивная полоса, 97

Реверсивное движение, 97

Региональная земельная политика, 97

Региональная транспортная система, 97

Региональное планирование, 99

Регулирование дорожного движения, 99

Регулярность движения, 99

Регулярные маршрутные перевозки, 99

Режим движения безостановочный скоростной, 99

Результат (продукт) процесса планирования транспортной системы города, 99

Реклама на городском пассажирском транспорте, 100

Реконструкция, 100

Реконструкция архитектурно-исторической среды города, 100

Реконструкция дороги, 100

Рельсовый городской транспорт, 100

Ротель, 100

Руководящие принципы технического регулирования, 101

С

Санитарно-защитная зона, 101

Сбалансированное развитие городов и транспортных систем, 101

Светофор, 101

Светофорное регулирование, 101

Себестоимость перевозок, 101

Себестоимость перевозок полная, 101

Селитебная территория, 101

Сервисная составляющая транспортной инфраструктуры, 102

Сеть велосипедных дорожек, 102

Сеть населенных мест, 102

Сеть пешеходного движения, 102

Система, 102

Система видеонаблюдения транспорта, 103

Система городского пассажирского транспорта, 103

Система группового расселения, 103

Система и органы управления реализацией комплексной программы повышения уровня транспортного обслуживания населения, 103

Система населенных мест моноцентрическая, 103

Система населенных мест полицентрическая, 103

Система населенных мест региональная, 104

Система организации движения с помощью ценообразования, 104

Система показателей качества перевозок, 104

Системная оценка условий движения, 104

Системный подход, 104

Скоростной режим движения, 104

Скоростной трамвай, 104

Скорость движения, 105

Скорость движения установившаяся, 105

Скорость движения ходовая, 105

Скорость доставки, 105

Скорость конструктивная, 105

Скорость передвижения, 105

Скорость предельно допустимая, 105

Скорость расчетная, 105

Скорость сообщения, 105

Скорость сообщения маршрутная, 106

Скорость техническая (ходовая), 106

Скорость эксплуатационная, 106

Служебные автобусы, 106

Смена полосы движения, 107

Совершенствование маршрутной сети общественного транспорта, 107

Совместные автомобильные поездки, 107

Содержание и применение технических регламентов, 107

Содержание технических средств организации дорожного движения, 108

Сообщение обычное, 108

Сообщение полуэкспрессное, 108

Сообщение скоростное, 108

Сообщение укороченное, 108

Сообщение экспрессное, 108

Сообщество, 108

Состав движения, 108

Состав транспортного потока, 108

Состав управления системой организации движения, 108

Социальные контакты, 109

Специализация отдельных связей (улиц, дорог) в масштабе УДС по функциональному назначению, 109

Специальные полосы движения, 109

Списочное количество автомобилей, 109

Способность транспортного узла эволюционировать, 109

Способы воздействия на транспортную систему города, 109

Способы организации движения личного легкового транспорта в городах, 109

Спрос, 110

Спрос удовлетворенный, 110

Среднее расстояние перевозки 1 т груза, 110

Средняя дальность поездки, 110

Средняя плотность улично-дорожной сети, 110

Станция, 110

Станция метрополитена, 110

Стоянка, 110

Стоянка для автомобилей, 111

Стоянка платная, 111

Стоянка такси, 111

Стратегия, 111

Стратегия транспортная, 111

Строительные нормы и правила, строительные правила, 112

Субъекты транспортной инфраструктуры, 112

Суммарный эффект от реализации транспортной политики органами местного самоуправления, 112

Сценарий, 112

Т

Таксомоторный парк (таксопарк), 112

Тариф, 112

Тариф единый, 112

Тариф с перекрывающимися участками, 112

Тарифы на транспорте, 113

Текущий ремонт технических средств организации дорожного движения, 113

Территориальная зона, 113

Территориальная планировка, 113

Территориальная транспортная система, 113

Территориальное планирование, 113

Территориально-транспортное планирование, 114

Территория селитебная, 114

Технические средства организации дорожного движения, 114

Технический регламент, 114

Техническое задание, 115

Типы внутренних передвижений, 115

Тоннель, 115

Тоннель метрополитена, 115

Трамвай, 116

Трамвайное депо, 116

Трамвайно-троллейбусный парк, 116

Трамвайный вагон, 116

Трамвайный путь, 116

Транспорт, 117

Транспорт автомобильный, 117

Транспорт внегородской, 117

Транспорт внутрисистемный, 117

Транспорт городской, 117

Транспорт городской пассажирский, 117

Транспорт гужевой, 117

Транспорт железнодорожный, 117

Транспорт индивидуальный, 117

Транспорт необщего пользования (ведомственный), 117

Транспорт общего пользования, 117

Транспорт общественный, 117

Транспорт промышленный, 117

Транспорт речной, 117

Транспортная доступность, 118

Транспортная инфраструктура, 118

Транспортная культура обслуживания пассажиров, 118

Транспортная обслуженность городской территории, 118

Транспортная организация, 118

Транспортная подвижность населения, 118

Транспортная политика, 118

Транспортная продукция, 118

Транспортная работа (пассажирооборот), 119

Транспортная развязка, 119

Транспортная сеть, 119

Транспортная система, 119

Транспортная система гибкая, 119

Транспортная система города, 119

Транспортная стратегия, 119

Транспортная услуга, 119

Транспортно-дорожный комплекс, 119

Транспортное обслуживание, 120

Транспортное планирование, 120

Транспортное планирование городов, 120

Транспортное планирование и организация дорожного движения, 120

Транспортное поведение, 120

Транспортное пространство, 121

Транспортное средство, 121

Транспортное страхование, 121

Транспортно-коммуникационные коридоры, 121

Транспортно-пересадочный узел, 121

Транспортно-планировочная структура города, 121

Транспортно-планировочная структура линейная, 122

Транспортно-планировочная структура линейно-узловая, 122

Транспортно-планировочная структура радиально-кольцевая, 122

Транспортно-планировочная структура расселения, 122

Транспортные здания, 122

Транспортные меры «поощрения» ГОТ и «притеснения» (сокращения)  использования частных автомобилей, 122

Транспортный затор, 123

Транспортный комплекс, 123

Транспортный менеджмент, 123

Транспортный поток, 123

Транспортный процесс, 124

Транспортный расчетный район (транспортный микрорайон), 124

Транспортный спрос, 124

Транспортный спрос паркования, 124

Транспортный узел, 124

Транспортный узел пассажирский, 124

Троллейбус, 125

Троллейбусный парк, 125

Тротуар, 125

Туннель, 125

Тупик, 125

Турникет, 125

Тяговая подстанция, 125

Тяговая сеть, 125

Тяготение, 125

У

Удовлетворение потребности в передвижении, 125

Узловая форма развития городской транспортной инфраструктуры, 126

Узлы транспортной сети, 126

Узлы улиц и дорог, 126

Улица, 127

Улично-дорожная сеть, 127

Уличное движение, 127

Улучшение плавности движения транспортных потоков, 127

Уменьшение интенсивности движения в «пиковые» периоды до величины, не превышающей пропускную способность УДС, 127

Уплотнение застройки, 128

Управление движением, 128

Управление движением с помощью переменной информации, 128

Управление дорожным движением, 128

Управление доступом к магистральным улицам, 128

Управление качеством транспортных систем, 129

Управление системой организации движения, 129

Управление транспортной системой города, 130

Управленческий уровень ТСГ, 130

Урбанизация, 130

Уровень автомобилизации, 130

Уровень загрузки дороги, 131

Уровень обслуживания, 131

Уровень управления ТСГ, 131

Успокоение движения, 132

Установленная продолжительность рабочей смены, 133

Устойчивое развитие, 133

Устойчивое развитие территории, 133

Участки концентрации ДТП на УДС, 133

Участковый тариф, 134

Участник дорожного движения, 134

Учет движения, 134

Уширение проезжей части, 134

Ф

Фазы передвижения, 134

Фактор, 134

Факторы мотивации организационные, 134

Факторы мотивации производственно-экономические, 134

Факторы мотивации социально-демографические, 135

Факторы мотивации экономико-географические, 135

Формирование парковочной политики, 135

Фуникулер, 135

Функция тяготения, 135

Х

Ходовая скорость, 136

Ц

Целевые ориентиры состояния и развития ТСГ, 136

Цели, 136

Цель транспортной политики органов местного самоуправления, 136

Цикл транспортного процесса, 136

Ч

Часовая производительность рабочего парка автобусов, 136

Частота движения, 136

Ш

Ширина проезжей части, 137

Э

Экологизация транспорта, 137

Экологичность объектов транспорта, 137

Экология, 137

Экономика транспорта, 137

Экономическая эффективность транспорта, 137

Экономический критерий эффективности капиталовложений в проекты развития УДС города, 137

Экономический перегон, 137

Экспертиза проекта, 138

Экспертная система, 138

Эксплуатационные расходы, 138

Элемент планировочной структуры групповой системы населенных мест, 138

Элементы обустройства автомобильных дорог, 138

Элементы улицы и дороги, 139

Эскалатор, 139

Эспланада, 139

Эстакада, 139

Эффективность, 139

Эффективность перевозок, 139

Эффективность УДС, 140

Я

Ярус, 140

Для заметок

Справочное издание

Ваксман Семен Аронович

Пугачев Игорь Николаевич

#### Куликов Юрий Иванович

Транспортные системы городов

###### Терминологический словарь

Отпечатано с авторского оригинала-макета

Дизайнер обложки Л. В. Задвернюк

Подписано в печать 06.06.13. Формат 60х84 1/16 .

Бумага писчая. Гарнитура «Таймс». Печать цифровая. 
Усл. печ. л. 8,84. Тираж 60 экз. Заказ 117.

Издательство Тихоокеанского государственного университета.

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136.

Отдел оперативной полиграфии издательства  Тихоокеанского государственного университета.

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136.

# Footnotes

Иконников А. В. Основы градостроительства и планировка сельских населенных мест: М.,1982. 247 с.

Иконников А. В. Основы градостроительства и планировка сельских населенных мест. М.,1982.

Основы  градостроительства. М., 1996. т. 1.

Перцик Е. Н. Районная планировка (Географические аспекты) М., 1993.

Баранов Н. В. Главный архитектор города М., 1999.

Рихванова М. Устойчивое развитие – утопия или вызов? http://www.baikalwave.eu.org/Oldsitebew/sustainabledevelopment.html